建设项目环境影响报告表

(公示本)

项 目 名 称：年产9万吨瓶装山泉水生产项目

建设单位（盖章）:山西五台山红崖湾矿泉水有限公司

编制日期：二〇一九年七月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产9万吨瓶装山泉水生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 山西五台山红崖湾矿泉水有限公司 |
| 法人代表 | 智愚 | 联系人 | 智愚 |
| 通讯地址 | 忻州市五台县阳白乡士集村西沟 |
| 联系电话 | 13734016111 | 传真 | / | 邮政编码 | 035500 |
| 建设地点 | 五台县阳白乡士集村西沟 |
| 立项审批 部门 | 五台县发展和改革局 | 批准文号 | 五发改备案发[2019]25号 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类型 及代码 | 瓶（罐）装饮用水制造C1522 |
| 占地面积 （m2） | 33335 | 绿化面积 （m2） | 7650 |
| 总 投 资 （万元） | 8040.81 | 其中：环保 投资（万元） | 66 | 环保投资占总投资比例 | 0.82% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2019年12月 |
| 工程内容及建设规模： 一、项目概况 1、项目背景 随着社会经济的加速发展，人们不仅物质生活与精神生活水平都得到了极大的提高，而且对日益丰富的物质生活和文明程度的要求也随着收入的增长而提高。但是伴随着经济的快速发展，大多水体已经遭到了严重的污染，人类却对生活质量有了更高的要求，顺应市场需求，生产适应消费者需要的产品就有生存与发展的空间。人们逐渐意识到矿物质、微量元素等对人体的重要性，纯净水的饮用量逐年下降，而天然水的消费量正逐年增加。 经检验认证，五台县阳白乡士集村西沟红崖湾有着丰富的山泉水资源，其中含有对人体非常有益的微量元素“钒”元素，且该域内山泉水储量丰富，水质优良，是非常可观的企业发展“增长点”和“掘金矿”。山西五台山红崖湾矿泉水有限公司在该机遇下利用当地有利条件，拟开发建设年产9万吨瓶装山泉水生产项目。 |
| 本项目实施后，有利于促进五台县资源的合理利用以促进当地经济转型，还可以解决当地的一些剩余劳动力，提高人们生活和健康水平，产生良好的经济效益、社会效益和环境效益。 山西五台山红崖湾矿泉水有限公司筹建于2014年9月，法人代表智愚，位于忻州市五台县阳白乡士集村西沟，占地面积50亩。公司经济实力雄厚、开发能力较强，人力资源充实，有很强的经营管理能力和技术开发能力，致力于打造山西首家高端园林庄园式优质山泉水生产基地，建设山西第一家具备高端山泉水出口品牌企业。 2、“三线一单”符合性分析 2.1生态保护红线符合性分析 本项目位于忻州市五台县阳白乡士集村西沟，选址不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，符合生态保护红线的划定原则。 2.2环境质量底线符合性分析 本项目运营期废气对周围大气环境质量影响较小；本项目废水均不外排，对地表水环境影响较小，不会对地下水和土壤造成污染；项目建成后周围环境质量符合环境功能区划要求，可以达到环境质量目标，符合环境质量底线的原则。 2.3资源利用上线符合性分析 本项目利用现有的资源进行运营，建设与运营期间不会对当地环境造成很大的破坏，能源消耗符合资源利用上线不能突破的原则，因此项目的建设符合当地资源利用上线要求。 2.4与环境准入负面清单的对照 根据中华人民共和国国家和发展改革委员会9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中的相关规定，本项目不属于淘汰类和限制类，属于允许类，符合国家和地方的产业政策，不违背环境准入负面清单的原则要求。 因此，本项目的建设符合国家“三线一单”的管控原则。 3、项目选址合理性 区域规划及土地利用 本项目位于山西省五台县阳白乡士集村西沟，目前当地政府并未对此区域进行规划，且不在五台县现有的总体规划范围内。 根据建设单位和当地村委会签订的土地协议可知，本项目占用土地为荒地，不占用任何耕地，符合土地利用的性质。 （2）环境敏感区 项目拟建厂区东侧约500m处为士集村村民聚集地，南、北、西侧均为荒山和耕地，东侧25m为滹沱河支流小艮河，且与厂区相隔一条马路。厂区周围无其它自然保护区、风景名胜区、森林公园、文物古迹、地质遗迹保护区、生态功能保护区等环境敏感区域。 总体来讲，项目选址较为合理。 4、评价任务由来 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第682号文《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，一切可能对环境产生影响的新建、改扩建项目均必须执行环境影响评价制度。为此，建设单位于2019年7月委托重庆大润环境科学研究院有限公司（以下简称“评价单位”）进行本项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。根据国家环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部第44号令）和《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（部令 第1号）的规定，项目属于“四、酒、饮料制造业 18、果菜汁类及其他软饮料制造”中的“除单纯调制外的”，需编制环境影响报告表。 评价单位接受委托后，立即组织人员进行踏勘调研，对项目所在区域的自然物理(质)环境、自然生物(态)环境、周围居民情况、周围污染源、敏感点以及项目进展情况进行了详细调查，收集了有关资料，对项目进行工程分析及污染源分析，并针对项目建设和运营可能出现的环境污染提出可行的对策措施，汇总编制完成了《山西五台山红崖湾矿泉水有限公司年产9万吨瓶装山泉水生产项目环境影响报告表》（送审本）。 重庆大润环境科学研究院有限公司于2019年8月1日邀请专家对《山西五台山红崖湾矿泉水有限公司年产9万吨瓶装山泉水生产项目环境影响报告表》进行了技术审查，并形成了报告表技术审查意见。根据专家意见，评价单位对报告表进行了补充修改，形成《山西五台山红崖湾矿泉水有限公司年产9万吨瓶装山泉水生产项目环境影响报告表》（报批本）。现呈报生态环境主管部门对项目环境影响报告表进行审批。 项目简介 1、项目基本情况 项目名称：年产9万吨瓶装山泉水生产项目。 建设单位及法人：山西五台山红崖湾矿泉水有限公司，法人代表为智愚。 建设地点：选址位于五台县阳白乡士集村西沟红崖湾。本项目占地为士集村所属土地，占用前为荒地，未被开发利用；建设单位已与当地村委会签订土地租赁协议(见附件三)。 建设性质：新建 总投资：8040.81万元 2、建设规模及内容 ①建设规模 本项目年产山泉水9万吨，产品方案见表1。 表1 产品方案 产品方案 单位 指 标 备注 330mL 万箱/a 500 24瓶/箱 500mL 万箱/a 421 24瓶/箱 ② 建设内容 建设内容及占地面积（见表2）。 表2 建设内容一览表 名称 内容 指标 备注 主体 工程 生产车间 1间，1层，建筑面积2160m2，90×24×6m 内部采用隔断，依次设置更衣室、洗手清洁区、生产线，轻钢结构 辅助工程 仓库 2个，1层，建筑面积1440m2，30×24×6m 轻钢结构 公用工程 供水 生产用水和职工生活用水全部来自厂区自备水井 / 供电 由五台供电支公司阳白乡变电站提供 / 供热 使用电锅炉供暖 / 办公区 1栋，2层，建筑面积1050m2，35×15×3.5m 砖混结构 环保工程 隔音降噪 产噪设备基础减震，运输车辆减速慢行 新建 废水 生产废水设置500m3（10×10×5m）废水收集池；车间冲洗废水与生活废水经60m3（5×8×1.5m）化粪池处理后用于厂区绿化或抑尘 固体废物 生活垃圾按照当地环卫部门要求送至指定垃圾处置点；废瓶、废包装材料回收外售至收购站；废活性炭暂存于10m2危废暂存间，之后委托有危废处理资质的单位进行处理 3、原材料及年消耗量（见表3） 表3 主要原材料消耗表 序号 项目 单位 年用量 1 水 万t/a 12.11 2 PET颗粒 t/a 1186 3 PC颗粒 t/a 486 4 过滤活性炭 t/a 0.62 5 包装箱 万套 644 6 胶带纸 卷 45000 物料平衡分析：根据企业提供资料，本项目制水率为75%，因此本项目纯水产生率约为75%，反渗透含盐浓水产生率约为25%。本项目年产9万吨瓶装山泉水，则生产用水量约12万吨/年。设备冲洗、车间冲洗、职工生活年用水量约994.8吨/年，采暖期按100天/年计，则采暖期锅炉用水量约94吨/年，则本项目用水量约12.11万吨/年。 4、主要设备清单（见表4） 表4 主要设备清单 设备名称 型号 数量 单位 设备名称 型号 数量 单位 原水罐 NC-10 2 台 全自动理瓶机 YY-LPJ-200 1 台 轻型立式多级离心泵 COLF12 1 台 上瓶机 YS8024 1 台 石英砂过滤器 SYS-20 1 台 输送风机 JW7122 1 台 活性炭过滤器 SSJ-20 1 台 送瓶机 1 台 钠离子交换器 SNA-20 1 台 三合一常压灌装线 YY24-24-8 1 套 中空纤维超滤过滤器 CL-20 1 台 送盖机 1 台 紫外线杀菌生产线 ZWX-20 1 套 灌装泵 1 套 臭氧杀菌生产线 1 套 灯检箱 DJ-20 1 台 精密过滤器 JM-20 1 台 喷码机 3 台 纯水罐 NC-20 1 台 全自动单面贴标机 YY-200P 1 台 贴标输送带减速机 1 台 4.5L四头灌装线 YJL4-4-2 1 套 全自动膜包机 YY-6535 1 台 灌装泵 1 套 分瓶输送带减速机 1 台 清洗泵 1 套 膜包输送带减速机 1 台 灯检箱 DJ-20 1 台 送膜机减速机 1 台 双面贴标机 YXF-C 1 台 膜包输送带减速机 1 台 贴标输送带减速机 1 台 膜包冷风机 1 台 瓶盖消毒柜 康达XDG-200型 2 套 膜包热收缩系统 1 套 330ml、500ml吹瓶生产线 2 套 箱包机 2 台 4.5L吹瓶生产线 1 套 自动拨盖刷桶机 BS-1型 1 台 大桶吹瓶生产线 1 套 全自动大桶灌装线 QGF-120 1 套 上瓶坯机 4 台 灌装泵 1 台 冷水机 1 套 清洗泵 1 台 烘干机 3 台 输送减速机 1 台 高压气泵机组 1 套 灯检箱 DJ-20 1 台 全自动膜具 1 套 高压气泵 1 台 红外线加热机 1 台 检化验设备 3 套 半自动膜具 1 套 变配电系统 1 套 清洗消毒机 2 台 供水系统 1 套 采暖系统 1 套 叉车 2t 3 辆 污水处理设备 1 套 小平车 3 辆 四、公用工程 1、给、排水工程 （1）给水 1）给水水源 本项目生产、生活用水全部由厂区自备水井提供，用水单元主要为生产用水、职工进入生产线之前的洗清洁用水和饮用水。 项目水源井在动工之前已经向当地水利部门提出申请，委托专业打井队施工并且取得了水井地质柱状综合成果图（见附件三）。井深147m，流量约30m3/h,出水量量和水质可以满足本项目的需要。 给水量 本项目用水环节用水量全部参照《山西省用水定额》（DB14 /T1409-2015）的规定，主要包括设备冲洗用水、车间冲洗水、职工生活用水、采暖期的电锅炉补充水。其中，本项目生产规模为年产9万吨，则进入产品中原水300t/d，成品瓶装山泉水与浓水的比例为3:1，故浓水的产生量为100t/d，进入生产线的原水总量为400t/d；车间地面冲洗用水量按1L/m2·次计算；预计设备冲洗废水产生量为300m3/a；职工生活用水量按30L/d·人计算；采暖期还需要向锅炉补充水，具体用水量见表5。 （2）排水 本项目浓水、设备冲洗废水、锅炉补充水排水都属于清净下水，进入废水收集池做沉淀处理后，出售于厂区附近的农民用于农田灌溉，协议见附件9。车间冲洗水和职工生活废水经化粪池处理后用于厂区绿化、抑尘。 表5 本项目各环节用水量统计表（m3/d） 序号 分类 用水规模 用水标准 用水量 排水量 备注 1 生产线原水 / 400 100 浓水为清净下水 2 车间冲洗水 2160m2 1L/m2·次 2.16 1.9 排污系数0.9 3 设备冲洗水 / 300m3/a 1.0 0.9 排污系数0.9 4 生活用水 70人 30L/d·人 2.1 1.7 排污系数0.8 5 锅炉补充水 / 循环水量的3% 0.94 0.47 采暖期100天 合计 406.2 由上表可知，上述各项合计非采暖期新鲜水用水量为405.26m3/d，采暖期新鲜水用水量为406.2m3/d。本项目水平衡图见图1、图2。 图1 非采暖期水平衡图（m3/d） 图2 采暖期水平衡图（m3/d） 2、供电 项目用电主要为生产设备耗电以及办公生活照明用电等，年用电量103.50万kWh，由五台供电支公司阳白乡变电站提供，可满足项目用电需求。 3、供热 本项目冬季采暖期选用电采暖锅炉供暖。 ①热负荷 本项目冬季采暖热负荷为0.092MW。具体计算见表6。 表6 地面建筑物热负荷计算表 顺序 建筑物名称 室内温度℃ 建筑物体积(m3) 室内外温差℃ 单位体积热指标（W/m3℃） 耗热量（Mw） 一 主体工程 0.048 1 生产车间 18 2160 28 0.8 0.048 二 辅助工程 1 办公区 25 1050 35 2.1 0.044 三 合计 0.092 ②锅炉选择 由热负荷计算可知，冬季采暖热负荷为0.092MW。考虑管网热损失（系数取1.1），则冬季采暖热负荷为0.101MW。 环评要求安装1台CWDR720-85/70全自动控制电热水锅炉冬季运行供热。该锅炉功率为720kw，供热量为60万KCAL/h，即0.23MW/h，可以满足本项目在采暖期的要求。 五、劳动定员及工作制度 根据本项目生产特点，项目有职工70人，均不在厂内住宿，拟定年工作300天，每天工作10个小时。 主要经济技术指标 表7 项目技术经济指标 序号 项 目 单位 指 标 备注 1 产品方案 330mL 万箱/a 500 24瓶/箱 500mL 万箱/a 421 24瓶/箱 2 工作制度 （1）年工作天 d/a 300 （2）年工作时 h/a 3000 3 物料消耗 水 万t/a 12.11 包装箱 万套 644 胶带纸 卷 45000 过滤活性炭 t/a 0.62 4 动力消耗 电 104kWh 103.5 5 项目占地面积 m2 33335 50亩 6 全厂定员 人 70 7 项目总投资 万元 8040.81 固定资产投资 万元 7326.91 铺底流动资金 万元 282.50 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目为新建项目，租赁五台县阳白乡士集村西沟荒地，不存在原有污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 五台县位于山西省东北部，即东经112°57′41〃--113°50′56〃，北纬38°28′00〃--39°04′45〃。北起峨岭，与繁峙、代县为邻；南至年牛道岭，与盂县接壤；西与原平、定襄毗邻；东以太行山与河北省的阜平、平山搭界。全县南北长50公里，东西宽70公里，总面积2865平方公里，是忻州市面积最大的县。 本项目建设地点位于五台县阳白乡士集村，中心位置地理坐标为北纬38°50′3.08962″，东经113°04′36.57051″。具体地理位置见附图1。 2、地形、地貌 五台县属土石山区，整个地形东北高、西南低，北台叶斗峰海拔3058 米，素称“华北屋脊”，最低处神西乡坪上村，海拔仅624米。境内山峦绵亘，沟壑纵横。按自然条件划分，全县可分为山地、丘陵、平川三种类型，平川中有丘陵，丘陵中有山地，深山回环中又有茹村、豆村、沟南、东冶四个小盆地，山地329万亩，占总面积的 77.3%，丘陵42.6万亩，占总面积的10%，平川54万亩，占总面积的12.7%。 五台县境内有较大山峰146座。五台山为群山鼻祖，境内诸山统称五台山山脉，属太行山系。五台山地区主要为高中山地形，境内山峦绵延，沟壑纵横，相对高差1000~1500m以上，大车沟段地形南北两山夹峙，冲沟横贯其间，公路位于冲沟北侧，用地为狭长带状谷地，平均宽度约为250m~550m，横向断面为一“U”型。五台山山脉分为北台、中台、西台支系、北台东台支系、南台支系三个支系，山势较陡，山脊较宽，沟底平缓。 项目建设地点位于五台县阳白乡士集村，该区域地势平坦。 3、地质构造 区域内出露地层较全，主要有：上太古界、元古界和新生界。从老至新分叙如下： （1）上太古界五台群 ①柏枝岩组 为一套绿片岩相的火山岩含铁建造，厚度大于 620—1092m。被零星分布的滹沱群不整合覆盖。主要岩性为绿泥片岩、钠长绿泥片岩、绢云绿泥片岩夹绢云片岩及条带状磁铁石英岩。绿泥片岩中常见有变余杏仁构造，火山角砾岩及变形枕状构造，表明以海相火山熔岩为主。绢云石英片岩、绢云片岩，普遍含石英斑晶，原岩为酸性熔岩。磁铁石英岩主要分布在该组的中下部。 ②芦咀头组 主要岩性为绢云钠长片岩、绢云石英片岩夹绿泥绢云片岩及少量绿泥片岩。厚度变化在70-140m间。以其特有的浅色调发育在柏枝岩组和鸿门岩组之间，构成极好的标志层。普遍经历了强烈的韧性剪切变形，常见被剪切拉断成围岩成分一致的所谓“假砾岩”及糜棱片岩，致使与鸿门岩组间为韧性剪切带接触，五台山西部受剪切带控制。 ③鸿门岩组 主要岩性为绢去绿泥片岩、绿泥片岩、绿泥钠长片岩、绢云纳长片岩夹绢云石英片岩及千枚状绢云片岩，变质程度达绿片岩相。走向上岩性稳定，由于变质较浅，常见岩石具块状构造的外貌，有时可见杏仁构造及火山喷发韵律，镜下可见变余辉绿结构及火山熔岩斑状结构，总体上原岩为镁铁质火山岩夹酸性火山岩。上部层位发育有厚度不等的碎屑沉岩，偶见厚度极薄且不稳定的磁铁石英岩。总厚大于712m。 （2）元古界滹沱群 区内滹沱群为一套浅变质的沉积岩系。呈角度不整合于下伏五台岩群不同层位之上。 四集庄组：为一套粗碎屑岩—泥砂质岩浅变质岩组合，其底界虽经历了不同程度的韧性剪切变形改造，但大部分地段仍保留了与下伏地层呈不整合接触关系。中下部以变质砾岩为主，上部渐变为变质含砾长石石英砂岩夹少量绢云千枚岩，板状、楔状大型交错层理发育。自下而上构成由粗变细的沉积序列。厚度大于346m。 南台组寿阳山段：岩性较稳定，连续沉积在四集庄之上，部分地段超覆在五台群之上。岩性组合以变质石英砂岩为主，发育有板状交错层理，底部以厚层状变质石英砂岩夹厚4—5m的砂砾岩与下伏四集庄组顶部的绢云千枚岩分界。上部粒度变细夹少量绢云千枚岩及砂质大理岩。常见波痕、小侵蚀面等原生沉积构造。厚度39.5—300m。 大石岭组谷泉山段：下部为厚层状长石石英岩、浅粒岩，原岩为长石石英砂岩；上部为长石石英岩、黑云斜长片麻岩、黑云变粒岩夹不稳定的大理岩，底部常见有 20—40cm的黑云片岩。厚度约420m。 大石岭组盘道岭段：岩性以灰绿色砂质、钙质千枚岩与含泥质、钙质条带的变质中细粒长石石英砂岩互层，夹砂质大理岩及白云质大理岩，其间小型交错层、粒级序、波痕等原生沉积构造发育，厚度大于150m。 （3）新生界第四系 ①离石组（Q2l） 主要分布于冲沟中。以风积棕黄色亚砂土、亚粘土夹多层古土壤为特征，直接覆于基岩之上，其上被马兰组平行不整合覆盖。具大孔隙，垂直节理发育，常形成黄土陡壁、黄土柱等微地貌景观。出露厚度小于15m。 ②马兰组（Q3m） 以不整合覆盖在包括基岩在内的下伏不同层位之上。岩性以风积灰黄色亚砂土为主，一般无层理显示，黄土颗粒均匀，具大孔隙，垂直节理，底部夹坡洪积砾石（块石、漂石）层。厚度一般为3—15m。 ③峙峪组（Q3s） 以河流Ⅱ级阶地堆积为主，构成峙峪组的主体部分，岩性为亚砂土、粉砂土、砂砾石层夹细砂、砂层，在垂直河流方向上呈透镜状相互交错产出。切割出露厚度4m。 ④汾河组二段（Q4f2） 分布于区内较大的沟谷中，为区内现代河床、河漫滩堆积，由冲洪积砂砾石、砂、粉砂土、淤泥层等组成。厚度一般1~10m。 经现场调查，本项目选址内无不良地质环境条件存在。 4、水文地质 1、坪上泉域 （1）泉域概况 坪上泉域出露于五台县南部约30km的滹沱河、清水河汇合口上下游河谷中，是以散泉形式出流的岩溶水排泄带。滹沱河在含水系统内三次切穿区域岩溶含水层底板，故坪上泉属侵蚀、接触、溢流全排型泉。泉水多年平均总流量为4.10m3/s（1967-1992）。泉域属大陆性半干旱气候，高寒微湿。岩溶水的补给来源主要是大气降水在灰岩裸露区的入渗，其次是清水河干、支流地表水的渗漏。地下水主要自东北、东、南方向向排泄区汇流，因河流侵蚀而成泉排泄。 （2）泉域范围 南、东、北部边界及西北部边界：为清水河流域的地表分水岭。南起五台县陈家庄村南分水岭、向东北经雷公顶-老虎头-南坨-长城岭-东台顶-北台顶-中台顶-香峪尖-凡支山-大柏山-娘娘垴，折向南沿小银河与滹沱河分水岭到黄上坡村的南山。 西部边界：由黄上坡村南山向西经南湾村、青山底至藏孤台村的系舟山麓，以寒武系下统与中统的地层线为界。 西南部边界：由藏孤台村南德系舟山北麓，沿黑小尖山-将军山（天翅垴）-白玉沟南山的地表分水岭再绕以南庄-戎家庄以东滹沱河两岸山坡至陈家庄南地表分水岭。 由上述边界确定泉域面积035km2，由寒武、奥陶系碳酸盐岩组成的含水系统面积 855km2，其中可溶岩裸露区面积750km2，覆盖埋藏区105km2。泉域以清水河流域为主体，行政区划上主要属忻州地区五台县，少部分为定襄县。 （3）重点保护区范围 清水河、滹沱河河谷泉水集中出露带：其范围为滹沱河南湾村、清水河胡家庄以下至滹沱河戎家庄以东泉域边界的两河河谷地带，面积约8.0km2。 坪上泉域位置见附图4，本项目选址位于坪上泉域范围之内，但不位于其重点保护区内，距重点保护区约27km。 2、地表水 五台县主要有滹沱河、清水河、泗阳河、滤泗河等，属海河水系。 滹沱河发源于山西繁峙县泰戏山下孤山村一带，向西南流经恒山与五台山之间，至界河折向东流，穿切系舟山和太行山，东流至河北省献县臧桥与子牙河滏阳河相会，全长587km，流域面积2.73×104km2，多年平均径流量为15.9亿m3，多年平均流量为50.4m3/s。 清水河发源于五台山的紫霞谷及东台沟，沿途汇集五台山地区的诸多清流小溪，呈北南向纵贯全区，于五台县坪上附近汇入滹沱河，清水河两岸地形相对平缓，较开阔的地带除台怀镇区外，还有金岗库、石咀等地。 泗阳河是清水河的一级支流，发源于五台县小柏村，河长20km，在五台县河口汇入清水河。 滤泗河从西北向东南流过，汇入清水河。滤泗河发源于团城乡里底村，河宽50~100m。 五台县地表水图见附图3，本项目邻近滹沱河支流小艮河，道路与小艮河伴行，东距小艮河25m。 3、地下水 本区主要含水层为五台群变质岩系，次为第四系全新统砂砾石层，分布范围 较小，黄土及残坡积物在区内也有分布。五台群的岩性为绿泥片岩、绢云母片岩、 变砾岩、磁铁石英岩等。在其出露的沟谷底部可见有小泉水流出。 五台山地区地下水资源丰富，水源主要为清水河河谷第四系孔隙水水源。第四系孔隙水含水介质为第四系全新统冲洪积物，含水层岩性为砂砾卵石，颗粒较粗，分选性差，是典型的山区河流堆积物。 项目区含水层赋存孔隙潜水，中等富水性，主要接受大气降水和地表水的补 给，地下水动态随季节和降水变化较大。 4、水源地概况 根据《忻州市五台县乡镇集中式饮用水源保护区划分技术报告》：五台县全县下辖6镇13乡，乡镇集中式供水水源地均为地下型水源。全县所辖19个乡镇中，台城镇、台怀镇和沟南乡为城镇集中供水，已完成水源地保护区划分工作；蒋坊乡、灵境乡采用浅井分散供水；门限石乡由驻地部队供水；白家庄镇缺水，用水靠外运；金岗库乡属于五台山风景名胜区。供水水源地基本情况调查见表8。 表8 五台县供水水源地基本情况调查表 序号 乡镇 水源地含水层 类型 水源地 个数 水源井 个数 备注 1 台城镇 孔隙水（深井） 1 4 城镇集中供水，已完成水源地保护区 划分工作 2 台怀镇 孔隙水（浅井） 1 1 3 沟南乡 孔隙水（深井） 1 4 4 耿镇镇 孔隙水（浅井） 1 1 乡镇驻地集中供水水源地 5 豆村镇 孔隙水（深井） 1 3 6 东冶镇 孔隙水（深井） 1 6 7 东雷乡 孔隙水（深井） 1 2 8 高洪口乡 孔隙水（浅井） 1 2 9 陈家庄乡 孔隙水（浅井） 1 1 10 建安乡 孔隙水（深井） 1 1 11 神西乡 孔隙水（浅井） 1 1 12 阳白乡 孔隙水（深井） 1 2 13 茹村乡 孔隙水（深井） 1 1 14 石咀乡 孔隙水（浅井） 1 1 15 蒋坊乡 孔隙水（浅井） 三户或五户共用一眼井分散供水 16 灵境乡 孔隙水（浅井） 17 门限石乡 由驻地部队供水 18 白家庄镇 无水，居民饮用水靠外运 19 金岗库乡 五台山风景名胜区调查范围 距离本项目最近的集中式饮用水源地为阳白乡水源地共有2个供水井，分别编号为1#、2#。其中： 1#集中供水井位于阳白村南石沟中，地面标高920m，水文地质单元属于山间河谷冲洪积孔隙水。一级保护区以供水井为中心，半径130m的圆形区域为边界，保护区面积0.053km2。 2#集中供水井位于阳白村北100m，地面标高931m，水文地质单元属于山间河谷冲洪积孔隙水。一级保护区以供水井为中心，半径150m的圆形区域为边界，保护区面积0.0571km2。 本项目所在地南距阳白乡乡镇水源地1#集中供水井一级保护区约12.3km，南距阳白乡乡镇水源地2#集中供水井一级保护区约11.5km，不在集中供水水源地内并且距离较远，不会对地下水产生明显影响。 5、气候、气象 五台县气象站历年气象统计结果表明，本区年平均气温为6.9℃，极端最高气温为36.1℃，极端最低气温为－29.2℃；年平均降水量为516.4mm；历年平均蒸发量为1554.0mm，为年降水量的3倍；空气平均相对湿度为5.8%；年平均日照时数为2674.8h；年平均风速为1.7m/s，最大风速为20m/s，集中于冬春两季；全年主导风向为W风。县境内受地形影响，各地气候有明显差异。大致可分为三类区：南部温和区、中部温凉区和北部寒冷区。 （1）北部寒冷地区，主要指五台山地区，包括台怀、金岗库、石咀、长城岭等，其海拔高度1300~2400m，多年平均气 4.2℃，极端最高气温20℃，极端最低气温零下44.8℃，无霜期90~120天，正常年降水量800mm，年平均蒸发量700~950mm。风向以西北风和北风为主，年平均风速9m/s，极端最大风速20m/s，大风日数达182天。 （2）中部温凉地区，包括沟南、城关、豆村等，本区地处泗阳河、滤泗河流域，多属丘陵盆地区，海拔1000~1400m。本区气候变化明显，四季分明。年平均气温6.9℃左右，夏季平均18~20℃左右，最高可达28~33℃。最低平均气温可达8~10℃，年降水量500~550mm，年光照时数 2710 小时。无霜期 130~140 天。风向以北和西北风为主，年平均风速2m/s，大风日数29天左右。 （3）南部温和地区，包括有耿镇、高洪口、天和等，因地处滹沱河、小银河流域及清水河下游，海拔640~840m，年平均气温10℃左右，年极端气温最低零下26℃，最高37.8℃。年降水量400~500mm，由于温度高，蒸发快，一年四季多干旱。无霜期150~160 天，全年10℃以上积温3000~4000℃，年光照时数2374小时。全年风向北风和西北风， 夏季南风偏多，年平均风速2m/s，大风平均日数为28天。 本项目位于南部温和地区。 6、矿产资源 五台县矿产资源丰富，品种多，但储量少。已探明的金属、非金属矿30余种，矿点 100多个，主要有煤、铁、铜、钼、硫、磷、白云石、石英石、水晶、黄铁、云母、铝矾土、砂石、大理石、花岗等。煤炭储量为9962万吨；铝钒土储量为2500万吨，尤其是大理石，储量大，种类多，矿质坚硬，色彩艳丽，可谓珍品。白云矿储量6800万吨。铝钒土，铁矿，在全县分布较广。 经调查，本项目站址范围内不涉及压覆矿产资源。 7、地震烈度 项目所在地区地质构造简单，地震基本烈度为 6 度，经调查文献资料，历史上未发生过强烈地震，也未发现不良地质存在，属地质稳定结构区。 8、土壤 五台县境内主要土类有褐土、山地草原土、山地棕壤土和草甸土4个类别。其中褐土包括淋溶褐土、山地褐土、淡褐土性土、淡褐土及草甸淡褐土五个亚类，主要分布在二级阶地以上的丘陵区和 1900m 以下的低山区，为五台县面积最大的农耕地土壤类型，其土体深厚，土质均匀，颜色灰棕褐色，底土可看见微弱的粘化现象和钙积层，呈微碱性反映；山地草原土、山地棕壤土分布于台怀、金岗库、石咀、刘定寺等乡镇，海拔在1800~2400m之间的次生林区和残存林区，为五台县主要的林地土壤；草甸土主要为浅色草甸土，分布在该县主要河流沿岸河滩和一级阶地，如滹沱河等河流，在茹村盆地边沿地带亦有零星分布，其成土母质为近代河流冲积物，质地差异较大，砂粘相间，层次分明。 9、植被 五台县山多坡广，气候类型多，植被资源丰富。全县植被覆盖率为28%，有草类、农作物、林木、药材等。五台县境内海拔高度差大，气候类型多，生物垂直分布明显，植物种类繁多，共有99科，351属，595种。在这些种类中，最多的是菊科，达68种。其次是豆科、蔷嶶科、乔木科、毛莨科、唇形科、莎草科、蓼科、伞形科、百合科、十字花科、石竹科、玄参科、虎耳草科等。 经现场调查，评价区自然植被以杂草丛为主，间有裸地，未发现有国家保护级的植物分布。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本次评价收集了忻州市五台县2018年全年环境空气例行监测资料，评价统计分析结果见表8。 表8 2018年五台县空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/Nm3） 标准值/（μg/Nm3） 占标率/% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 22 60 36.7 达标 NO2 32 40 80 达标 PM10 56 70 80 达标 PM2.5 26 35 74.3 达标 CO-95per 24小时平均浓度 1.3 mg/Nm3 4 mg/Nm3 32.5 达标 O3-8h-90per 日最大8小时平均浓度 93 160 58.1 达标 由表8可知，2018年五台县SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度和O3日最大8小时平均浓度、CO 24小时平均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；说明五台县属于环境空气质量达标区，满足规划功能要求。 2、地表水质量现状 本次环评未收集到相关地表水监测数据，距离本项目最近的地表水体为滹沱河的一条支流小艮河，水环境功能为保留区水源保护。 本项目运营期内，生产废水均不随意外排，不会对当地地表水产生直接影响。 3、地下水环境质量现状 本次评价未收集到相关地下水监测资料。根据现场调查了解，项目区周边各村庄地下水水质良好，未出现水质恶化的现象。 4、声环境质量现状 由于项目拟建选址距离当地县城较远，而且位于农村地区，周围没有任何大的工业企业，本项目位于士集村西沟，村民主要聚集在士集村的东沟，根据现场探勘，项目区声环境质量一般。 5、生态环境 经现场勘查，本项目评价区自然生态环境与农业生态环境相结合，评价区域内及附近均无珍稀动植物。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据敏感因素的界定原则，经调查本地区不属于特殊保护区、社会关注区、生态脆 弱区和特殊地貌景观区。评价区内无重点保护植物、动物及人文景观等分布，主要保护 目标具体见表9。 表9 环境保护目标 环境要素 环境保护目标 方位 距离（km） 保护级别 环境空气 士集村 E 0.5 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级 地表水环境 滹沱河支流小艮河 E 0.025 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类 地下水环境 区域地下水 / 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017） III类 声环境 士集村、本项目区 E 0.5 《声环境质量标准》（GB3096-2008) 1类

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 根据环境空气质量功能区划分，建设项目所在地属二类区域，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准，具体标准值见表10。 表10 环境空气质量标准（GB3095-2012） 污染物名称 取值时间 二级标准浓度限值 浓度单位 SO2 年平均 24小时平均 1小时平均 60 150 500 µg/Nm3 PM10 年平均 24小时平均 70 150 PM2.5 年平均 24小时平均 35 75 NO2 年平均 24小时平均 1小时平均 40 80 200 O3 日最大8小时平均 1小时平均 160 200 CO 24小时平均 1小时平均 4 10 mg/Nm3 2、地表水环境质量标准 距离本项目建设地点最近的地表水为东侧25m处的滹沱河支流小艮河，根据《山西省水污染防治工程方案》（2006-2020），执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 表11 地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH无量纲） 水质指标 PH COD（mg/L） BOD5（mg/L） 氨氮（mg/L） 石油类（mg/L） 标准值 6～9 ≤20 ≤4 ≤1.0 0.05 3、地下水质量标准 根据《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017），地下水质量分类III类：以人体健康基准值为准，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业水。项目所在区域地下水属于III类区，执行《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）中III类水质标准。具体数值详见下表12。 表12 地下水质量标准限值（III类）单位：mg/L 污染物 氨氮 氰化物 总硬度 菌落总数（CFU/ml） 标准值 ≤0.5 0.05 ≤450 ≤100 污染物 氟化物 挥发酚 pH 硫酸盐 标准值 ≤1.0 0.002 6.5-8.5 ≤250 污染物 总大肠菌群 （CFU°/100ml） NO3-N NO2-N 锰（Mn） 标准值 ≤3.0 ≤20 ≤1.0 ≤0.1 4、声环境质量标准 项目厂界及厂界四周执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类。具体见下表。 表13 声环境质量标准 类别 昼间 夜间 1类 55 45 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 废水 运营期废水排放执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 表14 地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH无量纲） 水质指标 PH COD BOD5 氨氮 石油类（mg/L） 标准值 6～9 ≤20 ≤4 ≤1.0 0.05 标准 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作物标准出售后用于周边农田灌溉。 表15 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005） 单位：mg/L 污染物 pH (无量纲） CODCr BOD5 SS NH3-H LAS 标准值 5.5-8.5 300 150 200 30 8.0 2、噪声 （1）施工期噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。 （2）运营期噪声 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，昼间55dB(A)、夜间45dB(A)。 3、固体废弃物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013年修改单中的相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单中的规定。生活垃圾按照环卫部门的要求进行处置。 |
| 总量控制标准 | 根据山西省环境保护厅文件，晋环发[2015]25号“关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知”，结合本项目在实际运营过程中对环境的影响：少量臭氧为无组织排放；废水均经过废水收集池沉淀处理后用于绿化和抑尘，厂区设化粪池；生产设备均做好防震减噪工作；废弃水瓶、瓶盖和包装箱统一收集后送往收购站，一般生活垃圾集中定点收集堆放，由环卫部门定期清运，不随意外排，废活性炭暂存于危废暂存间，之后交由有资质单位进行处理。 因此，本项目没有需要申请总量控制的污染物排放，故不申请总量。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述 瓶（桶）装天然山泉水生产工艺主要为水质净化系统，是确保瓶装水质量的首要条件，以保证水质能够满足国家饮用天然泉水的标准要求。为了保证产品质量，本项目采用超滤+臭氧消毒的联合工艺路线。 本项目山泉水质量标准执行《瓶（桶）装饮用天然泉水（饮用山泉水）》（DB53118—2009），具体见表16。 表16 山泉水水源水质量要求 感官指标 项目 要求 色度 ≤10，并不得呈现其它异色 浑浊度（NTU） ≤1 臭和味 不得有异臭、异味 肉眼可见物 不得检出 理化指标 PH值 6.5-8.5 铅（以Pb计），mg/L ≤0.01 总砷（以As计），mg/L ≤0.01 铜（以Cu计），mg/L ≤1.0 镉（以Cd计），mg/L ≤0.005 锌（以Zn计），mg/L ≤1.0 钡（以Ba计），mg/L ≤0.70 硒（以Se计），mg/L ≤0.01 汞（以Hg计），mg/L ≤0.001 铬（六价）（以Cr6+计），mg/L ≤0.05 银（以Ag计），mg/L ≤0.05 硼酸盐（以B计），mg/L ≤5 亚硝酸盐（以NO2-计），mg/L ≤0.005 硝酸盐（以NO3-计），mg/L ≤45.0 耗氧量（以O2计），mg/L ≤2.0 余氯（以Cl-计），mg/L ≤0.05 挥发性酚（以苯酚计），mg/L ≤0.002 三氯甲烷，mg/L ≤0.02 溶解性总固体，mg/L ≥40 电导率[(25±1)℃]/，μS/cm ≥30 氟化物（以F-计），mg/L ≤1.5 氰化物，mg/L ≤0.01 溴酸盐，mg/L ≤0.01 阴离子合成洗涤剂，mg/L ≤0.3 总α放射性，Bq/L ≤0.5 总β放射性，Bq/L ≤1 四氯化碳/(mg/L) ≤0.002 微生物指标 菌落总数/(cfu/mL) ≤50 大肠菌群/(MPN/100mL) ≤3 霉菌/(cfu/mL) ≤10 酵母/(cfu/mL) ≤10 致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌) 不得检出 1、主要工艺生产流程及产污环节： 图3 水处理工艺流程图（S：污水 G：固废） 2、项目工艺流程简述： ⑴ 取水：从厂区自备深井利用高压水泵取水进入原水暂存罐。 ⑵ 粗滤：本项目粗滤采用多介质、活性炭二级机械过滤，有效去除水源中的较大颗粒物及有机杂质。泉水首先在贮水罐中静置沉淀，除去较大的固体颗粒物，然后用增压泵将泉水导入机械过滤器内，进行粗滤。过滤器内装有石英砂、无烟煤等过滤介质，其粒度按规定选择，分层布放，阻止水中较大固体颗粒物质，起到初步过滤的作用。活性炭过滤器内装具有较强吸附功能的活性炭，用于去除经过滤未去除的有机物，达到进一步净化水质的目的。 ⑶ 精滤：经粗滤后的水，浊度可达到3度左右，不能过滤粒径更小的颗粒，因此需再引入精密过滤器内，进行精滤，以除去100μm以下的细小微粒，进一步降低浊度，以满足后续超滤等工序对进水的要求。精密过滤器外壳是金属铸成的锅形密封容器，内部分上下两层，中间有隔板隔开，上层为带过滤的水，下层为精滤水。每个过滤器中有一至数十根砂滤棒。砂滤棒又称砂芯，是用硅藻土和骨粉混合成型后，经高温焙烧而制成的，亦称烧结滤管。它具有直径范围为0.16～0.41μm的孔隙，可将水中的某些有机物和细菌截留在砂棒的表面。 ⑷超滤：超滤以压力为推动力，利用超滤膜的微孔（0.005～1μm）拦截水中的有机大分子、藻类、霉菌、细菌、病毒等，而无机盐组分可顺畅通过，并保证无菌、水质不变，保证产品微生物指标及透明度。 ⑸灭菌：为保证产品质量，本项目的消毒灭菌选用臭氧灭菌+紫外线灭菌相结合的工艺。其中，紫外线灭菌具有速度快、不改变矿水的物理和化学性质，使用方便，造价低廉，省电省时的优点，但紫外线照射往往存在死角，未被照射到得部分，细菌未能被杀灭。臭氧灭菌是依靠臭氧强烈的氧化作用，不仅能杀死各类细菌和病毒，而且能杀死细菌芽胞，并且部分臭氧封存在瓶装山泉水内，在短时间内还具有持续杀菌作用。同时，臭氧还能氧化山泉水中的有机物、色素、硫化物和亚硝酸盐等，达到提高山泉水质量的效果。 ⑹灌装、封口：本项目采用全自动灌装生产线，可以实现产品从原料进入包装设备开始，经过加工、输送、装配、全自动灌装生产线检验等一系列生产活动所构成的路线。装好瓶子经封盖机加盖封住并输送到贴标机贴标后打包装箱进入仓库。 主要污染工序 一、施工期主要污染工序： 1、废水 （1）施工废水：含淤泥的工地污水以及搅拌机、运输车辆等的清洗废水。 （2）生活污水：项目在建设期间进场施工人员约为40人，用水量按50L/人·日 计算，则用水量为2m3/d；污水排放量按产生量的80%计算，则排放量为1.6m3/d；施工期为2个月，则施工期间生活污水排放量为96m3。 2、废气 项目施工期间对大气的影响主要来自于施工作业扬尘、运输车辆扬尘、运输及动力设备运行产生的燃油废气。 3、噪声 项目施工期间产生的噪声主要有施工机械设备噪声和物料运输的交通噪声。机械设备噪声：推土机、压路机、打桩机、挖掘机、搅拌机等机械设备，这些突发性非稳态噪声源对施工人员、周围居民产生较大的影响。交通运输车辆噪声：大型载重车、水泥灌车噪声较大，对沿途关心点影响较大，这些噪声源的声级一般可达80 dB(A)以上。 4、固体废弃物 建设项目在施工过程中会产生余弃土、砖石、废弃砖瓦等建筑垃圾和建筑施工人员产生的生活垃圾。 5、生态环境 施工期土方开挖造成的地表裸露遇雨季产生的水土流失。 二、营运期主要污染工序 1、废气 本项目区废气主要为运输车辆产生的扬尘和汽车尾气及水中散发的少量未被还原的臭氧。尾气主要成分为CO、HC等气体，在车辆保养良好和使用高品质燃料情况下，污染物排放量较少。根据工艺流程分析及厂方提供资料，臭氧的主要作用是将水中的细菌杀灭，去除氧化重金属，使水质达到生饮的标准。同时，臭氧在水中15分钟后还原成氧气，使自来水变成名副其实的“富氧水”，常饮富氧水对人体的肠、胃极有好处。但是臭氧超过标准就会对人体造成危害，主要是因为臭氧因氧化性太强，会灼伤肺部组织。 2、废水 本项目废水主要为制备纯净水过程中产生的浓水、生活污水、车间地面冲洗水、设备冲洗废水、和电锅炉补充水。浓水及设备冲洗废水、电锅炉补充水经收集池沉淀处理后出售与附近居民；生活污水及车间地面冲洗水经化粪池处理后用于厂区内抑尘或绿化。 表17 废水产污情况一览表 污染物 产生浓度(mg/L) 产生量（t/a） 浓水 污水量 / 30000 含盐量 504 15.12 COD 2.07 0.062 设备冲洗水 污水量 / 270 生活污水 污水量 / 504 BOD 200 0.10 COD 350 0.175 NH3-N 30 0.015 SS 220 0.11 车间冲洗废水 污水量 / 570 BOD 200 0.113 COD 350 0.198 NH3-N 30 0.017 SS 250 0.141 锅炉补充水 污水量 / 47 3、噪声 本项目使用的生产设备主要为提升泵、洗瓶机、封盖机、抽水泵等生产设备运行时发出的噪声，根据类比调查，其噪声值其噪声强度在65～95dB(A)之间。 4、固体废弃物 本项目产生的固体废弃物主要有：废弃的活性炭、废包装材料、废弃水瓶和瓶盖以及厂内员工的日常生活垃圾。生活垃圾按照当地环卫部门要求送至指定垃圾处置点；废瓶、废包装材料回收外售至收购站；废活性炭暂存于危废暂存间，之后委托有危废处理资质的单位进行处理。 表18 固废产生情况一览表 产污工序 污染物 产生量 生产过程 废弃的活性炭 0.62t/a 废包装材料、废弃水瓶和瓶盖 1.0t/a 职工生活 生活垃圾 10.5t/a

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

内容 类型 排放源 (编号) 污染物名称 处理前产生浓度及产生量(t/a) 排放浓度及排放量(t/a) 大 气 污 染 物 车辆运输 NOx、CO、TSP 少量 少量 臭氧杀菌生产线 臭氧 少量 少量 水 污 染 物 反渗透废水（30000t/a） 含盐量 504mg/L，15.12t/a 废水收集池沉淀后出售 COD 2.07mg/L，0.062t/a 设备冲洗 冲洗废水 270t/a 生活废水（504t/a） CODcr 350mg/L，0.175t/a 化粪池处理后用于厂区绿化或抑尘 BOD5 200mg/L，0.10t/a SS 220 mg/L，0.11t/a 氨氮 30 mg/L，0.015t/a 车间冲洗废水 （570t/a） CODcr 350 mg/L，0.198t/a BOD5 200 mg/L，0.113t/a SS 250 mg/L，0.141t/a 氨氮 30 mg/L，0.017t/a 锅炉补充水 锅炉废水 47t/a 废水收集池沉淀后出售 固 体 废 物 生活 生活垃圾 10.5t/a 按照当地环卫部门要求送至指定垃圾处置点 生产 废弃活性炭 0.62t/a 暂存于危废暂存间，之后委托有资质单位进行处理 废瓶、废包装材料 1.0t/a 回收外售至收购站 噪 声 机械设备 机械噪声 65~ 95dB(A) 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) 主要生态影响 本项目在施工过程中必然会对区域生态环境造成一定的影响。评价建议的同时需加强绿化，增加植被覆盖率，场区建设应该充分利用已征地内的空地。评价认为本项目建成后，不会对当地产生明显生态影响。

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析 本项目厂址位于五台县阳白乡士集村西沟，施工期施工人员40人,对环境的影响主要有下面几方面。 1、施工期废气对周围环境的影响 施工期对大气环境造成的污染，主要来自土方的开挖、回填、堆放及运输，建筑材料的运输、卸载以及道路扬尘、车辆燃油废气等，主要污染物为扬尘、CO、HC等。 1）扬尘 施工期大气主要污染物为扬尘，主要为场外建筑材料运输扬尘，场内材料搬运和土方的堆存扬尘。 ⑴场外扬尘影响：由于本项目场址交通便利，建筑材料的运输方便。同时，运输车辆加盖蓬布防止建材散落造成污染，因此场外运输扬尘对周边环境空气的影响较小。 ⑵场内扬尘影响：施工场地扬尘量的大小与诸多因素有关，对环境的影响较难定量。在施工过程中，大量的土方开挖、回填以及建筑材料、建筑垃圾的运输都将产生扬尘污染，对周围环境空气质量产生一定影响。根据资料表明，当风速为3.1m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5～2.3倍，平均1.88倍。扬尘的影响区域为其下风向150m之内，TSP浓度为上风向对照点的1.4～2.5倍，平均1.5倍。由此来看，施工场地扬尘对场地内的污染比下风向更严重。建设单位采取在施工现场周边建设围墙，按规定使用预拌混凝土，避免在大风天气时进行土方开挖、回填、装运作业；对施工场地定期进行洒水降尘等措施后，扬尘可以得到有效的防治，扬尘污染对周围环境的影响将大大减小。 主要防治措施： ①加强施工管理，必须注意文明施工，定时对施工场地特别是粉尘产生较多的区域洒水，可减轻粉尘对周围大气环境的影响。 ②施工工地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放，必须在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖蓬布；工程脚手架外侧必须使用密闭安全网封闭；施工工地周围应按要求设置硬质密闭围挡，项目建设过程中建筑物外面均安装防尘网，减少建筑物内部扬尘的扩散。 ③合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路和场内渣土运输道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输；在进行产生泥浆的施工作业时，应当配备相应的泥浆池、泥浆沟、废浆应当采用密闭式罐车外运。 ④在施工工地内，应设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施；运送粉状建筑材料采用渣土运输车或加盖蓬布运输车；运输车辆应当装载适度，在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地。 ⑤在运输土石方方面应尽量避开运输沿线上的居民集中区及其它环境敏感点。并做到对运输沿线及时洒水抑尘，减少粉尘对运输沿线上周围环境的影响。 ⑥及时硬化地面或道路，干燥天气定期在泥土地面和路面洒水，防止施工车辆行驶产生的扬尘和渣土装卸产生的扬尘。 ⑦建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。管线工程施工堆土应当采取边挖边装边运等扬尘污染防治措施。 ⑧工程项目竣工后30日内，建设单位应当平整施工工地，清除积土、堆物，并同步做好绿化、场地硬化，避免水土流失。 2）汽车尾气 本项目施工期短，所在区域地形开阔，这些影响随着施工的结束而结束，采取上述措施后，本项目施工期对大气环境影响较小。 施工期废水对环境的影响 项目施工期选在非采暖期。 施工废水主要来源于工程施工砼浇筑和机械、车辆的冲洗和施工人员的生活废水等，砼浇筑废水主要污染物为悬浮物，冲洗废水主要为含有悬浮物和油污的废水。 本项目施工人数约为40人，均不在厂区住宿，食宿；项目区施工期土壤裸露，在降雨时可能造成水土流失，特别是暴雨径流时水土流失更明显，可能造成地表水中悬浮物的增加，应设置临时沉淀池，经过滤、沉淀处理后用于现场抑尘。 3、施工期声环境影响分析 施工期由于机械设备的运转将产生一定的施工噪声，主要表现为施工期打桩、切割、装卸等机械噪声及运输车辆的交通噪声，其平均噪声值在75～85dB(A)之间，项目施工期主要噪声设备见表19。 表19 施工期主要噪声设备 机械名称 平均噪声级 dB(A) 机械名称 平均噪声级 dB(A) 推土机 75-85 运输汽车 75-80 搅拌机 75-85 空气压缩机 75-85 混凝土机 85 静压式打桩 75-85 主要治理措施： ①所有施工机械尽量选择低噪声设备，减少高噪声机械数量，确保施工机械处于良好的运行状态，并分散施工。 ②固定机械设备可通过排气管安装消声器和隔离发动机振动部件方法降低噪声； ③对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的声压级，设备用完后或不用时应立即关闭； ④加强管理，文明施工，建筑器械等要轻拿轻放，尽量减少人为噪声。 施工期机械设备产生的噪声经距离衰减、合理安排施工作业时间、采取隔声等措施防治后，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准要求，对周围环境环境影响较小。此外，项目施工期较短，施工过程中噪声对区域声环境的影响是暂时的，施工期噪声将随工程的结束而消失。 4、施工期固体废物环境影响分析 ⑴生活垃圾 本项目正常情况施工人员产生的生活垃圾采用垃圾桶收集后及时送至附近垃圾收集点，由环卫部门统一收集处理处置。在生活垃圾收集和清运过程保证其不落地。 ⑵建筑垃圾 建筑垃圾多为无机物，其中大部分对水、大气环境直接影响不大，其主要的影响在景观方面。施工中可以采取以下措施：一是对施工现场的建筑废物及时清理，清运至当地政府部门指定地点处置；二是废弃在施工现场的金属及时回收；三是在建设中进行植被恢复，要遵循一边施工、一边绿化的原则。建筑垃圾及其金属废弃物严禁倒入附近河流，在垃圾收集和清运过程保证其不落地。 建议施工方采取以下措施来减少固体废弃物对环境的影响： （1）每个工区工作面必须设立有围栏和覆盖措施的弃土推放点，并设专人管理，防止弃土随意堆放。 （2）倒土过程中，工作面必须设置洒水、喷淋设施，并将渣土压实。 （3）土方阶段、铺路阶段、修正阶段抛洒、遗弃的沙石、建材、钢材、建筑材料等应运至专门的建筑垃圾堆放场，并及时清洁工作面。 （4）每个工区应设置流动卫生设施，并及时清理；生活垃圾应及时送往垃圾卫 生填埋场进行卫生填埋，以免影响环境卫生。

运营期环境影响分析： 水环境影响分析 （1）本项目产生的废水有生产过程中产生的浓水、设备冲洗废水、车间地面冲洗废水、生活污水及采暖期的锅炉废水。 ①浓水 企业生产过程中反渗透装置会产生少量含盐水，由于纯净水生产采用质量合格的饮用水作为原料用水，其原水中有害物质浓度极低，即使在经过反渗透装置富集产生的含盐水中含盐量、CODcr等主要总量控制污染物浓度基本与原水相同，反渗透含盐水与原水的区别主要为盐类物质较原水升高。根据《环境影响评价技术导则地面水环境》中对清净下水的表述“污水排放量中不包括间接冷却水/循环水以及其他含污染物极少清净下水的排放量，但包括热量大的冷却水的排放量”，该含盐水含污染物极少，且温度为常温，应属于清净下水，可直接排放至污水管网，不计入废水污染物控制范畴。 本项目生产过程中，生产3方纯净水，排放1方含盐水，即浓缩倍率为3∶1，本项目所需纯水为300t/d（9万t/a），则反渗透含盐浓水为100t/d（3万t/a）。含盐浓水其主要总量控制污染物浓度基本与原水相同，反渗透含盐浓水与原水的区别主要为盐类物质较原水升高。反渗透浓水中主要为含盐量、COD（水的硬度以CaCO3计在700-900度之间）为清净下水，且温度为常温，可直接排放至污水管网，不计入废水污染物控制范畴。类比水质化验数据，浓水中的含盐量约为504mg/L，15.12t/a；CODcr约为2.07mg/L，0.062t/a，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 反渗透含盐浓水经收集池沉淀后出售于厂区附近的农民用于农田灌溉。 ②车间冲洗废水 本项目生产车间需冲洗的面积是2160m2，车间每天需打扫一次，用水量1L/m2·次，车间地面冲洗用水量2.16m3 /d（650m3/a），排污系数按0.9计算，地面冲洗废水产生量为1.9m3 /d（570m3 /a）。经化粪池处理后用于厂区绿化或抑尘。 ③设备冲洗废水 本项目过滤设备每天需反冲洗一次，生产设备每10天采用蒸汽杀菌消毒后再用纯净水冲洗。根据建设单位提供的资料，预计设备冲洗废水产生量为750m3/a，设备冲洗水均使用纯净水，经收集池沉淀后出售于厂区附近的农民用于农田灌溉。 ④采暖期锅炉废水 本项目采用的是电取暖锅炉，按照其规格需要日补充水0.94m3/d，同时锅炉运行时也会排除一部分清洁废水，为0.47m3/d，这部分废水属于清净下水，经收集池沉淀后出售于厂区附近的农民用于农田灌溉。 ⑤生活废水 生活污水主要为盥洗废水，不包括卫生间，项目定员70人，用水量按30L/d·人计算，则该厂区生活用水量约为2.1m3/d。废水量按用水量的80%计，则该厂区生活废水排放量约为1.68m3/d，拟定年工作300天，废水量为504m3/a。经化粪池处理后用于厂区绿化或抑尘。 本项目车间冲洗废水、生活废水等经化粪池处理后用于厂区绿化或抑尘；设备冲洗废水、采暖期锅炉废水、含盐浓水属于清净下水，经收集池沉淀后，出售于厂区附近的农民，用于农田灌溉，废水利用协议见附件。 根据对2014年7月7日国土资源部太原矿产资源监督检测中心对山西五台山红崖湾矿泉水有限公司提供水样的检测报告进行类比，生产过程中产生的废水主要为反渗透含盐浓水，检测项目PH值、硬度、铁、锰、铜、锌、氨氮、汞等各项值均不超标。因此，本项目生产废水可以达标排放，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；且水质可以达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005），因此本项目生产废水回收是可行的，检测报告见附件。 收集池冬季作蓄水池使用，生产废水在蓄水池暂存，后出售于厂区附近的农民，用于农田灌溉。 根据《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）该标准适用于全国以地表水、地下水和处理后的养殖业废水及以农产品为原料加工的工业废水为水源的农田灌溉用水，因此本项目反渗透含盐浓水经收集池沉淀处理后可出售于厂区附近的农民，用于农田灌溉。 （2）地表水评价 1）评价等级 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）中规定：水环境影响评价工作等级的划分，依据建设项目的污水排放量、水质复杂程度、河流的特点以及对其水质功能的要求确定。 本项目生产废水分别进入废水收集池经沉淀处理后出售于厂区附近的农民，用于农田灌溉，无新增污染物排放，属于间接排放。因此，地表水评价为三级B。 2）评价范围 评价范围为分析本项目的污水处理及达标排放的环境可行性。 3）评价内容 ①水污染控制和水环境影响减缓措施有效性 本项目属于瓶装水加工项目，所用原水为自来水，水质简单，施工期间废水主要为生活废水及车辆冲洗废水，项目设置化粪池，施工人员的洗漱废水、施工车辆清洗废水经化粪池处理后用于场地的洒水抑尘；运营期间浓水、设备冲洗等废水均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，水质可以达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005），生产废水经沉淀处理后，废水收集池冬季作蓄水池使用，生产废水在蓄水池暂存，后出售于厂区附近的农民，用于农田灌溉，为间接排放，最大程度地缓解了直接排放对项目附近河流的影响。 4）评价结论 本项目生产废水经沉淀后出售于附近的村民，用于农田灌溉，生产处理工艺能够处理本项目废水污染物。评价认为，本项目建成投运后对地表水环境影响是可接受的，地表水环境影响自查表见表20。 表20 地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型 ☑；水文要素影响型 □ 水环境保护目标 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □； 重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□； 涉水的风景名胜区□；其他 ☑ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放□；间接排放(；其他□ 水温□；径流□；水域面积□ 影响因子 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物(；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□ 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级□；二级□；三级A □；三级B ☑ 一级 □；二级 □；三级 □ 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建□；在建□；拟建(；其他 □ 拟替代的污染源 □ 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他( 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季 □；夏季 □；秋季□；冬季□ 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 区域水资源开发利用状况 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ 水文情 势调查 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季 □；秋季□；冬季 □ 水行政主管部门 □； 补充监测 □；其他 □ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季 □；秋季□；冬季 □ 监测断面或点位个数（）个 现 状 评 价 评价范围 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 评价因子 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 (；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（） 评价时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □春季 □；夏季 □；秋季□；冬季 □ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标□ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 达标区 □ 不达标区 □ 影响预测 预测范围 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 预测因子 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □设计水文条件 □ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □正常工况 □；非正常工况 □； 污染控制和减缓措施方案 □；区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ 影 响 评 价 水污染 控制和 水环境 影响减 缓措施 有效性 评价 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 ( 水环境 影响评 价 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 ( 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 ( 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 ( 影 响 评 价 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） 反渗透含盐废水 30000 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度（mg/L） 生态流量确定 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m 防 治 措 施 环保措施 污水处理设施 (；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 (； 依托其他工程措施 □；其他 □ 监测计划 / 环境质量 污染源 监测方式 手动 □；自动 □；无监测 ☑ 手动 □；自动 □；无监测 □ 监测点位 监测因子 污染物排放清单 评价结论 可以接受 ☑；不可以接受 □ 注：“ □”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 （3）地下水开采的环境可行性分析 建设项目水源位于五台县阳白乡士集村西沟。该沟仅在汛期有短历时洪水，其他时间处于干沟状态。建设项目取用地下水不会对汛期短历时洪水流量和过程产生影响，对区域的水生态不会造成影响。本项目建成后，凿井1口取水，井深147m，出水量30m3/h，年开采量为12.11万m3/a，将使区域地下水资源得到充分利用，由于取用，还能激发对本区地下水的补给，不会对区域水资源可利用量及其配置方案的影响。本项目建成后，随着地下水水量的减少会对水域纳污能力造成轻微影响。论证区范围内现在用水户主要是农村居民生活用水，现状年开采量为5.7万m3/a，项目年开采量为12.11万m3/a，占论证区可开采能力46.14万m3/a的26.25%，不会对其他用户产生明显影响。 综上所述，建设项目地下水开采符合区域水功能区划要求，不会对区域水资源可利用量及其配置方案造成影响；不会对区域的水生态造成不良影响；项目建设后对区域水功能区纳污能力的影响轻微。 2、大气环境影响分析 本项目运营期间产生的废气较少，主要为臭氧发生器灭菌时产生的少量臭氧、车辆运输扬尘及尾气等。 臭氧 本项目生产工艺中和用见氧发生器产生臭氧对成品水进行灭菌消毒，臭氧发生器产生的臭氧直接通入纯水箱中，对过滤后的纯水进行灭菌消毒，臭氧在水中会迅速分解成氧气，由于杀菌消毒全部在密闭水箱内进行，而且臭氧用量较少，基本不会溢出空气中，当设备出现故障或者操作不当时才会号致氧排放到空气中，臭氧不稳定，极易分解成氧气，低浓度的氧对人体无重大危害，因此，只要加强对设备的管理、按时检查设备以及加强生产车间通风措施，就能避免氧对空气的污染，减少对生产操作人员的伤害，同时严格控制臭氧的制作，用多少制多少，防止造成大气环境污染。 （2）车辆运输扬尘及尾气 进出厂区的运输车辆还排放定量的尾气和动力扬尘，主要污染物为NOx、CO和TSP等，该部分废气属于无组织排放。环评要求建设单位采取道路硬化，洒水抑尘，限值车速，增加厂区的绿化面积，加强运营车辆的保养维护和使用高品质的燃料情况下，其污染物排放量较少，对环境影响较小。 经实施以上措施，项目营运生产过程中产生的废气对周边环境基本无影响。 （3）本项目大气环境影响评价自查表见表21。 表21 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级( 评价范围 边长=50km□ 边长5～50km□ 边长=5km☑ 评价因子 SO2 +NOx排放量 ≥2000 t/a□ 500～2000 t/a□ ＜500 t/a☑ 评价因子 基本污染物（PM10、SO2、NOX） 其他污染物（NMHC） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ 评价标准 评价标准 国家标准☑ 地方标准 □ 附录 D □ 其他标准 □ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区☑ 一类区和二类区□ 评价基准年 （ 2018 ）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据☑ 主管部门发布的数据□ 现状补充监测□ 现状评价 达标区( 不达标区□ 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源 ☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT□ CALPUFF □ 网格模型□ 其他 □ 预测范围 边长≥ 50 km□ 边长 5～50 km □ 边长 = 5 km □ 预测因子 预测因子（ ） 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度贡献值 C 本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大标率＞10% □ 二类区 C 本项目最大占标率≤30% C 本项目最大标率＞30% □ 非正常排放1 h浓度贡献值 非正常持续时长（ ）h C 非正常占标率≤100% □ C 非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C 叠加达标 □ C叠加不达标 □ 区域环境质量的整体变化情况 k ≤−20% □ k＞−20% □ 环境监测 计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物） 有组织废气监测 □ 无组织废气监测 ( 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（ / ） 监测点位数（ ） 无监测☑ 评价结论 环境影响 可以接受 ☑不可以接受 □ 大气环境防护距离 / 污染源年排放量 SO2：（/）t/a NOx：（/）t/a 颗粒物：（/）t/a VOCs：（/）t/a 注：“□” 为勾选项，填“√”；“（ ）” 为内容填写项。 本项目废气主要为无组织排放的少量臭氧，根据本项目周围环境分布，本项目废气对周围环境影响较小，项目环境影响符合环境功能区划。 3、声环境影响分析 （1）噪声源 本项目运营期主要噪声源为抽水泵、洗瓶机、过滤器、臭氧发生器等机械设备等设备，噪声值在65～95dB（A）左右。产噪设备全部布设于车间内，并对其采取基础减振、隔声等必要的降噪措施后，各设备的噪声值见下表： 表22 项目噪声源强一览表 设备名称 台数 源强dB（A） 降噪措施 降噪效果 减噪后源强dB(A) 抽水泵 1 95 选用低噪声设备，厂房隔声，基础减震 15dB(A) 75 洗瓶机 1 70 55 过滤器 1 70 55 臭氧发生器 1 65 50 （2）噪声影响预测分析 本次评价分别将对厂房内采取降噪措施后的生产设备噪声向厂界四周做衰减计算，然后与四周厂界的噪声值做叠加计算，得出在四周厂界处噪声的预测值。预测模式选用点源衰减模式和噪声叠加模式。 ①噪声叠加模式 式中：L——预测点噪声叠加值，dB(A)； Li——第i个声源的声压级，dB(A)； n——声源数量。 ② 点源衰减模式 Lr=L0－20lg(r/r0)- L 式中：Lr——距声源距离为r处的等效A声级值，dB(A)； L0——距声源距离为r0处的等效A声级值，dB(A)； r——关心点距离噪声源距离，m； r0——声级为L0点距声源距离，m； L——各种因素引起的衰减量。 表23 厂界噪声贡献值 单位dB（A） 预测点位 噪声贡献值 敏感点噪声现状值 敏感点噪声预测值 标准值 达标情况 昼间 昼间 昼间 东 51.11 / / 55 达标 北 50.12 / / 西 44.23 / / 南 46.20 / / 经预测可知，噪声经厂房隔声、消声、减振和距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中1类标准。 综上所述，本项目运营后设备噪声对声环境的影响很小。 为进一步减少本项目对区域敏感点声环境的影响，本评价要求企业在生产过程中严格操作，做好生产设备运营期间的维护保养，以使其处于正常工况，厂界噪声将会得到进一步消减。 4、固体废弃物对环境的影响分析 本项目产生的固体废弃物主要有：废弃的活性炭、废弃水瓶和瓶盖、废包装材料以及厂内员工的日常生活垃圾。 1、固体废物产量及处置措施 （1）废瓶、废包装材料 项目生产过程中由于老化、质量问题或操作不慎等原因引起的不能再用瓶和盖儿，主要原材料为聚酯塑料（PET），产生量为1.0t/a，这部分属于可回收固体废物，环评建议厂区内设置专门的可回收固废暂存点，定期由专人外售至废品收购站回收再利用，实现固废处理的资源化。 （2）生活垃圾 厂内员工的日常生活垃圾共10.5t/a，这部分属于一般固体废物，不具有危害性。本环评建议厂区内设置生活垃圾堆点，将其定点堆放，每日由专人按照当地环卫部门的要求清运至指定地点，并定期对垃圾堆放点进行清洁消毒，杀灭虫害，避免该处散发恶臭，滋生蚊蝇，影响工厂周围环境。 （3）废活性炭 粗滤过程中活性炭过滤器内装具有较强吸附功能的活性炭，用于去除经过滤未去除的有机物，达到进一步净化水质的目的。本项目运营期间活性炭1～2年更换一次，平均每年产生量为0.62t/a；废活性炭属于危险废物，暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位安全处置。 2、固体废物贮存场所环境影响分析 固废临时储存设施应按其类别分别设立一般固废储存区和危险固废储存区，各储存分区要设置明显的标记。为防止固废可能造成的二次污染，应按照以下要求对固体废物临时贮存设施建设及管理。 （1）一般工业固体废物贮存场所环境影响分析 由于项目产生的一般工业固体废物收集后便外售给物资回收公司，在厂房停留时间较短，收集后可暂存于车间内，做到防雨淋、防扬散、防流失、防渗漏。采用以上措施后，项目一般工业固体废物对环境影响很小。 （2）危险固体废物贮存场所环境影响分析 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单和《危险废物转移联单管理办法》要求，按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》，环评对项目产生的危险废物评价如下： 评价的基本原则：a、重点评价，科学估算。b、科学评价，降低风险。c、全程评价，规范管理。 评价要求建设单位在车间南侧新建一座10m2的危废暂存间，厂区危废暂存间的管理应按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)的要求规范建设和维护使用，应做好防雨淋、防渗、防盗、防侵蚀、防溢流等措施。具体措施主要包括： （1）危险废物暂存间建设要求 ① 基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ② 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ③ 要设置安全照明设施和观察窗口。 ④ 必须按GB15562.2的规定设置警示标志。 ⑤ 在危废暂存间周围应设置围墙或其它防护栅栏。 ⑥ 应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 （2）危险废物堆放要求 ①本项目危险废物要分别存放在专用收集桶内，盛装危险废物的容器必须粘贴危险废物种类标识。 ②暂存间设置明显的贮存危险废物种类标识和警示标识，并在暂存间周围显著处标记“严禁烟火”的警示牌。 ③厂内要有专人管理危险废物，危险废物出入贮存场前，应登记造册，作好记录，注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、出库日期、接收单位等。 ④定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损及时清理更换。 （3）危险废物的转运 危险废物委托具有相应危废处置资质的单位代为处置，经双方协商，由危废处置单位上门回收。运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志，运输车辆应按GB13392设立车辆标志。 危险废物的转移应按照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求执行。 ①转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，建设单位应当向当地环保部门申请领取联单。 ②应当在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 ③每转移一车同类危险废物，应当填写一份联单。每车有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 ④应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 ⑤危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位。 ⑥接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付企业，联单第一联由企业自留存档，联单第二联副联由企业在二日内报送当地环境保护行政主管部门；接受单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接受地环境保护行政主管部门。 ⑦由厂区转运人员填写危险废物转运记录表，将记录表交由危险废物管理工作人员存档；转运作业结束后，转运人员对转运线路进行检查和清理，确保无危险废物遗留。 环评要求： ①按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单建设一座危废暂存间，对危废分类收集、分类分区存放，并委托有资质的单位进行处理处置，危险废物的运输转移由被委托有资质的单位负责进行。 ②对厂区生产区域、厂区道路进行硬化防渗处理，谨防危废产生、收集、运输过程中跑冒滴漏现象的发生。 ③加强管理，做好危废产生、收集、贮存、运输、利用、处置各环节监督、管理、台账记录工作。 综上所述，在保证对固体废物进行综合利用、及时外运并完善其在厂内暂存措施的前提下，本项目固体废物不会对外环境产生二次污染，对周围环境影响较小。 5、土壤影响预测与评价 土壤环境影响评价应对建设项目建设期、营运期和服务期满后对土壤环境理化性质可能造成的影响进行分析、预测、评估，提出预防或者减轻不良影响的措施和对策，为建设项目土壤环境保护提供科学依据。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A确定本项目土壤环境影响评价类别隶属于Ⅳ类。 建设项目所在地土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感和不敏感三中类型，根据生态影响型敏感程度分级表，确定本项目本项目所在区域的土壤环境敏感程度为较敏感。 表24 生态影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级 项目类别 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 敏感 一级 二级 三级 较敏感 二级 二级 三级 不敏感 二级 三级 - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 依据生态影响型评价工作等级划分表，且本项目隶属于Ⅳ类建设项目，确定本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 6、环境风险分析 项目营运期涉及的臭氧（O3）不属于《建设项目环境风险评价技术导则》附录 A.1中规定的有毒有害物质、易燃物质和爆炸性物质，也不属于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中所列化学危险品。但因其有强烈的刺激作用，应加强其使用、贮存等方面的管理要求。 （1）风险识别 臭氧的密度是2.14g/L(0℃，0.1MP)。沸点是-111℃，熔点是-192℃。臭氧很不稳定，在常温下即可分解为氧气。在常温常压、低浓度状态下臭氧是无色气体。当浓度达到15%时，呈现出淡蓝色。臭氧可溶于水，在常温常压下臭氧在水中的溶解度比氧气高约13倍。 臭氧的毒性主要是其强氧化能力，在浓度高于1.5ppm以上时，臭氧会刺激人的呼吸系统，造成呼吸系统的应激性反应，严重的会造成可逆性伤害，长期吸入 3.5mg/m3质量浓度臭氧，可引起动物心、肺、肝、肾出现充血和患支气管炎；质量浓度在 12mg/m3左右时，连续工作1小时以上，可能出现中毒；在3.4mg/m3 时，每日工作3-5小时，3-7年后约有60%-70%工人出现头晕、头痛、食欲不振等反应，25%工人有呼吸道刺激症状，40%工人有轻度慢性咽炎症。据资料报道，动物半致死质量浓度为313.6-16.4mg/m3。 本项目只涉及一种危险物质，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q＜1 ，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 （2）评价工作等级划分 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ,可开展简单分析。 表25 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、 风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。 综上所述，本项目环境风险评价等级为简单分析。 （3） 建设项目环境风险简单分析内容表 本项目环境风险简单分析内容表见表26。 表26 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 山西五台山红崖湾矿泉水有限公司年产9万吨瓶装山泉水生产项目 建设地点 五台县阳白乡士集村西沟 地理坐标 经度 E：113°04′36.57051″ 纬度 N：38°50′3.08962″ 主要危险物质及分布 臭氧 臭氧发生器 环境影响途径及危害后果（大气、 地表水、地下水 等） 危害途径：本项目使用臭氧发生器制造臭氧，臭氧发生器原理是利用空气为原料，利用高频高压放电，使电场周围空气中氧分子发生电化学反应，整个反应过程在密闭的设备中进行，一旦设备故障，发生臭氧泄漏导致空气中瞬间浓度突然升高，可能造成操作人员呼吸系统受到伤害。 生产运行过程中的事故防范 措施 杜绝泄漏是防止事故的关键性工作。生产中应严格安全管理，遵守操作规程，避免泄漏的发生 防范措施 ①臭氧发生器在有导电气体或含烃类介质存在的环境中应杜绝使用，使用人员须按操作规程安全执行。 ②将设备置于通风良好的车间内使用，通过安装换气扇来保持室内的空气循环。使臭氧浓度不超过卫生许可浓度。 ③经常对设备进行检查、维护，严禁设备超使用年限运行，把可能出现的风险降低到最小程度。 应急预案 成立环境应急处理机构，指定应急预案包括环境应急监测方案，加强应急演练 填表说明（列出相关信息及评价说明） 本项目环境风险潜势为I级，确定本次环境风险评价等级为简单分析 7、环境管理与监测计划 （1）环境管理 健全有效的环境管理是搞好环境保护工作的基础。环境管理的目的是应用环境科学的理论和实践，对损害或破坏环境质量的人及其活动施加影响，以协调发展与环境保护之间的关系。因此，在项目运行过程中，必须对环境管理工作常抓不懈，以确保各项治理措施正常有效地运行。环境管理实行是监督与评价工程项目实施过程中的污染控制水平，以便及时对污染控制措施的实施提出要求，确保环境保护目标的实现。 （2）监测计划 环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境评价和管理提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。本项目环境监测委托当地专业机构进行监测。 本项目环境监测计划的制定应依据工程内容和实际情况，制定相应切实可行的方案。 1）环境监测范围 重点监测本项目场界四周的声环境。 2）环境监测方案 声环境监测点位为场界四周，监测项目为等效A声级，监测频率为每季度监测一次，昼、夜各一次。 8、环保投资估算 本项目采取的环保措施及环保投资估算详细情况见表27。根据估算，本工程总投资为8040.81万元，其中环保投资为66万元，占总投资的0.82%。 表27 环保设施及投资估算一览表 编号 项目 产生部位 名称 投资金额（万元） 备注 1 废水 生活废水及清洗废水 化粪池、废水收集池 10 废水收集池500m3 2 固体废物 生活垃圾 固废收集、专人运输 0.5 垃圾箱若干 废活性炭 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理 4.5 10m2的危废暂存间；对危废间内进行防渗防漏，地面硬化；门口设标识；暂存后交由有资质单位进行安全处理 3 噪声 生产车间 选用低噪声设备，厂房隔声，基础减震 1 / 4 生态 厂区内部及厂区周周 绿化 50 厂区内及周围绿化工程 合计 66 占总投资的0.82% 9、污染物排放清单 根据《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）的有关规定，要求给出污染物排放清单，包括工程组成及原辅材料组分要求，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，污染物排放的分时段要求，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等。以上信息内容将对社会公众公开。具体见下表。

表28  污染物排放清单

| 类别 | 污染源 | 污染物名称 | 产生量 | 排放量 | 治理措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 臭氧杀菌生产线 | 臭氧 | 少量 | 少量 | 加强对设备的管理、按时检查设备以及加强生产车间通风措施 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 车辆运输 | NOx、CO、TSP | 少量 | 少量 | 道路硬化，洒水抑尘，限值车速，增加厂区的绿化面积，加强运营车辆的保养维护和使用高品质的燃料 |  |
| 废水 | 反渗透废水 | 含盐量、COD | 30000t/a | 0 | 经500m3收集池沉淀后出售于附近居民 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 |
|  | 设备冲洗 | 冲洗废水 | 270m3/a | 0 |  |  |
|  | 锅炉补充水 | 锅炉废水 | 47m3/a | 0 |  |  |
|  | 车间冲洗废水 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 570m3/a | 0 | 经化粪池处理后用于厂区绿化、道路抑尘 | —— |
|  | 生活废水 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 504m3/a | 0 |  | —— |
| 噪声 | 生产设备 | 设备噪声 | 65-95dB（A） | 昼间≦55dB（A） 夜间≦45dB（A） | 选用低噪声设备，厂房隔声，基础减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类标准 |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 10.5t/a | 0 | 按照当地环卫部门要求送至指定垃圾处置点 | —— |
|  | 生产过程 | 废瓶、废包装材料 | 1.0t/a | 0 | 回收外售至收购站 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013年修改单中的相关要求 |
|  |  | 废活性炭 | 0.62t/a | 0 | 暂存于10m2的危废暂存间，定期委托有危废处理资质的单位进行处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环保部公告2013年第36号修改单 |
| 环境管理与监测 | ①健全管理机制，保证治污设施正常运转②做好例行监测，及时反馈治理效果③配备必要的监测仪器④做好噪声、废气、废水、固废等方面环保措施，减少对周围环境影响 |
| 环境风险 防范措施 | 编制突发环境事件应急预案，定期进行演练。 |
| 环境信息公开 | 公开环境影响报告表全本 | 建设单位在建设项目环境影响报告表编制完成后，向环境保护主管部门报批前，应当向社会公开环境影响报告表全本。报批过程中，如对环境影响报告表进一步修改，应及时公开最后版本。 |
|  | 公开建设项目开工前的信息 | 建设项目开工建设前，建设单位应当向社会公开建设项目开工日期、设计单位、施工单位和环境监理单位、工程基本情况、实际选址选线、拟采取的环境保护措施清单和实施计划、由地方政府或相关部门负责配套的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态。 |
|  | 公开建设项目施工过程中的信息 | 项目建设过程中，建设单位应当在施工中期向社会公开建设项目环境保护措施进展情况、施工期的环境保护措施落实情况、施工期环境监理情况、施工期环境监测结果等。 |
|  | 公开建设项目建成后的信息 | 建设项目建成后，建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，投入生产或使用后，应当定期向社会特别是周边社区公开主要污染物排放情况。 |

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

内容类型 排放源 (编号) 污染物名称 防治措施 预期治理 效果 大 气 污 染 物 运输车辆 NOx、CO、TSP 道路硬化，洒水抑尘，限值车速，增加厂区的绿化面积，加强运营车辆的保养维护和使用高品质的燃料 达标排放 臭氧杀菌生产线 臭氧 加强对设备的管理、按时检查设备以及加强生产车间通风措施 水 污 染 物 反渗透废水 含盐量、COD 经收集池沉淀后出售于附近居民 合理处置 设备冲洗 冲洗废水 合理处置 锅炉补充水 锅炉废水 合理处置 车间冲洗废水 CODcr、BOD5、SS、NH3-N 经化粪池处理后用于厂区绿化或道路洒水抑尘 综合利用 生活废水 CODcr、BOD5、SS、NH3-N 综合利用 固 体 废 物 生产过程 废瓶、废包装材料 回收处理 合理处置 生产过程 废活性炭 暂存于危废暂存间，之后委托有资质单位进行处置 职工生活 生活垃圾 环卫部门清运 噪 声 机械设备 机械噪声 选用低噪声设备，厂房隔声，基础减震 达标排放 生态保护措施及预期效果 按上述措施对各种污染物进行有效的治理，可有效降低其对周围生态环境的影响，然后切实搞好项目周围的绿化，将项目建成一个现代化的绿色产业。由于本项目生产工艺流程中基本不含有毒有害污染物排放，故对项目附近的空气、水体、土壤和植被等基本不会造成影响。

# 结论与建议

1、结论： 1.1、项目概况 本项目是由山西五台山红崖湾矿泉水有限公司拟建开发，建设规模达到年产9万吨瓶装山泉水。具体地址位于山西省五台县阳白乡士集村西沟，项目总占地面积约33335平方米，其中绿化面积约为7650平方米，项目总投资8040.81万元，其中环保投资为66万元，占项目总投资的0.82%。 1.2环境质量现状 （1）环境空气 本次评价收集了五台县2018年环境空气质量监测数据，监测项目为SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度和O3日最大8小时平均浓度、CO 24小时平均浓度，根据监测结果，未出现超标现象。根据监测结果判定，五台县为达标区。 （2）水环境 本次环评未收集到相关地表水监测数据，距离本项目最近的地表水体为滹沱河的一条支流小艮河，水环境功能为保留区水源保护。本项目运营期内，生产废水均不随意外排，不会对当地地表水产生直接影响。根据现场调查了解，项目区周边各村庄地下水水质良好，未出现水质恶化的现象。 （3）声环境 由于项目拟建选址距离当地县城较远，而且位于农村地区，周围没有任何大的工业企业，本项目位于士集村西沟，村民主要聚集在士集村的东沟，根据现场探勘，项目区声环境质量一般。 1.3污染物排放情况 本工程大气污染物排放量少，对环境影响较小；项目生产废水经收集沉淀处理后出售于附近居民用于农田灌溉，生活废水与地面冲洗水经化粪池处理后用于厂区绿化或抑尘，不外排；固废均有合理可行的处置措施；厂界噪声可实现达标。 1.4环境保护措施 项目废水主要有浓水、设备冲洗废水、车间冲洗废水、生活污水以及冬季锅炉补充水，浓水、设备冲洗废水以及锅炉补充水经收集池沉淀处理后出售给附件的居民用于农田灌溉；车间冲洗废水与生活废水经化粪池处理后用于厂区绿化或抑尘。 本项目运营其间产生的废气较少，主要为臭氧发生器灭菌时产生的少量臭氧，车辆运输扬尘及尾气等。本项目生产工艺中和用臭氧发生器产生臭氧对成品水进行灭菌消毒，只要加强对设备的管理、按时检查设备以及加强生产车间通风措施，就能避免氧对空气的污染，減少对生产操作人员的伤害。进出厂区的运输车辆还排放定量的尾气和动力扬尘，主要污染物为NOx、CO和TSP等，该部分废气属于无组织排放。建设单位采取道道路硬化，洒水抑尘，限值车速，增加厂区的绿化面积，加强运营车辆的保养维护和使用高品质的燃料，控制车辆废气的产生。 本厂主要噪声源是车间水泵、过滤器、臭氧发生器等生产设备。根据距离衰减计算，项目厂界噪声白天和夜晚均已经达到《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90中1类标准，对周围环境没有太大影响。 项目生产过程中废弃的水瓶、盖、包装箱等均交由有关部门回收利用；生活垃圾定点堆放，每日由环卫部门清理，并定期对垃圾堆放点进行清洁消毒，杀灭虫害，以免散发恶臭，滋生蚊蝇，影响工厂周围环境；废活性炭暂存于危废暂存间，之后交由有资质单位处置。项目固体废弃物如能按此方法处理，则项目产生的固体废弃物周围环境产生的影响很小。 1.5主要环境影响 本项目对环境的主要影响为废水、废气、噪声和固废等。在采取了有效的污染防治措施的情况下，本项目生产对周围环境的影响较小。 1.6环境管理与监测计划 本项目针对建设项目的不同阶段制定了相应的环保条例，规定了不同阶段的环保内容，明确了不同部门的工作职责，将环境管理贯穿于建设项目整个过程。 环境监测计划：对本项目厂界噪声进行监测。由企业自行监测，可委托有相关资质单位进行。 综上所述，山西五台山红崖湾矿泉水有限公司在五台县阳白乡士集村西沟拟建的年产9万吨瓶装山泉水生产项目符合当地的总体发展规划,选址合理，符合国家产业政策。项目在严格落实本评价报告中所提出的各项环保措施的前提下，保证所排污染物达标排放，同时加强管理，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。 2、建议： 1）严格执行建设项目环保“三同时”制度，切实落实环保措施，项目建成后经验收合格后方可正式投产； 2）选用低噪环保设备，并且加强设备的日常维护与定期检修，确保设备正常运行，以避免非正常运行时引起的噪声升高； 3）搞好车间及周边环境卫生工作，厂区垃圾、废料及时清运或回收，避免污染环境，做到安全文明经营。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系图 附图3 五台县地表水系图 附图4 泉域位置关系图 附图5 五台县水源保护区范围图 附图6 项目平面布置图 附件1 委托书 附件2 备案证 附件3 水井地质柱状图 附件4 水质化验单 附件5 土地租赁协议 附件6 营业执照 附件7 建设项目选址意见书 附件8 防洪批复 附件9 废水利用协议 附件10 土地利用核验意见 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。