# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 五台县同心民用煤销售有限公司同

心洁净煤供应点建设项目

建设单位（盖章）：五台县同心民用煤销售有限公司

编制日期：     2021年5月

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 五台县同心民用煤销售有限公司同心洁净煤供应点建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2101-140922-89-01-160507 |
| 建设单位联系人 | 刘东宏 | 联系方式 | 13935031348 |
| 建设地点 | 山西省忻州市五台县陈家庄乡耿家庄村西830m处 |
| 地理坐标 | 113度22分6.786秒，38度36分24.054秒 |
| 国民经济 行业类别 | F5161煤炭及制品批发 | 建设项目 行业类别 | 四、煤炭开采和洗选业6其它煤炭采选069中煤炭储存、集运 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 五台县行政审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 25 |
| 环保投资占比（%） | 8.3 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”分析 （1）与生态保护红线的符合性分析 根据《生态保护红线划定技术指南》，山西省生态保护红线可能涉及的区域主要包括水源涵养区、水土保持区、防风固沙区、生物多样性维护区等陆地重要生态功能区，或水土流失敏感区、土地沙化敏感区、石漠化敏感区、高寒生态脆弱区、干旱、半干旱生态脆弱区等陆地生态环境敏感区和脆弱区、国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园等禁止开发区。 本项位于五台县陈家庄乡耿家庄村西830m处，属于五台县五台山水源涵养生态保护红线优先保护单元，项目周边无自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、水源地等。因此本项目选址不在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区、禁止开发区等生态保护红线划定保护区域内，符合生态保护红线保护要求。因此，本项目建设不违背当地生态保护红线划分要求。 根据《五台县城市总体规划》，本项目不在县城总体规划范围内；根据《五台县生态功能区划》，项目区位于“Ⅲ1清水河流域营养物质保持生态功能区”，根据《五台县生态经济区划》，项目所在区域属于“Ⅲ3白家庄煤炭开采及深加工经济区”，项目占地为荒滩，不占用基本农田，不违背五台县两区规划要求。 （2）与环境质量底线的符合性分析 环境空气：本次环评引用《山西省环境监测中心站关于呈报2020年山西省各县（区、市）环境空气质量状况的报告》中例行监测数据，忻州市五台县2020年SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3浓度均达标，区域空气质量达标。 项目引用山西绿澈环保科技有限公司2021年1月26日至2月1日对耿家庄村东1100m处TSP的监测数据，结果显示该区内TSP未超标。 地表水环境：项目所在区域地表水为清水河，位于项目东侧170m处，根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），该段水环境现状为Ⅲ-Ⅱ类，过渡区水源保护，本次评价收集了距离本项目最近的坪上桥断面2019年的监测数据，由数据可知，该断面总氮和溶解氧超标，其余各监测指标均达标，因此该断面水质一般。 声环境：本项目厂址周边50m范围内不存在居民区等声环境保护目标，因此本项目至进行厂界四周噪声监测，委托山西绿澈环保科技有限公司于2021年4月2日对项目四周声环境质量现状进行了监测。由监测结果可知：本项目噪声监测结果为昼间52.6-53.9dB(A)之间，夜间为42.1-43.8dB(A)之间，厂界四周均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 本项目在认真贯彻执行国家环保法律、法规，严格落实环评规定的各项环保措施，加强环境管理的情况下，排放的污染物对周边环境影响较小，本项目建设不会改变区域环境质量功能，因此，本项目建设不会超出环境质量底线，使区域环境质量降低。 （3）与资源利用上线的符合性分析 项目运营过程中消耗少量的电、水等资源，但资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求。 （4）与环境准入负面清单符合性分析 本项目没有环境准入负面清单。根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目未被列入淘汰类或限制类项目，属于允许类项目，符合国家产业政策。 综上，本项目的建设符合国家“三线一单”的管控原则。 2、五台县乡镇水源地 根据《忻州市五台县乡镇集中式饮用水源保护区划分技术报告》，由五台县乡镇集中式饮用水源地分布图可知，距离本项目最近的乡镇集中式水源地为项目东南侧约6.5km处的陈家庄乡集中供水水源地。陈家庄乡集中供水井位于陈家庄村公路南移城河河谷中，地面标高812m，水文地质单元属于清水河支流移城河河谷中潜流孔隙水。 本项目位于陈家庄乡集中供水水源地西北方向约6500m。陈家庄乡水源地图见附图4。 3、坪上泉域 坪上泉出露于五台县南部约30km的滤沱河、清水河会合口上下游河谷中，是以散泉群形式出流的岩溶水排泄带。据1994年调查，滤沱河甲子湾村以南、清水河胡家庄以西至戎家庄村东的泉域边界内，有大小泉点221个，构成4个泉组；其中滤沱河区有甲子湾、水泉湾、段家庄3个泉组；清水河区为李家庄泉组(含胡家庄、耿家会、李家庄、坪上散泉群)。此外，在泉域西南端水头沟有孤立出流的大湾泉，它们组成坪上泉。滤沱河在含水系统内三次切穿区域岩溶含水层底板，故坪上泉属侵蚀、接触、溢流全排型泉。 泉水多年平均总流量为4.10m3/s (1967~1992年)，各泉组流量据1994年观测资料，水泉湾泉纽0.75m3/s，段家庄泉组0.66m3/s ，李家庄泉组0.94m3/s ，大湾泉0.20 m3/s，甲子湾泉0.12 m3/s 。水泉湾、段家庄、李家庄泉组是坪上泉主体。泉水出露标高：甲子湾泉组710.9～713.3m，水泉湾泉639.9 ~699.7m，段家庄泉组678.8~672.8m，李家庄泉组699～659.4m，大湾泉700m。泉水出露地层除水泉湾组为奥陶系中统下马家沟组外，其余均为寒武系上统或中统。 泉水水质优良，属HCO,-Cu·Mg型水，矿化度一般在212~ 333mg/l，个别415mg/1(甲子湾泉)，总硬度187.2~241.2mg/l，为良好的生活及工农业用水。 泉域地处山西省中东部的五台山区及系舟山区的北端，属中山地形，间夹山间盆地(茹村、五台、豆村盆地)和河流谷地，地形高程一般1000 ~.3000m，相对切割深度500 -~ 1000m，总地形是北高南低，北部最高峰北台顶3058m，南庄附近滤沱河谷最低590m。 泉域内主要河流有游沱河及其支流清水河，属海河水系。滤沱河自北而南穿过本区为过境河流，区内河长38km，多年平均径流量14.87 m3/s (南庄站)。清水河发源于五台山中台，在坪上村汇入滹沱河，据南坡站资料，多年平均径流量3.78 m3/s 。其在岩溶区流长50km，因清水漏失，胡家庄以上大部分为干谷，以下因泉水出流时有清水。 泉域属大陆性半干早气候，高寒微湿。降水量受地形影响变化大，山区迎风坡大，盆地河谷区小，多年平均降水量分别为537、463 mm。 泉域内出露地层有：(1)太古界、元古界深、浅变质岩，广泛分布于泉域北、东及东南部，是岩溶含水系统基底及补给岩溶水的地表水产流区；(2)下古生界寒武系、奥陶系碳酸盐岩，分布于五台山南部及系舟山区，组成轴向北东的复式向斜构造，构成坪上泉岩溶含水系统；(3)上古生界石碳系、二迭系碎屑岩﹐零星覆盖在奥陶系之上，使之成为埋藏型岩溶区；(4)新生界上第三系、第四系松散岩，覆盖于各时代之上，在碳酸盐岩之上都形成覆盖型岩溶区。 岩浴水含水岩组主要是奥陶系中统下马家沟组及寒武系上、中统，以寒武系最普遍。其中以下马家沟组及寒武系上统最强，中统次之。 岩溶水的补给来源主要是大气降水在灰岩裸露区的入渗，其次是清水河干、支流地表水的渗漏。地下水主要自东北、东、南方向向排泄区汇流，因河流侵蚀而成泉排泄。 泉域范围 南、东、北部边界及西北部边界：为清水河流域的地表分水岭。南起五台县陈家庄南分水岭、向东北经雷公顶-老虎头-南坨-长城岭-东台顶-北台顶-中台顶-香峪尖-凡支山-大柏山-娘娘垴，折向南沿小银河与滹沱河分水岭到黄土坡村的南山。 西部边界：由黄土坡村南山向西经南湾村、青山底至藏弧台村的系舟山麓，以寒武系下统与中统的地层线为界。 西南部边界：由藏孤台村南的系舟山北麓，沿黑小尖山-将军山(天翅垴) -白玉沟南山的地表分水岭再绕以南庄戎家庄以东滹沱河两岸山坡至陈家庄南地表分水岭。 由上述边界确定泉域面积3035km2，由寒武、奥陶系碳酸盐岩组成的含水系统面积855 km2,其中可溶岩裸露区面积750 km2，覆盖埋藏区105 km2。泉域以清水河流域为主体，行政区划上主要属忻州地区五台县，少部分为定襄县。 重点保护区范围 清水河、滹沱河河谷泉水集中出露带：其范围为滹沱河南湾村、清水河胡家庄以下至滹沱河戎家庄以东泉域边界的两河河谷地带，面积约8.0km2。 泉域岩溶地下水资源及其开发利用 根据滹沱河上下游济胜桥、南庄水文站及清水河南坡水文站多年观测资料，利用水文分割法计算坪上泉多年平均天然排泄最为4.10m3/s(1967~ 1992年)，因该泉为全排型泉，其值为岩溶水天然资源。经计算，97%频率的泉水资源量为2.24m3/s。 泉域岩溶水开发利用程度很低，排泄带泉水除少量用作小型发电外，其人工开采井仪12眼，年采水量约 180万m3，主要用于人畜供水。 本项目不在泉域重点保护范围内，距离保护区8600m，坪上泉域图见附图5。 4、山西省主体功能区划 根据《山西省主体功能区划》，本项目属于省级重点生态功能区—五台山水源涵养生态功能区。 区域的发展方向：①稳步提高林草覆盖率，大力实施天然林保护、退耕护林工程，扩大林地面积，修复特有的植被生态系统，加大对吕梁山、太行山、五台山、中条山等重要山区的土壤侵蚀治理力度。②浅山丘陵地区因地制宜防治以就经济林、草食牧业为主的特色产业，河谷盆地地区适度发展以特色农产品为主的集约、节水农业。③有序引导人口转移转化，选择区位条件比较好，有一定发展潜力的小城镇适度集聚人口，因地制宜发展生态型农林牧产品生产和加工、观光农业、休闲旅游产业。④建设生态廊道，加强以区域内县城和中心城镇为依托的生态型社区建设，保障生态系统的良性循环。⑤禁止过度开垦、无序放牧、无序开采矿资源等行为，严格监管吕梁山、太行山、中条山等重要山区的能源资源开发和相关建设项目。⑥严格控制矿区生产和新增基础设施建设规模，对必须新建的工程项目，实行严格的采区生态恢复和治理措施。⑦严格控制主要水库上游及三门峡、小浪底水库汇水区域的点源污染，减少面源污染，治理并保护干流及主要支流河流河道。⑧实行严格的土地用途管制，严格控制开发强度，禁止不符合生态功能保护要求的工业发展；控制各类居民点规模，禁止成片蔓延式扩张。 五台山水源涵养生态功能区发展方向：提高封山育林面积，加大以冷杉为主的特有树种的保护，积极营造水源涵养林、水土保持林和生态公益林；加强五台山南坡森林植被的管护和修复，提高滹沱河上游源区水源涵养功能；严格保护灵台盆地、繁峙谷地现有耕地规模，提高耕地产出效益，形成集约高效的农业生产空间。 本项目为煤炭储存项目，租用五台县耿家庄村西荒地，项目排放的各项污染物可做到达标排放，项目建设不违背《山西省主体功能区划》的要求。山西省主体功能区划图见附图6。 5、五台县生态功能区划和生态经济区划 （1）生态功能区划 根据《五台县生态功能区划》，项目区位于“Ⅲ1清水河流域营养物质保持生态功能区”， 该区包括清水河流域一、二级阶地及周边丘陵地区，涵盖白家庄、沟南东部、茹村东部、蒋坊南部、耿镇中西部、高洪口北部、陈家庄西部地区，全区总面积552.2km2，占县域面积19.3%。 该区年降水量450-550mm，地势在900m—1800m之间,该区主要的生态系统类型为农田生态系统和草地生态系统，植被类型主要以低覆度草和栽培植被为主，还有少量的林地零散分布；地貌类型主要为大起伏喀斯特侵蚀中山，地层主要为寒武奥陶系地层，土壤主要有山地褐土及山地淋溶褐土，系统主要生态服务功能为营养物质保持。 该区的生态环境敏感性和生态服务功能重要性评价；该区域植被覆盖度达10—20，土壤侵蚀为轻微度侵蚀，白家庄、天和一带采煤区土壤侵蚀为中强度侵蚀，土壤侵蚀敏感性属轻度敏感，白家庄天和一带采煤区为中度敏感区，生态环境综合敏感程度大部分区域为秦都敏感区。生物多样性保护为一般和中等重要，清水河沿岸为一般重要；水源涵养重要性以中等重要为主；水土保持清水河流域河道两侧区域为比较重要，其余为一般重要；营养物质保持清水河流域河道两侧区域为中等重要，其余为一般重要，该区生态服务功能清水河及支流两侧为极重要，其余地区为比较重要。 该区的主要生态环境问题；①个别散养和农业生产活动破坏植被，造成水土流失；②农村居民区生活废弃物的排放和畜禽养殖产生的粪便对农村生态环境的污染；③河谷区农业耕作活动过程中过量的便用化肥、农药及农膜等残留及废弃物造成的面源污染对清水河及各支流地表水质产生影响；④天和、白家庄煤炭资源的开采对该区及周边区域生态环境带来了一定的影响。 该区生态系统的保护措施和发展方向：①对林草地中水土流失相对较重的区域，实行封山育林和人工管护，进行补植补造，进行合理的采伐和放牧，使植被逐渐得到恢复，减少水土流失；②推动农业循环经济，科学实施种植养殖业；秸杆机械粉碎后还田；经生物菌腐化秸杆后，汉制有机肥；秸杆青贮，氨化后发展无粮饲料；发展沼气、太阳能等清洁能源产业；③河岸两侧的耕地尽快实施测土配方施肥、施药工程，合理的施用化肥和农药；④加紧对目前煤炭开采区的矿山生态恢复，对未开采的矿区，要引进科学先进的开采技术和管理经验，实施绿色开采和积极开展矿山的生态恢复；⑤对未来矿业的开发要制定开发与保护规划，指导区域矿业可持续开发。 本项目为煤炭储存项目，项目建设不违背区域对水土保持的要求，不违背该区生态系统的保护措施和发展方向，项目不违背《五台县生态功能区划》的要求。五台县生态功能区划图见附图7。 （2）生态经济区划 根据《五台县生态经济区划》内容，项目所在区域属于“Ⅲ3白家庄煤炭开采及深加工经济区”。 分布范围与面积：该区位于白家庄北中部及沟南、东冶南部地区,面积约161km2。 生态环境特征：该区海拔在900m—1800m之间，地貌类型主要为大起伏喀斯特侵蚀中山；年降水量450-550mm；土壤类型为山地褐土及山地淋溶褐土；地层结构主要为寒武奥陶系地层；土地利用现状主要为低覆度草和栽培植被；该区域植被状况一般，植被覆盖度40%以下,植物类型主要以白羊草、黄被草丛为主。 该区域还有较丰富的煤炭资源；区域地下水资源与土地资源缺乏，大气环境容量承载潜力较大,资源环境整体承载力较小。 本区经济以煤炭开采与加工、洗煤厂等工业企业为主，还有少量的居民生活和农业耕作活动，目前的开发密度较大。 生态功能区：清水河流域营养物质保持生态功能区 生态服务功能：营养物质保持 生态环境敏感性：该区属土壤侵蚀属轻度敏感区，生态环境敏感性属轻度敏感。 发展方向： 限制：限制对生态环境破坏较大的煤炭资源的开采 鼓励：调整产业结构，发展循环经济，提质、增量、增效，发展生态型、清洁型循环工业。 生态环境保护要求：①对于水土流失相对较重的区域，实施小流域治理和植树造林等生态恢复工程，注重效果，对已完成的工程要加大管护力度；②该区内的工业主要以煤炭开采与加工为主，在实施煤炭资源整合的基础上，实施清洁生产、延长产业链、发展循环经济；③加紧对目前煤炭开采区的矿山生态恢复和煤矸石的综合利用或卫生填埋，对未开采的矿区，要引进科学先进的开采技术和管理经验，实施绿色开采和积极开展矿山的生态恢复；④目前该区域环境容量资源并不富裕应根据资源环境的承载能力实施分散式布局，科学利用其他区域剩余的环境容量，并且要在优化工业经济布局的同时，搞好产业的选择与结构的调整；⑤矿产资源开采所需的一切污染防治设施，必须高标准要求、高标准设计与高质量施工，投用后必须保证正常稳定运行。 本项目煤炭均堆放于密闭储煤库内，本项目的建设不违背《五台县生态经济区划》的要求。五台县生态经济区划图见附图8。 6、五台县城市总体规划 以建设可持续发展为导向，将五台县建设成为山西省重要的旅游城市之一，大力发展循环经济，形成具有产业特色明显，生态宜居的城市，以加快城镇化为核心，以统筹发展为前提，推进社会主义新农村建设，缩小城乡差距，实现城乡经济社会一体化，构建人与自然、社会、环境更加协调的和谐共生，面向世界的新五台。 五台县域城镇空间结构为：“一心、一带，二辅”。 “一心”即台城和沟南形成的中心城区。 “一带”即沿忻阜高速的经济发展带。 “二辅” 即以东冶镇为代表的工业城镇和以旅游业为主的台怀镇，是未来五台县的东西两翼。 综合考虑各城镇的地位、区位、辐射能力、服务范围、发展前景及行政区划等因素，将县内各城镇形成各具特色的职能分工，与全县产业布局相适应。规划将城镇职能划分为综合型、工贸型、旅游型和农贸型四种。城镇镇职能结构详见表1。 表1 城镇职能结构规划 等级 整合后城镇 整合现状乡镇 职能类型 产业发展方向 I 中心城区 中心城区 台城镇、沟南乡 综合型 文化休闲、旅游接待、商贸物流、轻工业 II 副中心重点镇 东冶镇 东冶镇、建安乡、神西乡 综合型 铝镁加工、商贸物流、教育 III 重点镇 茹村乡 茹村乡 农贸型 规模农业、绿色农业、人文旅游、铝加工 豆村镇 豆村镇、蒋坊乡 农贸型 特色种植、养殖业、铁加工 台怀镇 台怀镇、灵境乡、金岗库乡、石咀乡 旅游型 佛文化体验、自然观光、旅游服务 IV 一般镇 白家庄镇 白家庄镇 工贸型 矿产开采加工、陶瓷、水电风电 阳白乡 阳白乡 工贸型 资源开发及加工 东雷乡 东雷乡 农贸型 特色种植、农副产品加工 陈家庄乡 陈家庄乡 农贸型 特色种植、农副产品加工、生态旅游 耿镇镇 耿镇镇 高洪口乡 农贸型 林牧业、特色种植、养殖业 门限石乡 门限石乡 旅游型 自然观光、生态休闲、旅游服务 根据县域内各个城镇的资源特色和产业发展优势，从东到西划分为三大经济分区，每个经济分区重点发展相应的产业。 西部工贸经济区： 包括中心城区、东冶、阳白、白家庄等镇，依托交通和资源优势，重点发展资源加工、能源、商贸物流等产业： 中心城区：轻工业、镁加工、商贸市场； 东冶—阳白：铝镁加工、矿产资源开发及深加工、仓储物流； 白家庄：能源、特色建材、矿产资源开发利用。 本项目建设地址位于五台县陈家庄乡耿家庄村西830m处，不在五台县城市规划范围内，项目的建设有利于区域经济的发展，符合五台县城市发展规划。五台县城市总体规划图见附图9。 7、其他相关政策文件及合理性可行性分析 根据五台县能源局出具的五台县洁净煤供应点规划布局文件（见附件4），五台县16个乡镇均规划了洁浄煤供应点，其中东治规划3个洁净煤供应点，茹村乡规划2个，门石限乡和驼风景区规划1个，其余各乡镇均规划一个，本项目位于山西省忻州市五台县陈家庄乡耿家庄村西830m处，根据该文件可知，五台县同心民用煤销售有限公司同心洁净煤供应点建设项目为该镇的合法洁净煤供应点之一。本项目洁煤服务于陈家庄乡范围内村民，约4217户。根据《山西省煤炭销售质量管理暂行办法》(晋煤(2017)385号)文件要求，强化煤质监控，严格限制高硫煤(硫分高于1％、灰分高于16％)销售使用。根据《山西省能源局关于进一步做好全省农村地区民用洁煤供应工作的通知》(晋能源清洁发(2019)342号)文件规定，在禁煤区内的所有企业、个体经营户和居民住户在日常生产经营、生活活动中禁止使用燃煤;对集中供热覆盖不到的地区和暂无条件使用清洁能源的，可使用硫份低于1％、灰份低于16％的清洁煤替代。严禁任何单位和个人在禁煤区内采购、经营销售硫份高于％、灰份高于16％的燃煤。根据五台县印发的《五台县农村地区民用洁煤供应工作实施方案的通知》（五政办发（2019）78号）文件，建立健全了以市场、环保、能源为主的劣质煤销售管控的工作机制，完善相关煤炭销售督查管理工作制度，切实落实管控主体责任。严禁所有企业销售硫分高于1％、灰分高于16％的民用散煤。本项目销售的洁净煤硫份小于1.0％，灰分小于16％，满足上述对于硫份和灰分的要求文件要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、主要建设内容 项目总占地面积4000m2，主要新建1座储煤库、洗车平台、磅房、办公区、宿舍、食堂及配套环保设施等，需要说明的是，本项目不设配煤工序。本项目主要建设内容见表2 表2 项目建设内容一览表 类别 名称 内容 备注 主体工程 储煤库 在厂区东侧建设一座全封闭储煤库，占地1400m2，35m×40m×14m，库顶有斜度，最低处高12m，最高处高14m，选用钢架结构，屋面为钢架结构，库顶设覆盖全堆场的喷雾洒水装置，和机械通风等设施，库内地面硬化；储煤库朝西侧设两个进出口，规格为6m×7m，两个口相距15m，煤库内设一台破碎机，一台筛分机，筛分后的块煤和末煤在库内分区堆放 新建 辅助工程 办公室 1座，防火彩钢板，占地面积200m2 新建 宿舍 1座，防火彩钢板，占地面积100m2 新建 食堂 1座，防火彩钢板，占地面积80m2 新建 化验室 1座，防火彩钢板，占地面积40m2，用于化验煤炭是否符合洁净煤要求 新建 磅房 位于厂区现有出入口处，防火彩钢板，占地面积120m2 新建 洗车平台 位于厂区出入口处，内设水泵，高压水枪等可覆盖全部车身的冲洗设备，对出厂车辆的车身及轮胎进行冲洗；设置清水池、沉淀池各1座，每座水池25m3 新建 初期雨水池 设导流渠用于收集场区内初期雨水，在厂区地势低洼处有1座初期雨水收集池（混凝土结构），容积为35m3，收集后的雨水经沉淀后，回用于厂区道路洒水抑尘 新建 公用工程 供水 水源来自耿家庄村，有水车拉运储存于水箱内50m3 新建 供电 厂区供电接自耿家庄村，厂区内设250KVA的变压器 新建 供暖 本项目储煤库无需采暖，办公室采暖采用电暖气 新建 储运 工程 运输工程 来煤和售煤均采用密闭厢式汽车运输，汽车进入厂区后，沿厂区道路由煤库北1号入口进入储煤库，完成装卸作业后，由偏南2号出口驶出煤库。 新建 环保工程 废气 运输扬尘 对厂区道路进行硬化，并派专人对厂区及外围50m范围内道路进行洒水抑尘，同时汽车在出厂前冲洗车身及轮胎。在运输过程中要求采用全封闭汽车运输，防止物料洒落；评价要求车辆在经过村庄时减速慢行，禁止鸣笛，禁止夜间运输 新建 煤炭储存及装卸扬尘 煤全部堆放于全封闭式彩钢结构储煤库内，且煤炭装卸全部在储煤库内完成，装卸时，装载机应尽量靠近运输车辆，并尽可能缩小装卸时的高差；储煤库地面全部硬化防渗，且顶部配套设置可覆盖整个储煤库的顶部喷雾洒水装置，定期洒水抑尘； 新建 破碎筛分 储煤库内安装有一套破碎筛分工序，在给料、破碎和筛分机上方均设置集气罩，废气集中收集后经布袋除尘器处理（风量20000m3/h，过滤面积555m2，过滤风速0.6m/min），由15m高的排气筒排出 新建 废水 生活污水 生活污水收集后用于道路洒水，厂区使用旱厕，由当地农户定期清掏，不外排 新建 洗车废水 厂区出入口处设置洗车平台，并设置清水池、沉淀池各1座，每个水池25m3，洗车废水经沉淀池沉淀后由泵泵入清水池循环利用，不外排 新建 噪声 设备噪声 对设备加装减震垫，加强厂房的隔声强度 新建 运输车辆 运输车辆及时保养，在通过村庄时禁鸣，减速慢行，降低运输噪声 新建 固废 办公生活垃圾 在厂区内设封闭式垃圾收集箱，收集后送当地环卫部门指定地点统一处理 新建 沉淀煤泥 集中收集后全部作为产品外售 新建 除尘灰 全部混入末煤中外售处理。 新建 废矿物油 暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置 新建 其他 绿化 加强绿化，绿化面积300m2 新建 2、工程投资及资金来源 本项目总投资300万元，资金来源全部由企业自筹。 3、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为10人，管理者2人，储煤库8人；年工作约300天，工作班次为一班制，8h/班。 4、原料来源及产品方案 本项目年储存、销售煤10万吨，来煤从陕西神木和府谷采购。本项目储煤库占地面积均为1400m2。 物料储存周期计算： Q=S×h×ρ×r Q：物料储存量； S：物料堆放面积，m2，本项目堆放面积取1000m2； h：物料堆放高度，m，本项目取5m； ρ：堆料的有效体积系数，一般在0.7-0.8之间； r：物料堆积密度，t/m3，一般在1.6-1.8之间。 计算得储煤库1400m2占地可储物料的量在0.56万吨-0.72万吨之间，最少能够储存本项目16天的物料量。 其具体产品方案见下表4。 表3 项目煤质方案 类别 数量（万t/a） 热值（kcal/kg） 水分 硫分 灰分 来煤 5 5500 6% ≤0.3% ≤7% 表4 项目原辅材料与产品方案一览表 类别 数量（万t/a） 来煤 破碎筛分煤：粒径>30cm 2.0 仅筛分煤：粒径<30cm 8.0 产品 块煤：粒径>6cm 7.0 末煤：粒径<6cm 3.0 根据上表可知，本项目煤质符合《山西省煤炭质量销售管理暂行办法》（晋煤（2017）385号）文件要求：强化煤质监控，严格限制高硫煤（硫分高于1%，灰分高于16%）销售使用。本项目产品煤为低硫煤，服务对象为陈家庄乡的全体住户，约4217户。根据五台县能源局统计，五台县城区和沟南乡两地目前禁止居民燃煤，其它区域目前属于煤改气过渡阶段，仍可使用煤燃料供暖。因此，本项目建设不违背五台县高硫煤禁燃区和禁煤区规划。 5、工程主要生产设备 本项目设有破碎筛分工序，当煤炭粒径大于30cm时，需进行破碎，破碎量约为1万t/a，筛分量为10万t/a。主要生产设备见表5。 表5 本项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 处理能力 数量 1 破碎机 宏丰牌160型 8-14 t/h 1台 2 筛分机 GS1230 35-50 t/h 1台 3 给料仓 —— —— 1台 4 皮带输送机 —— —— 2台 5 装载机 龙工50 0.2吨 2台 6 地磅 SCS-150 150吨 1台 7 顶部喷雾洒水装置 覆盖整个储煤库 —— 1套 8 洒水车 —— —— 1辆 9 水泵 —— —— 3台 6、总平面布置 本项目位于五台县陈家庄乡耿家庄村西830m，总占地面积4000m2。中心点地理位置坐标为E113°22′6.786″，N38°36′24.054″。根据项目平面布置可知，全封闭储煤库位于厂区东侧，办公生活区位于厂区南侧，厂区出入口设置一处磅房及洗车平台；根据厂区地势走向，初期雨水收集池设于厂区地势最低处（偏东南方向）。 根据国家《工业企业总平面设计规范》的要求，总图布置在满足生产工艺流程的前提下，严格遵循安全、卫生等有关规定，充分利用地形优势，做到功能分区明确合理。本项目的平面布置见附图3。 7、本项目主要经济指标 表6主要经济技术指标 序号 项 目 单位 指标 一 煤储存销售规模 万t/a 10 1 块煤 万t/a 7 2 末煤 万t/a 3 二 工作制度 1 年工作日 天 300 2 日工作小时 小时 8 三 公用工程消耗 1 供水 t/a 1794 2 供电 度/年 3万 四 总占地面积 m2 4000 五 劳动定员 人 10 1 生产人员 人 8 2 管理人员 人 2 六 项目总投资 万元 300 8、公用工程 （1）给水 本项目给水来自耿家庄村，水车拉运，储存于厂内水箱。 ①生活用水： 本项目设食堂、员工休息室，厂区使用旱厕。工程劳动定员10人，按照山西省质量技术监督局发布的【DB14/T 1049-2021】文件关于印发《山西省用水定额》内容：用水指标按70L/d·人，则用水量为0.7m3/d，年用水量为210m3。 本工程生产用水主要为储煤库洒水、洗车平台用水。 ②煤库洒水：储煤库降尘洒水用水指标按2.0L/（m2·次）计，每天洒水1次，本项目储煤库面积为1400m2，则每天用水量为2.8m3/d（840m3/a）； ③洗车平台车辆冲洗用水：参照《山西省用水定额》（DB14/T1049.2-2021），载重汽车循环用水冲洗用水量按40L/（辆·次）计算。每天来煤量为300t，运输车辆载重20t，项目每天需要15车次，每辆进出需冲洗2次，由此计算，冲洗车辆水量为1.2m3/d（360m3/a）。 ④道路洒水：本项目厂区道路硬化面积约1000m2，参照《山西省用水定额》（DB14/T1049.2-2021），洒水量按1.5L/m2•次，每天1次计算，洒水天数按200天算，该道路洒水用水量为1.5m3/d（300m3/a）。 ⑤绿化用水：本项目绿化面积为300m2，参照《山西省用水定额》（DB14/T1049.2-2021），绿化用水按0.28m3/m2·a计，则本项目绿化用水量约为0.4m3/d（84m3/a）。 （2）排水 ①生活污水：产生量按用水量的80%计算，则本项目生活污水产生量为0.56m3/d（168m3/a）。 ②洗车废水：洗车废水经洗车平台自带沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 本项目用排水情况见表7，全厂用水平衡见图1。 表7 项目用排水情况一览表 用水类型 用水量指标 数量 用水量（m3） 废水产生量（m3） 日用水量 年用水量 日产生量 年产生量 生活用水 生活用水 70L/d·人 10人 0.7 210 0.56 168 生产用水 储煤库洒水 2.0L/（m2·次）一次/天 1400m2 2.8 840 -- -- 洗车平台车辆冲洗用水 40L/（辆·次） 15辆 2次 1.2 360 90%循环利用 90%循环利用 其他用水 道路洒水 1.5L/m2·d 1000m2 1.5 300 -- -- 绿化用水 0.28m3/m2·a 300m2 0.4 84 -- -- 合计 6.6 1794 图1 本项目水平衡图（单位：m3/d) |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 图2 本项目生产工艺流程及产排污环节图 工艺流程简述 来煤运输：本项目煤由20吨左右的全封闭汽车运输，入厂后沿厂区道路由储煤库西1号入口进入库内，完成装卸作业后，由偏南2号出口驶出煤库。此过程会产生运输扬尘G1和车辆行驶噪声N1 来煤储存：采用后卸式卸煤。在储煤库北侧来煤存储区堆存。此过程会产生卸煤扬尘G2和卸煤噪声N2。 破碎筛分：将粒径大于30cm的煤炭通过铲车送入破碎机破碎，破碎后由皮带传送至给料机，与小于30cm的煤一起由皮带送至筛分机，筛选出大于6cm的煤炭堆存于块煤区，小于6cm的煤堆存于末煤区。此过程会产生破碎筛分粉尘G3、物料输送扬尘G4、设备噪声N3和除尘器除尘S3。 产品堆存：末煤和块煤在储煤库南侧分区堆放，售卖采用铲车进行分装。此过程会产生装煤扬尘G2和装煤噪声N2 主要污染工序： 1、废气 （1）G1：运输扬尘； （2）G2：煤炭装卸及堆放产生的煤尘。 （3）G3：煤炭破碎筛分产生的煤尘 2、废水 （1）W1：员工办公、生活产生的废水。包括盥洗废水和食堂废水，主要污染物以COD、BOD5、SS为主。 （2）W2：初期雨水。 （3）W3：洗车平台废水。 3、固废 （1）S1：员工产生的生活垃圾； （2）S2：沉淀的煤； （3）S3：除尘灰； （4）S4：设备维修产生的废矿物油。 4、噪声：本项目运营期噪声主要装载机、破碎筛分机及运输车辆等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于五台县陈家庄乡耿家庄村西830m处，租赁耿家庄村河西荒滩4000m2地，东侧、北侧和南侧为空地，西侧领路，根据现场踏勘，本项目未开工建设，目前厂区内无任何生产设施及物料堆放，建设单位已与五台县耿家庄村委会签订占地协议（见附件）。因此，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 略 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南（污染影响类）》（2021年4月1日起试行）的要求如下： 1、大气环境：明确厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系。 2、声环境。明确厂界外50米范围内声环境保护目标。 3、地下水环境。明确厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境。产业园区外建设项目新增用地的，明确新增用地范围内生态环境保护目标。 根据现场调查，距离本项目最近的村庄为项目东侧830米处的耿家庄村，并确定本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域；无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；50米范围内无声环境保护目标。本项目用地性质为建设用地，占地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气：本项目煤炭破碎筛分工序产生的粉尘执行《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB 14/2270-2021）中表1规定的限值，煤炭运输、装卸及堆场产生的粉尘执行《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB 14/2270-2021）中表2规定的限值，详见下表12和表13。 表12 《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB 14/2270-2021） 污染物 生产设备 筛分、破碎、转载、卸料点等除尘设备 颗粒物（mg/m3） 20 表13 《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB 14/2270-2021） 污染物 监控点 装卸场所、贮存场所（监控点与参考点浓度差值） 颗粒物 周界外浓度任意点 1.0 周界外浓度任意点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内。 2、废水：本项目运营期生活污水主要为职工洗手洗脸水，收集后洒水抑尘，厂区设旱厕，由当地农户定期清掏；车辆冲洗水，经沉淀池沉淀后循环利用，无废水外排。 3、噪声：本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）噪声排放限值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，标准值见表14、表15。 表14 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB（A） 时段 昼间 夜间 噪声限值 70 55 表15 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 备注 2 60 50 厂界四周 4、固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定。 危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知”（晋环发〔2015〕25 号），属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3 个门类 39 个行业）新增化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟尘、工业粉尘等国家和山西省实施排放总量控制的主要污染物建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。 本项目设破碎筛分工序，评价对项目各排污环节采取了较为严格的措施，详细计算了污染物排放总量。拟申请总量见下表。 表16 拟申请总量表 项目 粉尘 本项目排放总量 0.48 拟申请总量 0.48 忻州市生态环境局五台分局于2021年5月8日对本项目污染物排放总量进行了核定。核定本项目污染物排放总量指标为：粉尘0.48吨/年。 总量核定意见批复见附件7。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期环境空气影响防治措施 本项目施工期大气污染物主要为施工机械和运输车辆所排放的尾气，建筑材料在其装卸、运输、堆放过程中产生扬尘，运输车辆往来造成地面扬尘等。 为避免项目施工扬尘对周围环境造成影响，必须采取合理可行的控制扬尘污染措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围，环评要求： ①对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放，露天堆存时应有防尘措施，如洒水抑尘、遮盖等，水泥应库内堆放，尽量减少搬运环节。 ②地面开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘产生量；建筑材料和建筑垃圾应及时清运。 ③谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少其沿途遗洒，及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘。 ④风速大时应停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。 2、施工期水环境影响防治措施 施工过程产生的废水主要有施工机械设备运转的冷却及清洗用水、施工队生活污水和场地冲洗废水。 虽然施工期废水水量不大，但如不经处理或处理不当直接外排，会对周围水环境造成污染。因此环评要求： ①施工废水不可任意直接排放，应设沉淀池收集处理后用于施工场地的洒水抑尘； ②施工期间在排污工程不健全的情况下，应尽量减少泥水流失、散落和溢流现象。 3、施工期声环境影响防治措施 施工期噪声主要指建筑施工噪声和交通运输噪声两类。 为了减轻拟建项目施工期噪声的环境影响，环评要求： ①加强施工管理，合理安排施工作业时间，不在夜间进行高噪声施工作业； ②施工机械应尽可能布置于对厂界外敏感区域造成影响最小地点； ③尽可能以液压工具代替气动工具； ④在高噪声设备周围设置声波遮挡物； ⑤尽量压缩工区汽车数量与行车密度，尽可能减少车辆鸣笛，并适当降低车辆速度； ⑥做好劳动保护工作，为高噪声源附近操作人员配备防护耳塞或耳罩。 4、施工期固体废物环境影响防治措施 本项目施工期主要固废有建筑施工等产生建筑垃圾，施工人员是生活垃圾。 为防止施工期产生的固体废物对环境产生不利影响，环评要求： ①施工过程中的建筑垃圾要及时清运，并尽量加以回收利用，防止因长期堆存而产生扬尘等污染。 ②生活垃圾如不及时清运处理，则会腐烂变质、滋生苍蝇蚊虫、产生恶臭、传染疾病，从而对周围环境和作业人员健康带来不利影响。因此，施工场地内须设临时生活垃圾收集站，收集的生活垃圾送至当地环卫部门指定地点倾倒。 5、施工期生态环境影响防治措施 ①土壤环境 项目建设对土壤影响包括永久占地、临时占地以及施工活动所有区域。主要表现在：改变了土地使用功能、地表覆盖层的类型及性质、土壤的坚实度、通透性和机械物理性质。 ②植被环境 本项目为新建项目，占地为荒地，据现场踏勘，该场地自然植被稀少，项目建成后将对厂区进行绿化，不会破坏周边生态环境。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境污染影响分析 项目运营期废气主要为道路运输扬尘、煤炭储存及装卸扬尘、破碎筛分扬尘。 1.1源强核算 （1）道路运输扬尘G1 煤炭的运输会产生运输扬尘，计算公式如下： 式中：Qp——交通运输起尘量，kg/km辆； ——运输途中起尘量，kg/a； V——车辆行驶速度，30km/h； M——车辆载重，20t/辆； P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，0.2kg/m2； L——运输距离，单程0.39km； Q——运输量，10万t/a。 经计算，本项目厂区道路运输起尘量约为1.49t/a。 为不影响周围环境概况，对运输扬尘采取以下措施： ①限制汽车超载，采用箱式车； ②设12米长的车辆清洗平台，进出场前对运输汽车车辆轮胎进行清洗，清洗后的废水进入沉淀池进行沉淀，沉淀后循环使用。本项目进出口处设置1座25m3的沉淀池。 ③厂区对地面、道路进行全部硬化和厂界绿化，储煤场地平整夯实后以灰土和片石为垫层，然后设200mm的混凝土硬化路面，场地硬化强度小于25，同时配备移动洒水车，对进出道路的路面进行洒水抑尘，保持路面清洁和相对湿度； ④厂区与外部连接的道路两侧种植宽度为0.5m绿化带。 采取以上措施后可抑尘90%以上，这样，该路段扬尘起尘量可以减少至0.15t/a。 （2）储煤库煤炭装卸时产生的扬尘G2 一般情况下堆场起尘主要包括两部分：煤堆放时随风扬尘和煤装卸时的扬尘。由于本项目采取全封闭储煤库，储煤库内风速很难达到料堆最低起尘风速，煤在堆存时起尘量几乎为零。 因此本次源强计算仅核算煤堆装卸时的起尘量，计算公式如下： Q=0.03v1.6·H1.23·e-0.23w·G·α 式中：Q——煤堆装卸起尘量，kg/a； v——风速，m/s，项目所在区域平均风速为2m/s；（室外风速的一半） W——煤物料湿度，%，煤炭含水量约6%。 H——装卸落差高度，m，取平均装卸落差1.5m； G——煤炭装载量，t/a，年煤炭中转量100000t/a，装载量取200000t/a； α——大气降雨修正系数，取1.0。 根据公式计算得出本项目煤库煤装卸扬尘量为0.75t/a。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年修订）“第七十二条 贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染”。 因此评价要求：建设全封闭储煤库，并在库顶设置喷雾洒水装置，在储煤库顶端南北和东西走向每隔7m安装一个喷头，使之形成网格化布局，单个喷头辐射范围为10m-15m之间，保证喷头喷洒范围覆盖全库，定期进行库内洒水，有效抑止煤尘的产生。原料煤和成品煤装卸时，装载机应尽量靠近运输车辆，并尽可能缩小装卸时的高差，同时使用移动式洒水装置进行洒水抑尘，加大湿度。采取上述措施后抑尘效率可达90%，有效减少了粉尘排放量。排放量约为0.08t/a，全封闭储煤场颗粒物排放浓度满足《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB 14/2270-2021）中无组织排放限值1.0mg/m3的标准要求。 （3）破碎筛分产生的煤尘G3 破碎粉尘：参考《逸散性粉尘控制技术》（中国科学出版社），“煤加工过程逸散尘的排放因子”，装料的排放因子为0.04kg/t装料，一级破碎的排放因子为0.01kg/t破碎料，本项目年破碎煤块2万t，则破碎过程粉尘产生量约为1t/a。 受料粉尘：类比调查同类型行业数据，给料机工段粉尘产生系数确定为0.06kg/t原料。本条工序通过给料机的总量为10万t/a，可得每年的产尘量为6t。 筛分粉尘：参考《逸散性粉尘控制技术》（中国科学出版社），“煤加工过程逸散尘的排放因子”，筛选的排放因子为0.08kg/t-筛料，本项目年使用煤10万t，则筛分过程粉尘产生量约为8t/a。 评价要求：破碎筛分工序应在全封闭煤库内进行，并将在破碎机，给料仓和筛分机上方安装集气罩，将废气收集后进入布袋除尘器进行处理后由15m高的排气筒排出。集气罩具体方案见下表。 表17 项目集气罩设置情况表 序号 污染源 集气罩型号规格m 布袋除尘器最大风量（m3/h） 1 给料口 2.0×2.0 7200 2 破碎机 2.0×2.0 7200 3 筛分机 2.0×1.5 5400 合计 19800 破碎、给料口、筛分共计3个集气罩收集粉尘，粉尘产生量为15t/a。集气罩收集效率按照90%计算。 根据以上分析，项目有组织粉尘产生量为13.5t/a，配套的除尘器风量约为20000m3/h，运行时间为2400h，过滤风速为0.6m/min，布袋材质为覆膜滤袋，过滤面积为555m2，排放浓度为10mg/m3，排放速率为0.20kg/h，排放量为0.48t/a。能够满足《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB 14/2270-2021）中有组织排放标准限值中的相关要求。 无组织粉尘产生量1.5t。无组织粉尘经全密闭车间的阻隔作用，于车间内沉降，同时车间内定时洒水抑尘，可降低无组织粉尘排放量95%，则无组织粉尘排放量为0.08t/a，采取以上措施后，粉尘排放浓度能够满足《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB 14/2270-2021）中无组织排放限值1.0mg/m3的标准要求。 （4）物料输送过程中产生的煤尘G4 本项目物料输送均采用封闭皮带走廊进行，输送过程会产生少量粉尘。 根据《污染源源强核算技术指南 准则》，本项目转运过程产生的粉尘按照产污系数法进行核算。储煤库年储物料10万t，输送过程中产生量按照0.01kg/t计算，则储煤库煤尘产生量为1t/a。评价要求，运输皮带采取全封闭皮带走廊，配合煤库顶部定期喷雾洒水措施，可有效控制污染，抑尘效率按95%计，则此过程储煤库无组织产尘量为0.05t/a。 1.2污染物排放基本情况 本项目大气污染物源强核算具体见下表。 表18主要废气污染源源强核算结果及相关参数 污染源 污染物 污染物产生情况 治理措施 污染物排放情况 排放 时间h 核算 方法 产生量t/a 风机风量 工艺 最低效率% 排放浓度mg/m3 排放量t/a 破碎筛分G3 有组织 颗粒物 产污系数法 13.5 20000m3/h 布袋除尘器 90 10 0.48 2400 无组织 1.5 / 洒水抑尘 95 / 0.08 8760 表19 排放口基本情况参数表 污染源名称 排气筒底部中心坐标(o) 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 年排放小时数/h 污染物名称 排放速率g/s 经度 纬度 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) 流速 (m/s) 破碎筛分G3 113.369064 38.607159 793 15.0 0.8 25.0 10.95 2400 PM10 0.06 表20 无组织排放参数调查表 面源名称 面源 长度 面源 宽度 海拔 高度 面源初始 排放高度 年排放 小时数 排放 工况 排放源强t/a m m m m h TSP 储煤库 40 35 793 14 8760 连续 0.17 1.3监测要求 本项目运营期大气环境监测计划见下表： 表21大气环境监测计划表 类别 污染源 监测点位 监测项目 监测频率 废气 破碎筛分 排气筒 有组织粉尘 每年一次（连续监测2天，每天间隔采样4次） 储煤库 下风向 无组织粉尘 每季度一次（连续监测2天，每天间隔采样4次） 2、水环境污染影响分析 本项目供水由耿家庄村提供，定期由水车拉运于厂区水箱储存。项目废水主要为初期雨水、洗车平台清洗废水和生活污水。 （1）生活污水W1 根据《山西省用水定额》（DB14/T1049-2021），职工每人每天的生活用水量按照70L/人·d，本项目职工定员10人，则该厂的职工日用水量为0.7m3，工作天数按300天计，年用水量为210m3。生活废水产生量按用水量的80%计，则日废水产生量约为0.56m3/d，年废水产生量为168m3/a。 处理措施：生活废水收集后用于洒水抑尘不外排。厂区设有旱厕，建设单位定期委托当地农户将粪便清运至附近农田施肥。 （2）初期雨水W2 由于煤炭在厂内运输过程中不可避免的有煤炭撒漏，因此，在降雨期间，雨水冲刷会产生一定量的含煤污水，若径流排入地表水体，将对当地水环境有一定影响。环评要求修建初期雨水收集系统，在降雨前期，收集煤场产生的含煤废水，经沉淀处理后用于厂区洒水。 初期雨水收集池容积采用距离项目较近的原平暴雨强度公式计算如下： q=1803.6(1+1.04lgT)/(t+8.64)0.8 式中：t—降雨历时15（min）； P—重现期，取2年。 计算得q=188.59L/s·hm2 雨水设计流量 Q＝φ×q×F×t 式中：φ—径流系数，取0.9； q—暴雨强度（188.59L/s·hm2）； F—汇水面积，2000m2。 t—降雨历时15（min）。 经计算，初期雨水量为30.55m3。则初期雨水收集池容积取35m3。 处理措施：本项目厂区最低处（厂区南侧）设置1座35m3初期雨水收集池，配套设置初期雨水导流渠，并对导流渠及初期雨水收集池进行防渗处理；初期雨水收集池拟分两格设置，一格为沉淀池，一格为澄清池。收集后的雨水沉淀后进入清水池，用于厂区道路降尘洒水。收集的初期雨水经沉淀后均用于储煤场洒水抑尘，不外排。 （3）洗车废水W3 项目使用载重汽车进行运输，车辆车身在运输过程中会携带一定量的粉尘，需要对运输车辆进行清洗。 本项目洗车用水循环使用，根据《山西省用水定额》（DB14/T1049.2-2021），“公共汽车、载重汽车--循环用水冲洗补水40~60L/(辆·次)”，本项目主要对运煤车辆进行冲洗，因此取40L/(辆·次)，经企业提供资料，每天来煤量为300t，运输车辆载重20t，项目每天需要15车次，每辆进出需冲洗2次，由此计算，冲洗车辆水量为1.2m3/d（360m3/a）。 生产废水主要来自进出厂车辆清洗轮胎作业中的少量排水，要求在厂区大门进出口处设置设车辆清洗平台，出场前对运输汽车车辆轮胎进行清洗，洗车平台配套1座25m3的沉淀池和一座清水池，清洗废水进入沉淀池，经沉淀处理后泵入清水池循环使用，回用于车辆冲洗，不外排。 表22 洗车平台配置及主要参数表 序号 主要指标 参数 1 尺寸 12100*2500*3000mm 2 冲洗压力 4 Kg/cm2 3 冲洗时间 1-60S（可调节） 4 冲洗耗水量 40L/每辆 5 冲洗方式 无接触喷水 3、噪声环境影响分析 3.1噪声源强分析 本项目的噪声源主要为破碎机、筛分机和装载机等产生的噪声，初期雨水收集池、洗车平台水池等内配置水泵，项目主要设备类比噪声值统计表见表23。 表23 主要噪声源的声压级 序号 噪声源 数量 噪声值dB(A) 措施 采取措施后噪声值dB(A) 1 破碎机 1台 95 对设备加装减震垫，加强厂房的隔声强度 70 2 装载机 2辆 80 55 3 筛分机 1台 85 60 4 水泵 4台 40 15 3.2噪声预测 （1）环境噪声预测方法 声源在经过治理后，考虑到传播过程中，受传播距离、阻挡物反射、空气吸收和物体屏蔽影响会产生的各种衰减，采用模式预测法对项目运营后的厂界噪声进行预测，本次评价采用受声点声压级的预测模式为： L（r）=L(r0)-(△L1+△L2+△L3+△L4) 式中：L（r）—距声源r处受声点声压级，dB(A)； L（r0）—参考点r0处的声压级，dB(A) ； L1—传播距离引起的衰减量，dB(A)； L2—声屏障引起的衰减量，dB(A)； L3—空气吸收引起的衰减量，dB(A)； L4—附加衰减量，dB(A)。 ①距离衰减量△L1 对于点源 式中：r—预测点距声源的距离，米； r0—参考点距声源的距离，米。 ②声屏障衰减量△L2 声屏障的存在使声波不能直达预测点，从而引起声能量较大的衰减 式中：N—菲涅耳数； λ—声波波长，m； δ—声程差，m。 ③空气吸收引起的衰减量△L3 空气吸收声波而引起的衰减量可由下列公式计算： 式中：α--每100米空气吸声系数。 根据类比调查，本评价取α=0.6。 根据当地多年气象资料统计，年平均气温为9.2℃，声源噪声为100-2000HZ范围内，从而空气吸声系数为0.2-1.0之间，本评价取α=0.6。 ④附加衰减量△L4 ⑤各噪声源对预测点共同作用的等效声级（总声压级）△Lp 式中：Li——i声源在预测点的声压级，dB(A)。 ⑥声压级预测值L预测 考虑到背景噪声的影响，受声点声压级预测值L预测为： 式中：L背——受声点背景噪声的声压级，dB(A)。 （2）环境噪声合成模式 本评价噪声预测在现状监测的基础上，结合本项目的设备运行噪声，计算各预测点的等效声级，各测点的声级分别按下列公式进行计算： 式中：Leq--环境噪声预测点的等效声级，dB(A)； T--计算等效声级的时间； LAin，I--第i个室外声源在预测点产生的A声级，（在T时间内该声源工作时间为tin，I）； LAout，j--第j个等效室外声源在预测点产生的A声级，（在T时间内该声源工作时间为tin，i）； N--室外声源个数； M--等效室外声源个数。 （3）噪声预测结果及评价 ①环境噪声预测结果 利用预测模式计算出各设备影响噪声值，根据能量合成法则叠加各设备噪声对各预测点声学环境造成的贡献值。环境噪声预测结果见表24。 表24 环境噪声预测结果dB（A） 监测点位 昼间 贡献值 标准值 达标情况 厂界 1#项目东侧 32.58 60 达标 2#项目南侧 23.67 60 达标 3#项目西侧 21.08 60 达标 4#项目北侧 28.32 60 达标 ②环境噪声影响评价 本项目夜间不进行煤炭运输，根据上述预测结果可以看出，本工程运营后厂区噪声源对厂界四周有不同程度的影响，昼间贡献值范围为21.08-32.58dB（A），各测点均满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求。 （4）采取的噪声治理措施 为减小噪声对周围环境的影响，环评要求建设单位采取如下防治降噪措施： ①总平面布置尽量将生产高噪声的设备集中布置，生产区与办公区分开布设，两区有辅助建筑相隔，并以绿化带隔离； ②从设备降噪考虑，设计高噪声设备泵类等设备置于室内，利用建筑物隔声； ③尽量选用低噪声型号及对环境影响小的产品，使本工程运行噪声对环境的影响达到规定标准； ④水泵基础选用高隔振系数材料，设计选用钢弹簧与橡胶复合串联式隔振基础，减少向楼板等支承结构传振； ⑤各种水泵进出口连接管设计采用柔性连接方式，防止振动传播造成危害； ⑥在厂界四周、储煤库周围、场区道路周围两侧种植灌木、乔木等绿化，起到阻止噪声传播的作用。 3.3监测要求 表25噪声监测要求 类别 污染源 监测点位 监测因子 监测频次 噪声 破碎机、筛分机等设备运转 厂界四周 等效A声级 每季度监测1次，昼、夜各1次 4、固体废弃物环境影响分析 本项目产生的固废主要为生活垃圾；洗车平台沉淀池、雨水收集池沉淀产生的煤泥、设备运行及维修产生的废矿物油。 4.1一般固废 （1）产生情况 办公生活垃圾S1：本项目劳动定员10人，办公生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，生活垃圾产生量为1.5t/a。 除尘灰S2：布袋除尘器运行时产生除尘灰，约16.62t/a。 洗车平台沉淀池、雨水收集池沉淀产生的煤泥S3：本项目洗车平台沉淀池、雨水收集池沉淀产生的煤泥产生量约为0.5t/a，风干后集中收集全部作为产品外售。 （2）处理措施 办公生活垃圾S1：评价要求建设单位在厂区内设封闭式垃圾收集箱，收集后送当地环卫部门指定地点统一处理。 除尘灰S2：全部混入末煤中外售处理。 洗车平台沉淀池、雨水收集池沉淀产生的煤泥S3：风干后集中收集全部作为产品外售。 4.2危险废物 （1）产生情况 设备运行产生的废矿物油S4：本项目运营期间设备运行会产生一定废矿物油，属于危险废物（HW08）。根据企业提供资料，废矿物油产生量约为0.1t/a。 （2）处理措施 设备运行产生的废矿物油S4：集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 表26 项目危险废物汇总情况 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废矿物油 HW08 废矿物油 与含矿物 油废物 900-214-08 0.1 设备维修保养 液态 矿物油 6月 毒性 收集至危废暂存库内，定期交由有资质的单位处置 表27 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所（设施） 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 危废暂存间 废矿物油 HW08废矿物油与含矿物 油废物 900-214-08 危废暂存间 4m2 铁桶 0.1t 6月 4.3环境管理要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定，建设单位在厂区西侧设一座4m2危险废物临时贮存场所，本次评价要求场所建设应当符合《危险废物贮存污染控制标准》，临时贮存场所应设防渗、防淋、防起尘、防晒。危废由专人负责收集，收集过程中按危废类别分类收集，收集容器采用危废专用收集容器，并及时送交有资质的单位进行处置。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2013）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令 第5号）的要求，本报告对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求： 1）一般要求 ①在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放； ②除规定外，必须将危险废物装入容器内； ③禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装； ④无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装； ⑤转载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间； ⑥盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签； ⑦危险废物贮存设施在施工前应做环境影响评价。 2）危险废物贮存容器 ①应当使用符合标准的容器盛装危险废物； 图4 危险废物标签及要求 图5 警示标志及要求 ②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； ③装载危险废物的容器必须完好无损； ④装载危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； ⑤液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。 3）危险废物暂存区的设计原则 ①地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ②必须有泄漏液体收集装置； ③设施内要有安全照明设施和观察窗口； ④用以存放装载液体、半固态危险废物容器的地方，必有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝； ⑤应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总量的1/5； ⑥不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 4）危险废物的堆放 ①贮存设施必须防渗，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定； ③应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里； ④危险废物堆要防风、防雨、防晒； ⑤贮存设施内应有危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签。 危险废物运输执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物转移联单管理方法》的相关要求。 本项目厂区防渗区应划分为重点防渗区、一般防渗区，防渗区则应按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。 本评价要求建设单位采取的各项防渗措施具体见表28。 表28 本次评价要求采取的防渗处理措施一览表 序号 场地 防渗分区 防渗技术要求 采取的防渗处理措施 1 危废暂存间 重点 防渗区 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s 从上至下依次为：①5mm 厚环氧砂浆面层；②环氧玻璃钢（2 底 2 布）隔离层；③30mm 厚 C25 细石混凝土找平层；④150mm 厚 C20 混凝土，内配 8mm 双向钢筋，网格为 200×200；⑤300mm 厚级配碎石，压实系数≥0.95，地基承载力特征值 fak≥100kPa；⑥素土夯实。 2 储煤库 一般 防渗区 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s 钢筋混凝土池体，池底及池壁为混凝土，强度等级为C30，抗渗等级为P6，池体内表面刷防腐防渗涂料。垫层为强度等级为C10的素混凝土，基础土分层夯实。 3 办公区 简单 防渗区 一般 地面 硬化 C30混凝土硬化；基础土分层夯实，压实系数不小于0.95。 5、地下水和土壤 本项目为煤炭存储项目，工艺为破碎筛分，项目运营期不产生地下水和土壤污染源，无污染途径，且对厂区道路及储煤库均进行地面硬化，对煤库，危废间设置相应的防渗层。 6、生态 本项目生态环境保护目标为厂区内绿化，运营期定期对厂区绿化植物进行修剪和浇水，对厂区外运输车辆道路进行硬化，禁止运输车辆和厂区员工践踏碾压场外周边植被。 7、环境风险 本项目所使用的原料为煤炭，对照国家标准《危险货物品名表》（GB12268-2012），本项目原材料中不涉及列表中的爆炸性物质、易燃性物质、有毒物质等危险品；项目涉及的危险品主要为设备运行及维修过程会产生少量废矿物油，对照风险导则中附录B中表B.1突发环境事件风险物质及临界量，并结合本项目实际，对本项目Q值进行计算，具体见表29。 表29 本项目Q值计算表 序号 危险物质名称 q1储存量（t） Q1临界储量（t） Q值 1 矿物油（机油、润滑油等） 0.1 2500 0.00004 合计 0.00004 本项目环境风险简单分析内容见表30。 表30 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 五台县同心民用煤销售站建设项目 建设地点 五台县陈家庄乡耿家庄村西侧830m 地理坐标 经度 113.368495 纬度 38.606666 主要危险物质及分布 矿物油储存桶破裂、泄漏风险 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 项目原辅料均采用陆路汽车或槽车运输，所有润滑油，机油运输均委托专业运输单位担任运输任务，项目运输风险影响相对较小；而物料储存系统风险影响相对较大，项目矿物油储存桶破裂、泄漏将影响正常的生产，并且很容易下渗影响地下水，甚至威胁人群安全 风险防控措施要求 本项目使用矿物油（机油、润滑油）的设备底部均进行防渗、并设置钢制托盘收集废油，危废暂存库建成具有防水、防渗、防流失、防晒的专用危险废物贮存设施贮存危险废物。贮存设施必须防渗，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s),或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料,渗透系数≤10-10cm/s。有足够地面承载能力,并能确保雨水不会流至贮存设施内，贮存设施应封闭，以防风、防雨、防晒、防渗漏。采取环评要求措施后，出现险情的风险度较低。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 本项目涉及附录B中的风险物质主要为废矿物油 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 道路运输扬尘G1 | 煤尘 | 对厂区道路进行硬化，并派专人对厂区及外围50m范围内道路进行洒水抑尘，同时汽车在出入厂前都要冲洗车身及轮胎；在运输过程中要求采用全封闭汽车运输，防止物料洒落；评价要求车辆在经过村庄时减速慢行，禁止鸣笛，禁止夜间运输。 | 《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB 14/2270-2021）表1中颗粒物有组织排放浓度≤20mg/m3，表2中无组织排放浓度限值≤1.0mg/m3； |
|  | 煤炭装卸及堆放扬尘G2 | 煤尘 | 建设全封闭式彩钢结构储煤库，煤全部堆放于储煤库内，且煤炭装卸全部在储煤库内完成，装卸时，装载机应尽量靠近运输车辆，并尽可能缩小装卸时的高差；储煤库地面全部硬化防渗，且顶部配套设置可覆盖整个储煤库的顶部喷雾洒水装置，定期洒水抑尘。 |  |
|  | 煤库 破碎筛分G3 | 煤尘 | 建设全封闭式彩钢结构储煤库，且煤炭筛分全部在储煤库内完成，储煤库地面全部硬化防渗，在给料口、破碎机进出料口及筛分机进料口上方均设置集气罩，废气集中收集后经布袋除尘器处理（风量20000m3/h，过滤面积555m2，过滤风速0.6m/min），由15m高的排气筒排出。 |  |
|  | 皮带运输扬尘G4 | 煤尘 | 运输皮带在全封闭的储煤库中，且采取全封闭皮带走廊，配合煤库顶部定期喷雾洒水措施，可有效控制污染，抑尘效率按95%计。 |  |
| 地表水环境 | 生活废水W1 | SS、COD、 BOD5 | 生活污水收集后用于道路洒水，厂区使用旱厕，由当地农户定期清掏，不外排 | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）中绿化用水指标 |
|  | 初期雨水W2 | SS | 在厂区地势最低处设一座35m3初期雨水收集池，初期雨水收集池拟分两格设置，一格为沉淀池，一格为澄清池，收集的雨水经沉淀后回用于厂区道路洒水抑尘 |  |
|  | 洗车废水W3 | SS | 厂区入口处设置洗车平台，并设置清水池、沉淀池各1座，每座水池25m3，洗车废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排 |  |
| 声环境 | 厂内设备 | 设备噪声 | 对设备加装减震垫，加强厂房的隔声强度 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234 8-2008）2 类昼间：<60 dB(A)，夜间：<50dB(A) |
|  | 运输车辆 | 交通噪声 | 运输车辆及时保养，在通过村庄时禁鸣，降低运输噪声 |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 办公生活垃圾S1：在厂区内设封闭式垃圾收集箱，收集后送当地环卫部门指定地点统一处理；除尘灰S2：与末煤一起外售；雨水收集池、洗车平台沉淀池的沉淀泥S3：风干处理后，集中收集后全部作为产品外售；设备运行及维修废机油S4：暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 对场地进行硬化，对煤库，危废间设置相应的防渗层。 |
| 生态保护措施 | 本项目生态环境保护目标为厂区内绿化，运营期定期对厂区绿化植物进行修剪和浇水，对厂区外运输车辆道路进行硬化，禁止运输车辆和厂区员工践踏碾压场外周边植被。 |
| 环境风险 防范措施 | 本项目使用矿物油（机油、润滑油）的设备底部均进行防渗、并设置钢制托盘收集废油，危废暂存库建成具有防水、防渗、防流失、防晒的专用危险废物贮存设施贮存危险废物。 |
| 其他环境 管理要求 | 企业应严格按照本次评价提出的环保设施，完成各种环保设施的建设；严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行；立环保设施档案卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护；按照监测计划定期组织厂内的污染源监测；积极配合环保部门的检查、验收；定期总结数据，寻找规律，不断改进生产操作，降低排污。 |

# 六、结论

综上所述，本项目在严格采取本环评规定的环保措施后，各项污染物可以达标排放或综合利用，对区域环境质量影响较小。本项目应严格执行环保管理部门制定的政策和规定，并认真落实环评报告表中所提的环保措施。从环保角度考虑，评价认为该项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 道路运输扬尘G1 |  |  |  | 0.15t/a |  | 0.15t/a |  |
|  | 煤炭装卸及堆放扬尘G2 |  |  |  | 0.08t/a |  | 0.08t/a |  |
|  | 破碎筛分粉尘G3 | 有组织 |  |  |  | 0.48 t/a |  | 0.48 t/a |  |
|  |  | 无组织 |  |  |  | 0.08 t/a |  | 0.08 t/a |  |
|  | 皮带输送扬尘G4 |  |  |  | 0.01 t/a |  | 0.01 t/a |  |
| 废水 | 生活废水W1 |  |  |  | 168 m3/a |  | 168m3/a |  |
|  | 初期雨水W2 |  |  |  | 30.55m3/a |  | 30.55m3/a |  |
|  | 洗车废水W3 |  |  |  | 360m3/a |  | 360m3/a |  |
| 一般工业固体废物 | 办公生活区S1 |  |  |  | 1.5 t/a |  | 1.5 t/a |  |
|  | 除尘灰S2 |  |  |  | 16.62 t/a |  | 16.62 t/a |  |
|  | 雨水收集池、洗车平台沉淀池的沉淀泥S3 |  |  |  | 0.5 t/a |  | 0.5 t/a |  |
| 危险废物 | 设备运行及维修废机油S4 |  |  |  | 0.1 t/a |  | 0.1 t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

物料输送

G4、N4

储煤库

G：废气

W：废水

S：固废

N：噪声

W1、S1

W2、S2

办公生活

雨水池

W3、S2

洗车平台