建设项目环境影响报告表

（报批本）

项目名称：太行板块旅游公路忻州市五台县境内

秋林坪至驼梁景区段项目

建设单位（盖章）：山西省五台县交通运输局

编制日期： 2019年7月

主线起点(K0+000)                主线终点(K4+059）

支线起点（LAK0+000）       支线终点（LAK4+676）

道路现状1                      道路现状2

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别――按国标填写。

4. 总投资――指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

修改说明

| 序号 | 审查意见 | 修改内容 | 修改位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 补充《山西省黄河、长城、太行三大块旅游发展总体规划》中相关路网规划内容介绍，分析本项目与规划的相符性。 | 补充了相关路网规划内容介绍，分析了本项目与规划的相符性。 | P3 |
|  | 明确本项目与五台县境内文物古迹及风景名胜区等相对位置关系，补附相关图件。补充驼梁景区规划介绍，明确其级别及保护要求。 | 明确了本项目与五台县境内文物古迹及风景名胜区等相对位置关系，补附了相关图件。补充驼梁景区规划介绍，明确其级别及保护要求。 | P21、附图7 |
|  | 补充项目沿线区域乡镇集中式饮用水源地和居民饮用水井的位置关系。 | 补充了项目沿线区域乡镇集中式饮用水源地和居民饮用水井的位置关系。 | P19-20 |
|  | 细化“三线一单”的相符性分析。 | 细化了“三线一单”的相符性分析。 | P3-4 |
| 2 | 补充本项目改造路段与原有工程的衔接关系；细化工程组成和规模，完善主要建设组成表，细化停车场及休息区工程内容。 | 补充了本项目改造路段与原有工程的衔接关系。细化了工程组成和规模，完善了主要建设组成表，细化了停车场及休息区工程内容。 | P6-7、P12 |
|  | 核实施工营地、便道等临时工程设置。 | 核实了施工营地、便道等临时工程设置。 | P12-13 |
|  | 核实项目占用土地类型和数量表（明确新增占地、原有占地），核实永久、临时工程占地类型，核实土石方平衡分析。 | 核实了项目占用土地类型和数量表，核实了永久、临时工程占地类型。 | P13、P14 |
|  |  | 核实了土石方平衡分析。 | P14 |
|  | 明确沥青混凝土的来源。 | 明确了沥青混凝土的来源。 | P13 |
| 3 | 细化施工期污染防治措施，明确施工废水收集及处置要求。补充水稳拌合站相应污染防治措施。 | 细化了施工期污染防治措施，明确了施工废水收集及处置要求。补充了水稳拌合站相应污染防治措施。 | P36-37 |
| 4 | 细化生态环境现状调查，明确生态解译资料来源、时间、精度。细化生态评价范围内动、植物现状调查，按照项目占地数量、类型和影响范围细化生态影响评价。 | 细化了生态环境现状调查，明确了生态解译资料来源、时间、精度。细化了生态评价范围内动、植物现状调查，按照项目占地数量、类型和影响范围细化生态影响评价。 | 专题P3-7 |
|  | 细化取土场、弃渣场及其他临时占地生态环境现状，给出取土场、弃渣场地形图并标示取土区域。 | 本项目不设取土场，细化了弃渣场及其他临时占地生态环境现状，给出了弃渣场地形图。 | 专题P8 |
|  | 补充周围环境保护目标分布情况介绍，完善相关评价内容； | 补充了周围环境保护目标分布情况介绍，完善了相关评价内容。 | P25 |
|  | 有针对性的完善生态恢复措施，细化典型生态保护措施图；细化水土保持影响分析与防治措施。 | 有针对性的完善了生态恢复措施，细化了典型生态保护措施图；细化了水土保持影响分析与防治措施。 | 专题P12-P16、附图11 |
| 5 | 核实声环境质量执行标准，细化声环境保护目标，给出声环境保护目标与道路的相对高差关系，核实声环境预测结果。 | 核实了声环境质量执行标准，细化了声环境保护目标，给出了声环境保护目标与道路的相对高差关系，核实了声环境预测结果。 | P25、P27、专题P26-27 |
| 6 | 核实项目生态及环保投资估算，完善施工期环境监理方案，细化生态保护措施一览表和审批基础信息表。 | 核实了项目生态及环保投资估算，完善了施工期环境监理方案，细化了生态保护措施和审批基础信息表。 | P39-40、P44、专题P12-P16、附表1 |

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 太行板块旅游公路忻州市五台县境内秋林坪至驼梁景区段项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 山西省五台县交通运输局 |
| 法人代表 | 张文荣 | 联系人 | 康宪伟 |
| 联系电话 | 13835081091 | 传真 | // | 邮政编码 | 035400 |
| 建设地点 | 山西省忻州市五台县门限石乡 |
| 立项审批部门 | 五台县发展和改革局 | 批准文号 | 五发改字[2019]32号 |
| 建设性质 | 改（扩）建 | 行业类别 | E4812 公路工程建筑 |
| 占地面积 | 77042m2 | 绿化面积 | 39100m2 |
| 总投资（万元） | 4191.4 | 其中环保投资（万元） | 196.3 | 环保投资占总投资比例 | 4.62% |
| 评价经费 | // | 预期投产日期 | 2020年8月 |
| 工程内容及规模： 1、项目背景 随着社会高速发展，人民群众的生活水平不断的提高，旅游休闲成为人们日常生活的重要方式，旅游景点由过去的大景区向特色农村、森林、生态和扶贫旅游转换。2018年，山西省为了更好地促进旅游产业的壮大，制定了《山西省黄河、长城、太行三大板块旅游发展总体规划》，太行板块旅游公路忻州市五台县交通运输局境内秋林坪至驼梁景区段项目（以下简称“秋林坪至驼梁景区段项目”）所在地即为太行板块中的一部分。以驼梁景区为主线的旅游度假区暂未正式开发，但其汇集山泉、溪流、瀑布、森林、草甸等自然美景，构成了五台山下独具魅力的自然生态旅游区，总体以宗教、军事、古遗址和历史传说为主。 在此大环境下，山西省五台县交通运输局拟建设秋林坪至驼梁景区段项目，项目总里程8.735km。其中：主线里程约为4.059km，起点位于门限石乡秋林坪村西侧顺接已建旅游公路，距省道310（长原线）约9km，距忻阜高速五台山互通4.3km，终点止于跑泉厂村东侧省界处顺接河北省阜平县境内，与下庄至山西界公路衔接，采用三级公路技术标准；支线全长4.676km，连接线起点位于门限石乡跑泉厂村南侧接主线里程K2+975处，路线终点止于材林里村，自支线起点起1.5km采用四级公路（Ⅰ级）标准，剩余路段仅进行路面改造。 山西省五台县交通运输局于2018年8月委托山西路恒交通勘察设计咨询有限公司编制了秋林坪至驼梁景区段项目可行性研究报告，并于同年9月取得了五台县发改局批复文件，五发改字[2018]114号；五台县交通运输局于2019年4月委托该公司继续编制该项目两阶段初步设计，并于同年5月取得了五台县发改局批复文件，五发改字[2019]32号，收到批复后交通局积极推进下一步，进行环境影响评价工作。 该项目不但是响应政府全面提升旅游发展水平的号召，还对五台县及其周围地区或更远游客快速通达驼梁景区具有重要意义。同时，项目将极大地改善跑泉厂村、材树梁村、老保沟村等村落村民出行的交通条件，可为驼梁景区创造一个良好的内部交通环境，对于全面实施山西省太行板块旅游发展总体规划十分必要。 2、任务由来 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，太行板块旅游公路忻州市五台县境内秋林坪至驼梁景区段项目的建设需要进行环境影响评价工作。 山西省五台县交通运输局于2019年6月6日正式委托河南聚力联创环保科技有限公司承担秋林坪至驼梁景区段项目的环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中第四十九大类交通运输业、管道运输业和仓储业中第157等级公路建设规定，新建30公里以上的三级及以上等级公路要求环境影响评价文件类型为报告书，其他公路（配套设施、公路维护、四级以下公路除外）建设评价文件为报告表，该项目为4.059km的三级公路、1.5km的四级公路及3.176km的路面改造建设，故本项目环境影响评价文件类型为报告表。 接受委托后，我单位技术人员赴现场进行实地踏勘、调研和收集资料，对项目所在区域的自然环境、社会经济环境、生活质量以及项目建设内容和存在的敏感因素进行了全面调查，积极收集了有关的信息资料，在此基础上按照国家及山西省环境影响评价技术的有关规定，对评价范围内噪声及生态进行了环境影响评价，对环境空气、水环境及固体废物进行了影响分析，汇总并编制完成了《太行板块旅游公路忻州市五台县境内秋林坪至驼梁景区段项目环境影响报告表》（送审本）。 忻州市生态环境局五台分局于2019年7月11日在五台县主持召开了《太行板块旅游公路忻州市五台县境内秋林坪至驼梁景区段项目环境影响报告表》技术审查会，根据专家意见，我公司对报告进行了认真修改，在此基础上完成了《太行板块旅游公路忻州市五台县境内秋林坪至驼梁景区段项目环境影响报告表》（报批本），现提交建设单位报管理部门审批。 3、分析判定相关情况 3.1产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013年修订），本项目不属于鼓励类及限制类内容，属于允许类项目。因此，本项目符合国家产业政策。 3.2规划符合性 2018年山西省提出的《山西省黄河、长城、太行山三大板块旅游发展总体规划》主题区包括6个市的29县，关联区包括6个市的31县。本项目位于五台山县城东部山区，属太行旅游板块支线，主线起点位于秋林坪村西侧，向东布线，途经秋林坪村、材树梁村及跑泉厂村后，于山西与河北省界处公路顺接至河北省阜平县境内，路线全长约4.059公里；支线起点位于主线桩号K2+975处，向南布线，经过二道河村、老保沟村后到达材林里村，支线全长约4.676km，路线建成后将与其它公路一起，共同构成一个横贯东西，纵贯南北，布局合理的骨架公路网络，分流过境交通。加强了五台县内部之间的区域联系，为五台山区域的景点相互联系、协同发展奠定坚实基础，大大完善了山西省干线公路网的通达性。本项目属于2019年度忻州市三大板块旅游公路建设项目之一，符合规划要求。具体文件详见附件4。 3.3“三线一单” （1）生态保护红线 本项目沿线不涉及自然保护区、风景名胜区（驼梁景区目前属于未开发项目）、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，项目所在区域无生态保护红线要求，本项目的建设不违背生态红线保护要求。 （2）环境质量底线 根据晋环监发[2018]11号文件显示，五台县空气质量监测因子除O3-8h外均达到标准，施工期及运营期产生大气污染量较小，通过管控方法可有效降低污染物浓度。本项目所在地涉及地表水体为项目附近狐峪沟，五台县交通运输局于2019年6月委托山西嘉誉检测科技有限公司对该水体进行监测，除COD及氨氮污染源超标外，其他污染源达标，施工期产生的主要废水为施工人员的生活污水，随原村落生活污水排放渠道外排，不增加其它废水外排途径，影响较小，运营期不产生废水。根据沿线敏感点噪声监测结果，秋林坪村、材树梁村、跑泉厂村及老保沟村4个村庄昼夜间噪声值均未超标，表明沿线声环境质量较好。根据调查，本项目沿线主要为农作物，部分路段沿线有自然植被分布，均为自然植被。野生动物主要是适合栖息于农田、居民点周边的种类，道路沿线未发现国家重点保护物种。 （3）资源利用上线 项目建设过程中所利用的资源主要为水、电，均为清洁能源，原辅材料的选用以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制资源利用。运营期项目不涉及水、电的利用。 （4）环境准入负面清单 本项目为公路工程，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中允许类建设项目，不违背环境准入负面清单的原则要求。 3、工程概况 3.1项目名称 太行板块旅游公路忻州市五台县境内秋林坪至驼梁景区段项目 3.2建设单位 山西省五台县交通运输局 3.3建设性质 项目属于改（扩）建类型。 3.4建设地点 五台县境内秋林坪至驼梁景区段项目主线起点位于门限石乡秋林坪村西侧顺接已建旅游公路，起点坐标为东经113.7936º，北纬38.8128º，终点止于跑泉厂村东侧省界处顺接河北省阜平县境内，坐标为东经113.8201º，北纬38.7942º，路线沿旧路走廊带布线，经过材树梁村、跑泉厂村、老保沟村，主线全长4.059km；支线起点位于门限石乡跑泉厂村南侧，接主线里程K2+975处，起点坐标为东经113.8136º，北纬38.7984º，支线终点止于材林里村，坐标为东经113.8073º，北纬38.7677º，支线全长共4.676km。项目路线总长为8.735km。地理位置图详见附图1。 3.5 工期安排 秋林坪至驼梁景区段项目拟定于2019年8月开始建设，初步拟定工期为10个月。 3.6 工程主要经济技术指标采用值 表1 设计标准一览表 区段 K0+000~K4+059 LK0+000~LK1+500 LK1+500~LK4+676 公路等级 三级公路 四级公路 路面改造 路线长度 4.059km 1.5km 3.176km 设计速度 30km/h 15km/h - 路基宽度 7.5m 6.5m 6.5m 行车道宽度 2×3.25 2×3.0 - 汽车荷载等级 公路-Ⅱ级 公路-Ⅱ级 - 设计洪水频率 路基、小桥涵1/25 路基、小桥涵1/25 路基、小桥涵1/25 地震动峰值加速度 0.10g 0.10g 0.10g 表2 主要技术经济指标采用值表 技术指标 单位 主线 支线 备注 起讫桩号 K0+000~K4+059 LK0+000~LK4+676 平均每公里交点个数 个 6.405 9.333 平曲线最小半径 m/处 55.000/1 25.000/1 支线最大长度 m 194.165 87.081 最大纵坡 % 7.400 8.000 最短坡长 m 101.807 100.039 竖曲线占路线总长 % 24.942 11.847 平均每公里纵坡变坡次数 次 4.434 2.667 竖曲线最小半径 凸型 m/处 1000/2 700/1 凹型 m/处 800/1 600/1 本项目路线总长8.735km， 主要建设内容及与原有工程的衔接关系见表3。 表3 主要工程内容组成表 项目名称 建设内容 与原有工程的衔接关系 主体工程 公路工程 路基工程 主线采用三级公路技术标准，设计行车速度采用 30km/h，路基宽 7.5m连接线 LK0+000-LK1+500 段采用四级公路（Ⅰ类）技术标准，设计行车速度采用 15km/h， LK1+500-LK4+676为路面改造工程，路基宽度6.5m。 主线长4.1km，2.8km为四级公路，1.3km为等外路，路基宽度4.5m，路面宽度3.5m，路面结构为15cm厚混凝土路面。路面主要出现断板、坑槽、翻浆等现象，部分路基变形。 支线长4.7km，路基宽度为4.0~5.0m，路面宽度为3.0~4.0m，路面结构为15cm厚混凝土路面，该段纵坡较大，无排水防护设施，路面损坏严重。 路面工程 主线为三级公路，采用沥青路面形式，设计使用年限10年，双向两车道，设计车速30km/h。 三级公路路面结构为： 上面层：4cm细粒式（AC-13）沥青混凝土 下面层：5cm粗粒式（AC-16）沥青混凝土 基层：20cm水泥稳定碎石 底基层：20cm水泥稳定碎石 垫层：15cm天然砂砾。 支线LK0+000~LK1+500为四级公路，采用沥青路面，设计使用年限8年，双向两车道，设计车速30km/h。 四级公路路面结构为： 面层：5cm粗粒式（AC-16）沥青混凝土 基层：20cm水泥稳定碎石 底基层：20cm水泥稳定碎石 垫层：15cm天然砂砾。 3. 桥涵工程 主线共设置钢筋砼盖板涵4道（拆除重建3道，新建1道）；钢筋砼圆管涵8道（新建8道）；支线共设置钢筋砼盖板涵14道（拆除重建7道，新建2道，完全利用5道），钢筋砼圆管涵6道（拆除重建1道，新建5道）。全线共设置涵洞32道，其中钢筋砼圆管涵14道，钢筋砼盖板涵18道。 涵洞16道 排水工程 路基排水 主要采用边沟、排水沟、急流槽及涵洞构造物等，将路基、路面的水流导入天然河沟，引离路基。挖方路段设置与路线纵坡一致并不小于3‰的边沟，边沟断面50×50cm矩形断面，边沟用C20混凝土现浇（过村庄路段加设盖板）边沟汇水由排水沟或急流槽引至桥涵或天然沟谷内。 主要采用边沟、排水沟、急流槽及涵洞构造物等，将路基、路面的水流导入天然河沟，引离路基。 路面排水 采用分散排水。 采用分散排水。 辅助工程 停车场工程 两处：一处为跑泉厂停车场，一处为老保沟停车场 无 休息区工程 两处，分别位为老保沟休息区及驼梁景区休息区 无 公用工程 用电 用电可就近选用村庄的高压电或低压电，特殊需要选用施工单位自备发电机设备。 -- 用水 工程用水为施工期施工人员生活用水及生产用水，由附近村庄供给。 --- 临时工程 施工便道 为了施工期附近村民出行，本项目共建设三条施工便道 -- 施工营地 施工营地一处，地点位于计划建设跑泉厂停车场位置。 --- 环保工程 施工期 施工扬尘 1、车辆需覆盖运输； 2、施工场地采取封闭施工，对施工现场定期洒水； -- 施工人员生活垃圾 施工人员生活垃圾收集后交由当地环卫部门清运处理； --- 施工噪声 合理安排施工时间，合理布置施工场所，村庄前后200m路段禁止午休及夜间施工。 -- 公路开挖水土流失 避免雨季施工，及时压实并进行硬化，对占地及时进行土地平整、绿化。 --- 运营期 汽车尾气、 运营期公路的交通噪声 加强公路管理，确保公路通畅，限制车速。 --- 对于超标敏感点，本环评要求安装通风隔声窗，降噪效果10-20dB，采取措施后所有敏感点可满足《声环境质量标准》中相应标准要求。 通过限速、禁鸣以减少对公路沿线居民的噪声影响。 --- 绿化工程 主要为人行道树，人行道树间距为5m，路堤边坡植草防护；临时占地的绿化恢复；永久占地的边坡绿化。 --- 表4 主要工程规模表 序号 指标名称 单位 规模 1 路线长度 km 8.735 2 土石方 1000·m3 57.914 3 路面 1000·m2 57.95 4 排水防护工程 1000·m3 10.454 5 涵洞 道 27 6 平面交叉 处 9 7 征用土地（新增） 亩 82.862 3.6.1公路工程 1、平面设计、纵断面设计 ①平面设计 太行板块旅游公路忻州市五台县境内秋林坪至驼梁景区段项目（以下简称秋林坪至驼梁景区段项目）工程路线严格遵照规划线型，并按照《公路工程技术规范》确定的技术标准执行。 主线设计起点 K0+000 坐标为东经113.7936º，北纬38.8128º 主线设计终点 K4+059 坐标为东经113.8201º，北纬38.7942º 支线设计起点 LAK0+000 坐标为东经113.8136º，北纬38.7984º 支线设计终点 LAK4+676 坐标为东经113.8073º，北纬38.7677º 根据路网规划公路沿线控制点为：主线、支线的起终点，秋林坪村，材树梁村，跑泉厂村，老保沟村，材林里村及山西与河北省界。 项目路线总长8.735km，主要技术经济指标（表1）满足《公路路线设计规范》要求，公路全线根据自然走势设计。 ②纵断面设计 本项目起终点高差大，纵断面设计尽量顺应地形，在工程增加不大情况下采用缓坡，少用长大极限纵坡。 公路平、纵面缩图详见附图2。 2、横断面设计 本项目主线采用双向双车道三级公路技术标准，路基宽度为7.5m，其中行车道宽度3.25m，双侧路肩宽度0.5m；支线起点至LK1+500路段采用双向双车道四级公路（Ⅰ类）标准，路基宽度6.5m，行车道宽度3.0m；支线LK1+500至支线终点路段为路面改造段，路基宽度6.5m。 路基横断面布置见附图3。 3、公路交叉口设计 本项目共设置平交1处（连接线与主线相接处），采用加铺转角设计，乡村道路接入主线工程8处，乡村道路接入主线指标不低于既有道路标准。具体情况详见下表。 表5 路线交叉一览表 序号 中心桩号 被交叉路去向 交叉型式 交叉位置 备注 平面交叉 1 LAK0+000 五台-河北 T型 - 乡村道路接入主线工程 2 K0+045 机耕地 T型 左侧 3 K0+220 秋林坪村 T型 右侧 4 K0+335 机耕地 T型 右侧 5 K0+670 机耕地 十字 左侧 6 K1+250 材树梁村 T型 右侧 7 K2+670 跑泉厂村 T型 左侧 8 K3+070 机耕地 T型 左侧 9 K3+870 机耕地 T型 左侧 4、路基、路面工程 （1）路基 本项目主线采用三级公路技术标准，设计行车速度采用 30km/h，路基宽 7.5m连接线 LK0+000-LK1+500 段采用四级公路（Ⅰ类）技术标准，设计行车速度采用 15km/h， LK1+500-LK4+676为路面改造工程，路基宽度6.5m。 （2）路基压实度 路基压实标准见下表： 表6 填料最小承载比和压实度要求 项目分类 路面地面以下深度 填料最小承载比 压实度 （%） （m） （CBR）% 填方路基 0~0.3 5 ≥95 0.3~0.8 3 ≥95 0.8~1.5 3 ≥94 1.5以下 2 ≥92 零填及挖方路基 0~0.3 5 ≥95 0.3~0.8 3 ≥95 （3）路面结构设计 本项目主线为三级公路，采用沥青路面形式，设计使用年限10年，双向两车道，设计车速30km/h。 三级公路路面结构为： 上面层：4cm细粒式（AC-13）沥青混凝土 下面层：5cm粗粒式（AC-16）沥青混凝土 基层：20cm水泥稳定碎石 底基层：20cm水泥稳定碎石 垫层：15cm天然砂砾。 本项目支线LK0+000~LK1+500为四级公路，采用沥青路面，设计使用年限8年，双向两车道，设计车速30km/h。 四级公路路面结构为： 面层：5cm粗粒式（AC-16）沥青混凝土 基层：20cm水泥稳定碎石 底基层：20cm水泥稳定碎石 垫层：15cm天然砂砾。 路面结构图详见附图4。 5、桥梁、涵洞 本项目桥涵设计汽车荷载等级：公路-Ⅱ级；设计洪水频率1/25；地震基本烈度Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.10g。本次项目改造，主线共设置钢筋砼盖板涵4道（拆除重建3道，新建1道）；钢筋砼圆管涵8道（新建8道）；支线共设置钢筋砼盖板涵14道（拆除重建7道，新建2道，完全利用5道），钢筋砼圆管涵6道（拆除重建1道，新建5道）。全线共设置涵洞32道，其中钢筋砼圆管涵14道，钢筋砼盖板涵18道。具体情况详见下表。 表7 桥梁、涵洞工程一览表 主线 序号 结构类型 中心桩号 涵长（m） 孔数-跨径×台高（孔-m） 进出口类型 备注 进口 出口 1 钢筋砼圆管涵 K0+260 10 1-1.5 跌井 八字墙 2 K0+600 10 3 K0+990 20 八字墙 4 K1+636 10 跌井 5 K2+160 13 6 K3+220 10 7 K3+980 12 8 钢筋砼盖板涵 K1+770 16 1-2.0*1.5 跌井 9 K3+613 22 八字墙 10 K1+123 21 1-3.0*2.0 八字墙 11 K2+542 14 1-4.0*3.0 八字墙 12 K2+928 10 支线 1 钢筋砼圆管涵 LAK0+070 11 1-1.5 跌井 八字墙 2 LAK0+380 9 3 LAK0+860 12 4 LAK1+360 9 5 LAK3+610 7 6 LAK4+341 9 八字墙 7 钢筋砼盖板涵 LAK1+788 7 1-2.0*1.5 跌井 8 LAK3+271 13 八字墙 9 LAK2+226 7 1-3.0*2.0 八字墙 10 LAK2+253 15 11 LAK2+468 12 12 LAK2+651 7 13 LAK2+793 8 14 LAK3+118 12 15 LAK3+924 12 16 LAK4+258 10 17 LAK0+597 16 1-4.0*3.0 八字墙 18 LAK1+100 12 19 LAK1+626 9 20 LAK1+977 7 6、安全设施措施工程 本项目在全路段设置各种标志牌，界碑、里程碑等公路界碑，公路标线，波形梁护栏等安全设施。 （1）标志牌 本项目共设置各类标志牌40套，各交通标志的形状、图案、尺寸、设置、构造、反光和照明以及制作，均应按《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82-2009）执行；公路交通标志的颜色范围，按JTG D82-2009的有关规定执行；公路交通标志的文字应书写规范、正确、工整。 （2）公路界碑 本项目包含界碑（150×150×1200）32个、里程碑（400×150×1000）5个、百米桩（120×120×250）53个。里程碑设在公路旁边，每1km左右设置一块，百米桩设在公路右侧各里程碑之间，每100m设一个。 （3）公路标线 本项目公路标线为热熔标线。其中一条为车道分界线，为4m实6m空的虚线，线宽150mm，厚1.8mm，用于分隔对向行驶的交通流，在保证安全的情况下，允许车辆越线超车；在桥面及小钣金的平曲线部位车道分界线为连续黄色实线，宽度150mm，厚1.8mm，不允许车辆越线超车或压线行驶。其它标线包括车行道边缘线、平交口标线及减速标线等。 交通标线与标记的划法应符合国家和地方有关规定，做到整齐、清晰、醒目，色泽与漆膜厚度均匀；划漆线条流畅，线性规则。 （4）护栏 护栏的设置应满足以下功能要求：防止失控车辆在路侧比较危险的路段冲出路基，不致发生二次事故；吸收能量，减轻事故车辆及人员的损伤程度；诱导视线，美化道路。 本项目根据上述要求设置护栏，共包含两种型式护栏：Gr-B-2E，1298.00m；Gr-B-1C，222.00m。 3.6.2排水工程 为了保证路基稳定、减少水土流失以及对沿线自然环境的影响，充分考虑工程建设对原有水流造成的影响，路基综合排水设计应做到顺应自然、排水顺畅、设计美观。综合排水主要包括两方面，路基排水及路面排水。 1、路基排水 路基排水主要采用边沟、排水沟、急流槽及涵洞构造物等，将路基、路面的水流导入天然河沟，引离路基。挖方路段设置与路线纵坡一致并不小于3‰的边沟，边沟断面50×50cm矩形断面，边沟用C20混凝土现浇（过村庄路段加设盖板）边沟汇水由排水沟或急流槽引至桥涵或天然沟谷内。 2、路面排水 路面排水采用分散排水。 3.6.3辅助工程 1、停车场工程 秋林坪至驼梁景区段项目共设置两处停车场，一处为跑泉厂停车场，一处为老保沟停车场，具体详情见表7。 2、休息区工程 本项目共设置两处休息区分别位为老保沟休息区及驼梁景区休息区，具体详情见表7。 表8 停车场及休息区工程一览表 序号 桩号 位置 名称 占地（m2） 凉亭 厕所 路面结构 停车场工程 18cmC25水泥混凝土； 15cm水稳基层。 1 K2+650 左侧 跑泉厂停车场 7000 4 1 2 LAK1+500 右侧 老保沟停车场 5000 4 1 休息区工程 1 LAK2+500 右侧 老保沟休息区 1000 4 1 2 LAK4+676 右侧 驼梁景区休息区 1000 4 1 停车场和休息区内具体建设不在本次评价范围内。 3.6.4其它工程 1、施工便道工程 为了方便施工期附近村民出行，本项目共建设三条施工便道，详情见下表。 表9 施工便道工程 序号 路段 长度（km） 宽度（m） 路面类型 平均填高 1 K0+000~K4+059 1.7 4.5 天然砂砾路面 0.5m 2 LAK0+000~LAK1+500 0.6 3 LAK1+500~LAK4+676 1.2 2、施工营地 本项目建设施工营地一处，地点位于计划建设跑泉厂停车场位置，施工结束后，建设为停车场，占地面积约5800m2，工程包含小型构件预制场、混凝土拌合场及水稳拌合场。施工驻地依托施工营地附近村庄跑泉厂村，不另设食堂，生活污水排放于村内旱厕。 本项目临时占地（施工便道及施工营地）全部在道路红线范围内。 3.7主要工程数量表 主要工程及工程量见表10。 表10 主要工程数量表 序号 指标名称 单位 数量 备注 一、路线 1 路线长度 km 8.735 二、路基、路面 2 土石方 1000m3 57.914 3 排水及防护工程 1000m3 10.454 4 路面 1000m2 57.95 三、桥涵 5 涵洞 道 32 其中5道沿用原涵洞 四、路线交叉 6 平面交叉 处 9 五、征地拆迁 7 征用土地 亩 82.862 新增 六、投资估算总费用 万元 4191.4 七、平均每公里造价 万元 479.8 3.8原材料供应 本项目所需石料、砂砾、砂、水泥均来自本地区企业； 沥青砼：由附近合法手续的搅拌站供给，使用量约为428吨。 3.9土石方量 本项目路基计价土、石方共91041.5m3，弃土石方24786.9m3，本项目各路段石方量详见表11。 表11 各路段土石方数量一览表 起讫桩号 长度 （m） 挖方 （m3） 填方 （m3） 木桩利用（m3） 远运利用（m3） 废方（m3） 土方 石方 主线 K0+000~K1+000 1000 6999.0 5847.8 284.9 5562.9 K1+000~K2+000 1000 7177.4 11322.8 159.2 11163.6 K2+000~K3+000 1000 5456.1 15904.8 488.1 15416.7 654.1 K3+000~K4+000 1000 21417.3 619.8 450.3 169.5 5669.9 1163.8 K4+000~K4+059 59 3697.2 3697.2 小计 4059 44747.0 33695.2 1382.5 32312.7 9367.1 1817.9 支线 LAK0+000~LAK1+000 1000 11556.1 1001.2 305.0 690.6 7096.4 3420.1 LAK1+000~LAK1+500 500 3241.1 294.4 244.0 56.0 2005.2 935.9 小计 1500 14797.2 1295.6 549.0 746.6 9101.6 4356.0 清表回填 2255.0 2255.0 -2147.7 扣除结构物台背回填 6996.5 6996.5 6663.3 扣除挖除旧路 1630.0 -1630.0 超宽填筑 2878.0 2878.0 -2741.0 合计 - 57914.2 33127.3 1931.5 31195.8 18613.0 6173.9 3.10公路用地 根据晋国土资函【2017】628号“山西省国土资源厅关于五台县驼梁旅游公路湾子-驼梁段改建工程项目用地预审的复函”，本项目申请用地总面积为12.0472hm2，其中农用地10.3817hm2（耕地3.7576hm2，涉及基本农田1.0253hm2），建设用地0.4198hm2，未利用地1.2457hm2，全部为新增占地。 根据该文件，“本项目涉及占用五台县境内部分基本农田，五台县已按规定编制了基本农田补划方案，符合相关法律法规规定，原则同意通过项目用地预审。” 3.11交通量预测 按现行《公路工程技术标准》（JTG B01-2014），并参考部颁《公路建设项目可行性研究编制办法》（2010年4月）等规定，二、三级公路设计交通量预测年限为15年。本项目预计2020年上半年建成，预测特征年为2020年、2026年、2034年。 根据本项目可研报告显示，各特征年交通量预测结果（含诱增型）见表13。 表13 交通量特征年预测结果表 特征年 2020年（近期） 2026年（中期） 2034（远期） 路段平均车流量 801 1223 2140 注：按标准小客车折算 |
| 3.12资金来源 本项目总投资4191.4万元，来源为省、市补助、发行债券、贷款和县政府自筹等。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为改（扩）建公路，根据现场踏勘，本项目所在地目前道路等级低，项目主线所在地长约4.1km，由起点至跑泉厂村段约2.8km，地形较开阔，地势较平缓，为四级公路标准，跑泉厂至省界段约1.3km，为等外路，地势相对较平缓。主线K0+000~K2+450段为1999年乡乡通（油）路修建，路基宽度为4.5m，路面宽度为3.5m，路面结构为15cm厚混凝土路面，主要出现断板、坑槽、翻浆等现象。部分路段路基变形，路面砂化率达75%以上；K2+450至省界段现有道路无等级，路基宽3.5~4.0m，无路面结构层。 目前支线所在地长约为4.7km，自支线起点起前1.5km地势较平缓，后3.5km为上山路段，山高沟深，地势陡峭，树林茂密。支线为1999年乡乡通（油）路修建，路基宽度为4.0~5.0m，路面宽度为3.0~4.0m，路面结构为15cm厚混凝土路面，该段纵坡较大，无排水防护设施，路面损坏严重，破损率达78%以上，部分路段为砂石路面。 本项目目前主要大气污染物为车辆尾气、扬尘等，噪声为车辆运行产生的噪声，无其他环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

建设项目所在地自然环境、社会环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 略

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 略

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地社会环境状况，其主要保护对象见表16。 表16 主要环境保护对象表 类别 保护对象 方位 距公路中心线的距离 地形高差 现场图片 保护级别及要求 环境空气、噪声 秋林坪村 右侧 20m 0 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。 材树梁村 右侧 20m 0 跑泉厂村 左侧 10m 0 老保沟村 右侧 10m 0 水体 狐峪沟 沿公路自东向西 《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类 地下水 项目附近地下水 《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类 生态 原有地表植被 施工场地周边与公路沿线300m ——

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 本项目执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表17 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 二级标准浓度限值 浓度单位 SO2 年平均 24小时平均 小时平均 60 150 500 μg/Nm3 NO2 年平均 24小时平均 小时平均 40 80 200 PM10 年平均 24小时平均 70 150 PM2.5 年平均 24小时平均 35 75 CO 24小时平均 小时平均 4 10 mg/Nm3 O3 日最大8小时平均 小时平均 160 200 μg/Nm3 2、地表水 本项目附近的地表水为狐峪沟及汇入水体清水河，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准。详见表18。 表18 地表水环境质量标准 序号 污染物名称 标准值 单 位 1 pH 6~9 mg/L 2 COD ≤15 3 BOD5 ≤3 4 氨氮 ≤0.5 5 溶解氧 ≥6 6 石油类 ≤0.05 3、地下水 地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类水质量标准，具体标准值见表19。 表19《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) 单位：mg/L 序号 污染物 标准值（Ⅲ类） 序号 污染物 标准值（Ⅲ类） 1 pH 6.5-8.5 7 NO3-N ≤20 2 总硬度（以CaCO3计） ≤450 8 砷 ≤0.05 3 氟化物 ≤1.0 9 六价铬 ≤0.05 4 氨氮 ≤0.5 10 挥发酚 ≤0.002 5 菌落总数（CFU/mL） ≤100 11 NO2-N ≤1.0 6 总大肠菌群（MPNb/100mL） ≤3.0 12 氰化物 ≤0.05 4、环境噪声 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。 表20 声环境质量标准(GB3096-2008) 单位：dB（A） 声环境功能区类别 昼 间 夜 间 1类 55 45 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 （1）施工扬尘 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 表21 大气污染物综合排放标准 名称 无组织周界最高点浓度mg/m3 颗粒物 1.0 （2）拌合场颗粒物 预制场、混凝土拌和场和水稳拌合场产生的颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放限值及表3中的无组织排放限值。详见表21。 表21 大气污染物排放标准 单位：mg/Nm3 作业场所 生产设备/监控点 浓度限值 水泥制品生产颗粒物有组织排放 水泥仓及其它通风生产设备 10 水泥制品生产颗粒物无组织排放 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点 0.5 2、固体废物 项目所产生的固体废物主要为施工期产生的施工垃圾及施工人员产生的生活垃圾。生活垃圾统一收集由环卫部门清运处置。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修改单）中的相关规定。 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）标准要求：昼间70dB（A），夜间55dB（A）。 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准，标准值见表22。 表22 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别 昼间 夜间 1类 55dB（A） 45dB（A） |
| 总量控制指标 | 根据山西省环保厅晋环发【2015】25号文，属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。本项目不属于重点工业源调查行业范围，本次评价不进行总量指标的申请。但是从改善周围环境的要求出发，建设单位应采取相应的环保措施，减少各项污染物的排放。 |

工艺流程简述（图示）： 图1 工艺流程及产排污环节图 1.准备工作 准备工作包括恢复中线、通水、通电、平整场地和临时工程。 （1）水 沿线水资源较丰富，附近村庄均可取水。 （2）电 本项目沿线均靠近村庄，工程用电除施工单位自备发电设备外，一般由建设单位与电力部门协商在相应的施工现场设置变电站来满足施工用电。 （3）工地临时房屋的规划和布置。 工地临时房屋包括施工人员居住用房、办公室等，采用工地附近的现有建筑物，或提前修建能利用的永久房屋或建筑临时房屋。 做好施工前的征地工作；建设必要的施工便道和交通疏散便道；施工分段进行，缩短对交通的影响；合理安排施工工序和时间，夜间村庄地区停止施工或禁止高噪声设备运行，以减少对村内居民生活的影响；同时作好施工安全监管工作，确保施工期间交通的畅通、安全。 2.公路工程 本项目施工期施工工艺如下： 本项目工程由路基工程、路面工程及其他工程和附属工程组成。 （1）路基施工（包括土石方、防护及排水等） 路基土石方施工主要采用机械化施工，土方由挖掘机配合自卸汽车运输，石方采用机械打眼爆破，轮胎式装载机配合自卸汽车施工。借土尽量集中，少占田地。 路基防护工程与路基土方工程施工一并进行，尽量在雨季前形成排水系统，以防止雨水对路基土方或路面基层的冲刷、浸泡，以致降低路基和路面基层的强度。 （2）路面工程 路面工程开工前检查路基工程质量，合格后方可进行路面施工，路面施工应避免雨季及低温气候的不利影响。 主要污染工序： 1、施工期 本工程施工期工艺流程及产排污环节见图1。 1.1大气污染物 本项目产生的大气污染物为施工期产生的物料运输堆积扬尘、路基开挖扬尘、路基填方扬尘、水稳及混凝土拌合站粉尘、少量沥青烟等。 1.2水污染物 施工人员的生活污水。 1.3固体废物 （1）施工期产生的弃土； （2）施工人员的生活垃圾。 1.4噪声 本项目产生的噪声主要为施工期施工机械设备产生的噪声及施工过程产生的噪声。施工机械产生的噪声值为65~100dB（A）。 2、运营期 运营期工艺流程及产物环节见图2。 图2 营运期工艺流程及产排污环节图 工程投入运营后，主要大气污染物为车辆尾气及扬尘；基本不产生水污染物；固体废物主要为通行人员产生的生活垃圾；噪声污染为车辆交通噪声。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 污染源及污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工期扬尘 | 粉尘 | 约3mg/m3 | <1mg/m3 |
|  |  | 预制场、拌合站 | 粉尘 | / | 0 |
|  |  | 沥青 | 沥青烟 | 无组织排放 | / |
|  |  | 运营期汽车尾气 | 无组织排放 | / |
| 水污染物 | 施工期 | 工人生活废水 | 生活污水 | 0.72m3/d | 0 |
|  | 运营期 | - | - | - | - |
| 固体废物 | 施工期 | 工地 | 生活垃圾 | 9 | 0 |
|  |  | 弃土石方 | 弃土石方 | 24786.9m3 | 0 |
|  | 运营期 | 日常维护 | 固体废物 | 少量 | 少量 |
| 噪声 | 施工期 | 挖掘机、压路机、推土机、装载机 | 噪声 | 76-96dB（A） | 50-70dB（A） |
|  | 运营期 | 运行车辆 | 交通噪声 | 昼间≤70dB（A） 夜间≤55 dB（A） | 昼间≤55 dB（A） 夜间≤45 dB（A） |
| 主要生态影响： 本项目施工工地设于拟建跑泉厂停车场位置处，桩号K2+650，施工结束后，建设为停车场，占地面积约5800m2，工程包含小型构件预制场、混凝土拌合场及水稳拌合场。施工驻地依托施工营地附近村庄跑泉厂村，不另设食堂，生活污水排放于村内旱厕。 工程随着施工进度将逐步对公路两侧占地进行恢复，避免因地面长期裸露造成的水土流失及扬尘污染对周围环境造成不利影响。同时，施工过程中应当避免和减少对土层结构的扰动和破坏，严格划定施工界限，不得越界施工。 |
| 秋林坪至驼梁景区段项目的建设一方面为公路所经过村庄提供出行的便利条件，另一方面为驼梁景区旅游项目发展创造条件，同时本项目的建设还将对公路两侧环境产生一定的影响。一是对现有环境的影响，如村民的生活带来阻隔等影响；二是施工期间扬尘等对环境的污染及施工机械设备噪声对施工场地附近村庄等敏感点的影响；三是公路改造完通车后，行驶车辆所产生的噪声、废气、尘埃等对区域环境空气及声环境质量的影响。 现场勘查时，本项目尚未进行施工活动，公路现状目前有部分现状路面、部分耕地及荒地。 一、施工期环境影响分析 本项目施工期设施工工地，工地内建设小型构件预制场、混凝土拌合场及水稳拌合场，施工结束后，本场地建设为跑泉厂停车场。施工驻地依托附近跑泉厂村建设，不另设食堂，上厕所为村内旱厕。于通过村庄路段建设施工便道，总长约为3.5km，宽度4.5m，路面结构为天然砂砾，平均填高约0.5m。 1、生态影响 （1）本项目沿线为自然村落聚集区及荒地。评价范围内没有国家级或省级法定保护的野生植物物种，也没有受国家重点保护的野生动物物种及其栖息地分布。 （2）生态破坏 公路的建设占用了土地，使这部分土地丧失了原有的土地使用功能。工程施工期要进行刨地面等施工活动，使土地直接裸露，施工活动若采取措施不当，会加重水土侵蚀强度，带来水土流失问题。 针对工程可能产生的影响，环评提出以下措施： ① 严格控制临时占地 临时占地主要是施工过程中施工工地及施工便道占地。环评要求要严格控制临时占地，尽量减少临时占地范围。 ② 临时占地的植被及时恢复 工程必须占用其它土地时，对土地要进行保护，采取边施工、边建设、边恢复的措施，要进行及时的土地平整工作。 ③公路占地 工程项目所占用地部分为原有路面占地，部分为荒地，少量耕地，在项目开工之前，做好征地工作。 2、噪声污染 公路施工分为土石方阶段、铺路阶段及修整阶段，各种施工机械一般露天作业，没有隔声和消声措施，其产生的噪声会影响沿路居民和施工人员的正常生活和健康，并且噪声传播较远，影响范围较大。施工期作业机械的类型见下表。 施工期作业机械类型 施工阶段 主要作业机械类型 路基填筑 挖掘机、自卸车、推土机、压路机等 路面施工 铲运机、平地机、压路机、沥青砼推铺机等 本次评价根据敏感点分布提出了具体的控制和降低噪声污染的措施如下： 1）要求建设单位在经过村庄前后各200m范围内路段施工时，日间（12:00～14:00）、夜间（22:00～06:00）时间内禁止施工。 2）注意机械保养，使机械保持最低声级水平；安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。 本项目公路主要控制点为秋林坪村、材树梁村、跑泉厂村、老保沟村及项目终点位置材林里村，其它区域现状暂时为耕地、林地及荒地。采取以上措施后，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 3、大气污染 扬尘是施工期影响环境空气的主要污染物，来源于各无组织排放，主要是物料运输、装卸、拌合场、土石方挖填，材料堆存等产生的扬尘和施工机械尾气，本次主要对运输扬尘、工地扬尘和取土场杨尘污染进行分析。下面对各种污染情况进行分析。 施工期开挖土方堆放于开挖公路两侧，堆放土方进行遮盖，在堆土场周边设置导流沟，引流雨水。 ①运输扬尘 施工期车辆运输和施工现场产生的扬尘，使施工人员和附近村民工作、生活受到影响。运输车辆的扬尘、车辆沿途抛洒产生的二次扬尘将使沿途地区受到比较严重的污染。同时，砂土、石子、水泥等其它材料的运输也使沿途受到不同程度的扬尘污染。根据工程材料运输量，采用经验估算的方法，给出运输扬尘产生量。评价要求，运输车辆苫盖篷布，并且及时洒水，可抑尘约70%。 ② 挖填土方扬尘污染 公路施工中工地及周围地区的地表植被破坏、表土疏松，在这种情况下，工地装卸建筑材料、土石方作业或遇到大风天气时，建设工地将形成一个较大尘源，至使周围地区受到严重的大气污染。 施工期的大气污染受施工阶段、施工管理、天气条件的影响而不同，在土石方阶段扬尘最大，使局部地区空气中含尘量较高，铺路阶段次之，修整阶段扬尘最小。经北京市环保研究所测定，土石方阶段，在距源强1米处、20米处、50米处的扬尘浓度分别为11.03mg/m3、2.89mg/m3、1.15mg/m3。由于污染源多是间歇性扬尘低的源，因此只在近距离形成局部污染。但施工现场的污染物未经充分扩散稀释就进入地面呼吸地带，会给现场施工人员的生活和健康带来一定的影响。 ③ 施工机械尾气 经调查，公路施工过程施工机械主要有：压路机、推土机和挖掘机。施工机械污染物主要成分为CO、碳氢化合物、颗粒物等，环评要求选用环保型机械设备，减少施工机械尾气的影响。 ④由于沥青加热过程中产生的沥青烟气含有危害人体健康的有毒物质，对环境产生一定的污染，因此不在现场进行沥青的加热和搅拌，外购项目附近有合法手续的搅拌站的成品沥青，杜绝了因沥青加热和搅拌产生的沥青烟气污染环境。施工工地设置预制场及拌合站，全封闭建设，防扬尘，同时地面做硬化处理，防渗漏，不会新增污染物。 ⑤本项目拟在跑泉厂停车场位置建设小型构件预制场、混凝土拌和场和水稳拌合场。物料堆放和搅拌过程中会产生粉尘污染，环评提出如下要求： a.建设全封闭骨料堆场，评价要求堆场堆放要整齐有序，定期洒水，减少料场粉尘对环境的影响。 b.粉状原料由散装罐车采用气泵吹入密闭筒仓，筒仓需配套除尘装置对上料过程产生的粉尘进行处理。 c.骨料输送采用全封闭皮带输送，搅拌采用搅拌机密闭搅拌。 d.搅拌机顶部配套滤芯式除尘器或袋式除尘器，对搅拌过程中的废气进行治理。 施工期的扬尘严重影响了大气环境，影响沿线居民身体健康和生活质量，同时也会影响土壤、农作物、水和建筑表面。为减少扬尘的污染，依据《忻州市大气污染防治2018年行动计划》要求进行防治。 本项目应加强施工扬尘管控，建设单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息，具体污染防治措施如下： ①确保做到施工工地周边100%围挡； ②物料堆放区100%覆盖； ③土方开挖100%湿法作业； ④施工工地路面100%硬化； ⑤出入车辆100%清洗； ⑥渣土车辆100%密闭运输。 4、废水污染 公路用水主要为施工期施工人员生活用水和路面、土方喷洒水等，公路废水排放量较小，主要为施工人员产生的生活污水。施工人员人均用水量为30L/d，排水量约为24 L/d左右。据调查，工程施工人员约30人，按每人每天产生24L生活废水计，施工人员施工废水量约有0.72m3/d，施工驻地依托跑泉厂村建设，仅用于施工人员住宿，生活废水产生量很少，施工人员就餐、上厕所在该村解决。 本项目沿路地表水狐峪沟多次通过涵洞与道路交叉，施工期会对地表水体造成污染，主要污染物为各种施工材料，主要为颗粒物，若不处理，将对狐峪沟、甚至清水河造成污染。环评要求施工期间分段对沿路河流建设拦坝，同时分段建设1m3的沉淀池，将污染水体排入沉淀池，处理后用于施工场地洒水抑尘，不外排。 5、固废污染 公路建设固体废物主要产生在施工期，施工期固体废物主要为土方和生活垃圾。本次建设公路所在区域地形平坦，挖土石方57914.2m3，填方33127.3m3，弃土石方24786.9m3，于K3+650处设置弃土场，妥善处置。土石方平衡详见图3。 生活垃圾主要是施工人员日常生活中的废弃物，施工现场生活垃圾排放量按每人每天1kg计，每天产生量约30kg、按施工期平均10个月计，工程总产生量为9t。 评价要求，生活垃圾收集后定期运往环卫部门指定的生活垃圾填埋场填埋处理。建设单位和施工单位应加强管理，严禁乱堆、乱倒垃圾，及时清运。 图3 工程土石方平衡图 6、施工对社会居民生活环境的影响评价 根据现场调查，本工程公路沿线穿过秋林坪村、材树梁村、跑泉厂村、老保沟村，终点附近为材林里村，施工期间对附近居民生活会造成的一定的影响，其采取的防治措施如下： （1）村庄前后200米范围内路段施工在晚10：00至第二天6：00期间应停止。 （2）施工设备尽量采用先进低噪声设备，减少对环境敏感点的影响程度。 （3）建筑材料运输，装卸过程中在敏感点附近车速要降至20km/h，禁止鸣笛。 （4）施工期间居民区附近距修路处如有车辆通行，设置警示照明灯及警示牌。 由于本项目为公路工程，施工期间对附近村民的影响还包括出行方面，建设施工便道，保证社会居民正常出行。 7、施工占地及恢复措施 施工总平面布置由施工单位总体布置、统一协调，施工单位按照标准统一搭建简易活动用房，施工场地由项目部统一规划、安排、统一管理，具体原则如下：在满足建设单位要求的前提下，结合施工单位标准，并将两者有机结合在一起布置施工现场。 根据现场调查，本工程施工期占地主要为施工工地、施工便道及施工驻地。施工便道主要是使用规划内公路用地；施工工地占地面积约为5800m2，地点位于拟建跑泉厂停车场处，地形平坦、开阔，后期建设为停车场；施工驻地位于跑泉厂村，主要用于施工人员住宿，施工完成后，环评要求及时拆除并按照原有占地使用情况恢复。 图4 工程施工场地及生活营地平面布置图 8、施工期环境监理 本工程应加强施工期的环境监理工作，具体如下： ⑴建设单位 ①将环境监理纳入工程监理内容进行招标，并应加强工程监理的招投标工作，保证合理的监理费用，使工程监理单位能够独立开展工程质量、环境保护的监理工作。 ②通过招标选择优秀的监理队伍，严把监理上岗资质关、能力关，明确提出配备具有一定环保素质的工程技术人员以及相应的检测设备的要求。 ③保证工程监理工作的正常条件和独立行使监理功能的权利，并将其包括环境监理在内的监理权力的内容明确通告施工单位。 ④建立工程监理监督的有效体制，杜绝监理人员的不端行为。 ⑵工程监理单位 ①按照监理合同配备具有一定的环保素质的监理人员和相应的检测设备，并就监理服务的内容强化所有现场监理人员的环境保护知识培训，提高监理人员的环保专业技能。 ②监督符合环保要求的施工组织设计的实施，工程变更必须经过环保论证，经监理单位审批后方可实施。 ③工程环境监理是对承包商的环境保护工作进行控制的最关键的环节，因此必须加大现场环境监理工作的力度，及时发现并处理环境问题。 ④监理单位应加大对生态影响较大的土方工程监理力度，包括有肥力的表土层的剥离和临时储存、土方运送及堆放、弃渣的处置及防护等，杜绝土壤资源浪费和土壤侵蚀现象出现。 ⑤在施工单位自检基础上，进行其环境保护工作的终检、评定和验收，确保工程正常、有序地进行。 ⑥工程交工验收时，工程监理单位应提交工程环境监理执行报告。 二、营运期环境影响分析： 1、噪声环境影响分析 1、噪声环境影响分析 本项目运营期主要的环境影响即为噪声污染，具体分析详见本项目噪声环境影响评价专题。本项目噪声预测结果详见表23、24。 表23 驼梁景区段项目主线运营期不同距离交通噪声预测表 单位：dB（A） 路段 名称 路段车速 (km/h) 年份 时间 距道路中心线距离（m） 20 30 40 50 60 80 100 120 140 160 180 200 驼梁景区段项目主线 30 2020 昼间 43.23 39.70 37.91 36.14 35.03 33.88 32.59 31.38 30.17 - - - 夜间 39.94 36.55 34.66 33.51 33.25 31.20 30.06 - - - - - 2026 昼间 44.56 41.38 39.67 38.29 37.13 35.17 34.33 33.81 32.46 31.55 30.67 - 夜间 41.83 38.84 36.63 35.01 34.30 32.73 31.23 30.18 - - - - 2034 昼间 46.92 43.54 41.46 39.79 38.98 37.50 36.07 34.83 34.21 33.65 33.03 32.44 夜间 43.44 39.92 38.75 37.39 36.06 34.40 33.44 32.48 31.53 30.58 - - 表24 运营期噪声预测结果 单位:dB（A） 敏感点 项目 近期（2020年） 中期（2026年） 远期（2034年） 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 秋林坪村（20m） 背景值 50.35 41.10 50.35 41.10 50.35 41.10 贡献值 43.23 39.94 44.56 41.83 46.92 43.44 预测值 51.12 43.57 51.37 44.49 51.98 45.44 标准值 55 45 55 45 55 45 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 超标 材树梁村（20m） 背景值 50.30 41.15 50.30 41.15 50.30 41.15 贡献值 43.23 39.94 44.56 41.83 46.92 43.44 预测值 51.08 43.60 51.33 44.51 51.94 45.45 标准值 55 45 55 45 55 45 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 超标 跑泉厂村（10m） 背景值 51.60 42.80 51.60 42.80 51.60 42.80 贡献值 50.01 46.83 51.35 48.72 53.71 50.33 预测值 53.89 48.28 54.49 49.71 55.79 51.04 标准值 55 45 55 45 55 45 达标情况 达标 超标 达标 超标 超标 超标 老保沟村（10m） 背景值 52.80 42.60 52.80 42.60 52.80 42.60 贡献值 50.01 46.83 51.35 48.72 53.71 50.33 预测值 54.64 48.22 55.15 49.67 56.29 51.01 标准值 55 45 55 45 55 45 达标情况 达标 超标 超标 超标 超标 超标 根据噪声预测结果，本项目秋林坪和材树梁村村近期、中期不超标，远期夜间分别超标0.44dB（A）和0.45dB（A）；跑泉厂村近期夜间超标3.28dB（A），中期夜间超标4.71dB（A），远期昼夜均超标，分别超标0.79dB（A）和6.04dB（A）；老保沟村近期夜间超标3.22dB（A），中期昼夜均超标，分别超标0.15dB（A）和4.67dB（A）；远期昼夜均超标，分别超标1.29dB（A）和6.01dB（A）。评价要求采取以下措施： （1）对于超标敏感点，本环评要求安装通风隔声窗，降噪效果10-20dB，采取措施后所有敏感点可满足《声环境质量标准》中相应标准要求。 （2）根据《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》，加强公共交通、公路运输管理。 （3）加强城公路养护，使路面维持最佳状态，减少轮胎噪声对敏感区的影响。 （4）本项目红线距最近敏感点约20m，车辆限速对减小噪声影响效果显著。本工程建成运行后，设限速标志，经村庄附近设禁鸣标志，限制车辆超速行驶。采取上述措施后，本项目噪声对环境影响较小。 （5）在公路两侧各种植行道树，树种选用当地高大乔木植被为主，可以消减噪音10dB左右。 2、大气环境影响分析 2.1 大气污染源分析 营运期大气污染源主要是机动车尾气。机动车尾气是指机动车尾气的排气管排出的燃料油燃烧后形成的颗粒物，主要包括CO、HC、NOx等。 CO是烃燃料燃烧的中间产物，当机动车慢速行驶或者空运转时，燃料不能充分燃烧，废气中CO含量将明显增加。CO是一种无色无味的窒息性有毒气味，由呼吸道进入人体血液后，会与血液中的血红蛋白结合，使血液中O2含量下降，导致人呼吸困难甚至死亡。 机动车排放的NOx包括NO和NO2，NO尚未发现对人体有害，NO2是一种红棕色、有刺激性的有毒气体，可深入下呼吸道和肺部，引发支气管炎、肺水肿等疾病。 HC有很多种，概括起来包含烷烃类、烯烃类、炔烃类和芳香烃类。烷烃类中的甲烷为窒息性气体，高浓度时对人体造成危害。烯烃类和炔烃类主要是对植物造成伤害。芳香烃中的苯是一种类似汽油味的气体，可引起食欲不振、体重减轻、头晕、失眠、粘膜出血等症状。多环芳香烃甚至含有多种致癌物质。 2.2 营运期大气污染防治措施 公路营运期的机动车排放为主要的大气污染源，而机动车尾气排放控制是一项庞大而复杂的系统工程，它与汽车的设计、制造、使用、维修保养、燃油品质等直接相关，同时还与城市的公路建设、路网状况、客货运输的组织、城市交通管理等紧密相连。削减机动车尾气中的污染物排放量需要抓好每一个影响汽车污染排放的环节。其具体措施如下： （1）加强公路管理，确保公路通畅，限制车速，减少汽车尾气排放。 （2）加强绿化，利用植物来吸收污染物，减轻污染。 3、固体废物影响分析 营运期公路路面维修维护时，需破除路面，清除表层沥青，表层沥青废渣经破碎可用于垫基，也可经搅拌用于路面修筑材料。 本项目运营期不产生污水，对地表水环境影响甚微。项目所在地雨水汇入狐峪沟后流向清水河，雨季暂停施工，同时于施工场地内建设一沉淀池，将溪流倒流至沉淀池内沉淀处理后排放入狐峪沟下游，以免对环境造成污染。 5、生态环境影响分析 （1）对乡村生态环境的影响分析 随着公路的建成及运营，会带动公路两侧的第三产业发展，提高当地村民的经济水平及推动当地的基础建设，逐步由乡村生态系统向城市生态系统转化。并且随着公路两侧的绿化带及行道树建设，区域生物量会大幅度增加，也增加了吸收空气中SO2与尘的环境效益，同时具有产生氧气的作用，使当地生态环境向更有利于人类生活条件方面发展。 （2）项目对农业生态环境中生物多样性的影响分析 本项目较大范围内植物资源单调，主要是人工种植玉米等农作物。野生动物种类极少、且种群密度小。工程占地后，对植被虽有一定影响，但经绿化后，生物量不但不会减少，而且会增加。 公路建成后评价范围内生物量虽不会减少，但由于路面的阻隔，将原有较大块地分隔成小块，人工植被取代原有的一些自然植被，并且路面是一种特殊的地面，其导热率高，热容量低，从而改变了原有地面的水热条件，造成局地风向、风速、小气候改变等一系列生态环境的影响，不利于一些野生植物的生长与野生动物的生存，但由于现状的植被与野生动物没有濒临灭迹种类，都属于适生性强的种类及一些草本类野生杂草。因此，随着绿化工程的建设，野生生物种类不会减少，但一些野生动植物种群密度会有减小的趋势。因此，本项目建设不会影响评价区域的生物多样性。 （3）项目对生态景观影响分析 本项目建成后，将对公路加强绿化比重、合理配置，可起到保护路面、减少水土流失、降低交通尘埃与交通噪声、调节改善公路小气候等综合的环境效益，进而改善沿路的景观环境，起到美化路容的作用。 综上，采取以上措施后，本项目建设对区域生态环境的影响较小。 6、环境风险分析 评价根据《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ169-2018），通过环境风险识别、重大危险源辨识、评价等级判定，根据环境风险评价等级，提出相应的环境风险防范措施。 6.1 风险识别 本项目为公路运输建设，根据项目可研报告显示，目前通过本条公路的运输车辆包含货车类型，这些货车运输中可能包含危险化学品的运输。本项目建设涵洞32道，与狐峪沟多次交叉，运营期存在危险化学品运输发生故障导致泄漏，污染地表水体的风险。 6.2公路管理防范措施建议 ①限制危险品运输车辆通行时间，禁止运营高峰时段通行； ②严禁危险品运输车辆于本路段进行停靠，建议快速通过； ③于跑泉厂村附近涵洞配备沙袋及宣传卡并标注位置，告知驾驶员当发生事故时，及时用沙袋堵住排水口，以防止危险化学品流入河流； ④做涵洞梁养护工作，提高车辆通行速度。 三、环保投资估算 本工程属于交通基础设施工程，经核算本项目环保投资为196.3万元，环保投资比例为4.62%，项目环境保护投资一览表见表25。污染物排放情况详见表26。 表25 环境保护投资一览表 时段 项目 措施内容 数量 费用（万元） 施工期 扬尘防治 洒水车1台，定期洒水抑尘，施工现场出入口公路硬化并配备车辆冲洗设施，施工运输车辆采取覆盖措施，表土堆场采取覆盖措施 1辆 8 水污染防治 沉淀池（施工营地内） // 3 绿化 包括弃土场恢复、边坡绿化、碎落台绿化等 // 144.2 施工场地 场地清理（包括残留物料、地面垃圾、油污等的清理），场地进行土壤深耕翻松，并施肥沃土，形成绿化带。 // 12 运营期 噪声防治 对于超标敏感点，安装通风隔声窗，降噪效果10-20dB // 10 公路出入口以及公路东侧村庄入口设限速、禁鸣标志。 // 5.5 全时期 环境监理 针对施工、运营期环境保护措施的建设与实施进行监督检查 // 10 运营远期 环境 监测 营运期远期对附近村庄临街住户庭院内噪声监测是否达标 // 3.6 总 计 // 196.3万 |

表26  污染物排放清单一览表

| 要素 | 排放源 | 污染物 | 排放浓度 | 排放量 | 环保设施及措施 | 排放标准 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工地点 | 粉尘 | 约3mg/m3 | 少量 | 洒水车1台，定期洒水抑尘，施工现场出入口公路硬化并配备车辆冲洗设施，表土堆场采取覆盖措施；运输车辆进行覆盖运输 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 颗粒物：1.0mg/m3（周界外浓度最高点） |
|  |  | 预制场、拌合站 | 扬尘 | 0 | 0 | 预制场及拌合站作全封闭处置，防治扬尘外溢，地面硬化处理，防渗漏。 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） | 颗粒物：0.5mg/m3（水泥制品生产颗粒物无组织排放） |
|  |  | 沥青 | 沥青烟 | 无组织排放 | 少量 | 现场不设置搅拌站，购入成品沥青，挥发物质较少，无组织排放 | / | / |
|  | 运营期 | 汽车尾气 | CO | 无组织排放 | 少量 | 加强公路管理，确保公路通畅，提高车速，减少汽车尾气排放。后期工作中加强绿化，利用植物来吸收污染物，减轻污染 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | / |
|  |  |  | NO2 | 无组织排放 | 少量 |  |  |  |
| 水污染物 | 施工期 | 工人生活废水 | 生活污水 | 0.72m3/d | 0 | 排入附近旱厕 | / | / |
|  | 运营期 | - | - | - | - | 运营期不产生污废水 |  |  |
| 固体废物 | 施工期 | 工地 | 生活垃圾 | 9 | 0 | 交由环卫部门清运处理 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001，（2013修改单）中相关规定 |
|  | 运营期 | 日常维护 | 废沥青等 | 少量 | 少量 | 运营期公路路面维修维护时，需破除路面，清除表层沥青，表层沥青废渣经破碎可用于垫基，也可经搅拌用于路面修筑材料。 |  |
| 噪声 | 施工期 | 挖掘机、压路机、推土机、装载机等 | 噪声 | / | 50-70dB（A） | 敏感路段禁止夜间施工，施工尽量避开午休时间。 | 《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011） | 昼间≤70dB（A） 夜间≤55 dB（A） |
|  | 运营期 | 车辆运行 | 噪声 | / | / | 对于超标敏感点，在第1排的窗户安装隔声窗 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类 | 昼间≤55dB（A） 夜间≤45dB（A） |

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工地点 | 扬尘 | 洒水车1台，定期洒水抑尘，施工现场出入口公路硬化并配备车辆冲洗设施，表土堆场采取覆盖措施 | 防治粉尘飞扬、控制作业面湿度 |
|  |  | 预制场、拌合站 | 扬尘 | 预制场及拌合站作全封闭处置，防治扬尘外溢，地面硬化处理，防渗漏。 |  |
|  |  | 运输 | 扬尘 | 运输车辆进行覆盖运输 |  |
|  |  | 沥青 | 沥青烟 | 现场不设置沥青搅拌站，购入成品沥青，挥发物质较少，无组织排放 | 合理处置 |
|  | 运营期 | 汽车尾气 | CO、NO2 | 加强公路管理，确保公路通畅，提高车速，减少汽车尾气排放。后期工作中加强绿化，利用植物来吸收污染物，减轻污染 | 合理处置 |
|  |  | 路面 | 扬尘 |  |  |
| 水污 染物 | 施工期 | 施工人员 | 生活污水 | 排入当地旱厕 | 合理处置 |
|  | 运营期 | - | - | - | - |
| 固体 废物 | 施工期 | 工地 | 生活垃圾 | 交由环卫部门清运处理 | 合理处置 |
|  |  | 土石方 | 弃土石方 | 于K3+640处设置弃土场，完成弃土后，覆根植土，种植紫穗槐 | 合理处置 |
|  | 运营期 | 日常维护 | 固体废物 | 营运期公路路面维修维护时，需破除路面，清除表层沥青，表层沥青废渣经破碎可用于垫基，也可经搅拌用于路面修筑材料。 | 合理处置 |
| 噪声 | 施工期 | 压路机、推土机、装载机、 挖掘机等 | 噪声 | 敏感路段禁止夜间施工，施工尽量避开午休时间。 | 满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相应限值 |
|  | 运营期 | 交通噪声 | 噪声 | 完善公路绿化工程，严格限制车速。 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 |
| 生态保护措施及预期效果： 临时占地主要是施工工地及施工便道。环评要求要严格控制临时占地，尽量减少临时占地范围。工程必须占用其它土地时，对土地要进行保护，采取边施工、边建设、边恢复的措施，要进行及时的土地平整工作。采取以上措施后，工程建设对区域生态环境影响较小。 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 秋林坪至驼梁景区段项目线路总里程8.735km，其中主线全长4.059km，起点位于五台县门限石乡秋林坪村西，向东布线，经秋林坪村、材树梁村、跑泉厂村最终顺接至河北省阜平县境内；支线全长4.676km，起点位于主线桩号K2+975处，向南布线，经过二道河村、老保沟村后到达材林里村。主要建设内容包括路基、路面、桥涵及防护工程等，主线K0+000~K4+059段采用三级公路技术标准建设，路基宽7.5m；支线LK0+000~LK1+500段接主线桩号K2+957处，采用四级公路（Ⅰ类）标准建设；LAK1+500~LAK4+676为路面改造，路基宽度6.5m。项目建设总投资约为4191.4万元，除省级补助外，其余部分由县政府自筹。 根据《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修订），本项目不属于鼓励类及限制类，属于允许类项目。因此，本项目符合国家产业政策。 本项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，符合生态保护红线的划定原则。 2、环境质量现状 （1）环境空气 本次评价采用山西省环境监测中心所发文件晋环监发[2018]11号山西省各县（区、市）环境空气质量状况的报告中五台县的环境空气质量现状，五台县除8小时臭氧浓度略有超标，其他监测因子均达到标准要求。本项目所在地不存在工矿企业，为自然村聚集地，大气环境良好。 （2）地表水环境 2019年6月25日、26日、27日，山西嘉誉检测科技有限公司对本项目所在地地表水进行了地表水环境现状监测，距离本项目最近的地表水体为狐峪沟，执行《地表示质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，由监测结果显示，本地区地表水中五日生化需氧量、氨氮污染物超标，其他监测因子达到标准要求。 （3）声环境 2019年6月25日、26日，山西嘉誉检测科技有限公司对本项目建设场地进行了环境噪声现状监测，监测期间未进行施工活动。根据监测数据显示，敏感点昼间噪声监测值及夜间噪声监测值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 3、污染物达标排放 本项目建设期大气污染物主要是施工工地预制场及拌合站扬尘、施工现场扬尘、粉尘等，对环境空气质量影响是短期和局部的；运营期大气污染物主要是机动车排放的尾气，其对环境空气的影响较小。建设期施工场地污水经沉淀池沉淀用作施工路面洒水，对环境影响较小，项目建成后影响随之消失。本项目施工期产生的固体废物包括：生活垃圾收集后交由当地环卫部门清运处置；弃土设置弃土场，妥善处置。营运期交通噪声对街道两侧区域造成一定的影响，但通过减速、禁鸣等措施，交通噪声对环境的影响有较大程度的降低。 4、主要环境影响 （1）施工期 经环评工程分析及环境影响分析，工程各污染源可达标排放，工程对区域环境空气、水环境、声环境及生态环境不会产生明显的影响。 （2）运营期 本项目运营期主要影响为噪声环境影响，根据噪声专题预测结果显示，各特征年的噪声值未超标排放，对区域内的声环境不会产生明显影响。 5、环境保护措施 （1）大气污染防治措施 ①、施工期 预制场、拌合场扬尘：建设全封闭拌合站，防止扬尘外溢，地面做硬化处理，防渗漏。 工地扬尘：租用1台洒水车进行路面洒水抑尘。 运输扬尘：运输车辆进行覆盖运输。 沥青烟：现场不设置沥青搅拌站，购入成品沥青，挥发物质较少，无组织排放。 ②、运营期 汽车尾气：加强公路管理，确保公路通畅，提高车速，减少汽车尾气排放。后期工作中加强绿化，利用植物来吸收污染物，减轻污染。 （2）水污染防治措施 施工人员产生的生活污水：排入当地旱厕，不可随意乱排。 运营期不产生污废水。 （3）固体废物防治措施 ①施工期 生活垃圾：交由环卫部门清运处理。 弃土：本项目弃土石方约为24786.9，弃土场设置于K3+650右侧，上路桩号为K3+640。弃土完成后应立即进行防护、排水及绿化施工，避免水土流失对周围环境造成较大影响。 ②运营期 日常维护筑路材料：营运期公路路面维修维护时，需破除路面，清除表层沥青，表层沥青废渣经破碎可用于垫基，也可经搅拌用于路面修筑材料。 （4）噪声污染防治措施 ①施工期 挖掘机、装载机、压路机等：村庄前后200m范围内禁止夜间及午休时间施工，其它路段施工尽量避开夜间及午休时间。 ②运营期 交通噪声：对于超标敏感点，本环评要求安装通风隔声窗，降噪效果10-20dB，采取措施后所有敏感点可满足《声环境质量标准》中相应标准要求。加强公路养护，使路面维持最佳状态，减少轮胎噪声对敏感区的影响。公路运行后，设限速标志，经村庄附近设禁鸣标志，限制车辆超速行驶。在公路两边种植行道树。采取上述措施后，本项目噪声对环境影响较小。 6、建设项目环境可行性结论 综上所述，本项目建设符合国家产业政策，符合2019年忻州市三大板块旅游公路建设项目内容，项目在施工期将产生废水、废气、噪声及固体废物污染等，在严格采取本报告表提出的各项环境保护措施后，项目对周围环境的影响可以控制在允许的范围以内，该建设项目于该地区建设在环境保护方面是可行的。 二、建议 （1）公路绿化品种应推广本地优良品种，严格控制对野生树木的采挖移植； （2）加强工人劳动安全保护，防止生产事故的发生。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表附以下附图、附件、附表、附专题如下： 附专题 环境影响评价专题报告 附图： 附图1 本项目地理位置 附图2 公路平、纵面缩图 附图3 公路横断面图 附图4 公路剖面图 附图5 本项目地表水系图 附图6 坪上泉域图 附图7 本项目与五台县文物景观的位置关系图 附图8 生态划分图 附图9 水环境质量现状监测布点图 附图10 本项目路线及敏感点分布图 附图11 典型生态保护措施图 附图12 2020年噪声预测等值线图 附图13 2026年噪声预测等值线图 附图14 2034年噪声预测等值线图 附件： 附件1 委托书 附件2 五台县发改局关于太行板块旅游公路忻州市五台县境内秋林坪至驼梁景区段项目初步设计的批复 附件3 关于加快报送三大板块旅游公路建设咨询设计文件的通知 附件4 山西省国土资源厅关于五台县驼梁旅游公路湾子—驼梁段改造工程项目用地预审意见的函 附件5 现状监测报告 附件6 技术审查意见 附表： 建设项目环评审批基础信息表

# Text boxes

建设项目工程分析

工艺流程

产污环节

污染源

影响要素

耕地减少、

植被破坏

征地

生态环境

施工人员进驻

生活垃圾、

生活污水

水环境、固体废物

声环境、

大气环境

路基工程

物料运输、堆放

运输噪声、扬尘

大气环境

扬尘

水稳、混凝土拌合

挖方、填方

水土流失、扬尘

生态环境、

大气环境

施工机械

噪声

声环境

大气环境

声环境

少量沥青烟

噪声

沥青摊铺

施工机械

路面工程

声环境、

大气环境

固体废物

噪声、尾气

废沥青等

车辆运行

运营期

路面维护、破除

噪声、废气、扬尘

车辆运行

公路投入运营

降低运输成本

改善村民出行条件

促进旅游业发展

有利于农业发展

# 环境影响分析

弃土石方24786.9m3

远运利用31195.8m3

木桩利用1832.5m3

填方33127.3m3

挖方57914.2m3

土石方91041.5m3

水稳

拌合场

混凝土拌合场

值班室

料

场

小型构件预制场

办公室

配电房

沉淀池